## Slide 1: UDP
User Datagram Protocol
Amirton Chagas
Marcio Neves
Petrônio Gomes
Tiago Farias
Victor Hazin

## Slide 2: Agenda
Introdução
Características Gerais
Porque utilizar o UDP
Estrutura do segmento UDP
Funcionamento do UDP
Vantagens
Deslealdade de UDP
Confiabilidade em UDP
Aplicações
Considerações finais

## Slide 3: Introdução
O User Datagram Protocol (UDP) é um protocolo simples da camada de transporte
Foi desenvolvido por David P. Reed em 1980
É definido na RFC 768
Surgiu da necessidade de um protocolo para prover acesso ao IP sem os serviços oferecidos pelo TCP

## Slide 4: Características Gerais
Protocolo Internet de transporte “sem ornamentos” e com “elementos básicos”
Serviço “best effort”, segmentos UDP podem ser:
  Perdidos
  Entregues fora de ordem à aplicação
não-orientado à conexão:
  sem handshaking entre o emissor e receptor UDP
  Cada segmento UDP é tratado de forma independente dos outros

## Slide 5: Características Gerais
Não é um protocolo confiável
À parte sua função de multiplexação/demultiplexação e da verificação de erros, o UDP não adiciona nada ao IP

## Slide 6: Porque utilizar o UDP
Sem estabelecimento de conexão (que pode adicionar atraso)
simples: sem estado de conexão no emissor nem no receptor
Cabeçalho do segmento pequeno
Nenhum controle de congestionamento (que também pode adicionar atraso)

## Slide 7: Estrutura do segmento UDP
O cabeçalho UDP é composto de quatro campos de 2 bytes cada:
  Porta de origem
  Porta de destino
  Soma de verificação (Checksum)
  Comprimento da mensagem
Os dados provenientes da aplicação ocupam o campo de dados do segmento

## Slide 8: Estrutura do segmento UDP

## Slide 9: Funcionamento
O UDP faz a entrega de mensagens independentes, designadas por datagramas, entre aplicações ou processos, em sistemas host.
A entrega pode ser feita fora de ordem e datagramas podem ser perdidos.
A integridade dos dados pode ser conferida por um "checksum" (um campo no cabeçalho de checagem por soma) baseado em complemento de um, de 16 bits

## Slide 10: Funcionamento
No UDP não existem checagens e nem confirmação alguma. Os dados são transmitidos apenas uma vez, incluindo apenas um frágil, e opcional, sistema de CRC de 16 bits
Os pacotes que chegam corrompidos são simplesmente descartados, sem que o emissor sequer saiba do problema.

## Slide 11: Vantagens
Mais adequado para fluxos de dados em tempo real, especialmente aqueles que admitem perda ou corrompimento de parte de seu conteúdo, tais como vídeos ou voz.
O UDP não perde tempo com criação ou destruição de conexões
Maior performance em relação ao TCP por não possuir controle de congestionamento
Notes: Durante uma conexão, o UDP troca apenas 2 pacotes, enquanto no TCP esse número é superior a 10

## Slide 12: Vantagens
Simulação de dois fluxos independentes, um TCP e um UDP, cada um em uma conexão wireless (802.11b) distinta.

## Slide 13: Vantagens
Suporte a broadcasting e multicasting.
  Caso esses recursos sejam necessários, o UDP deverá ser utilizado. Este tipo de aplicação geralmente admitem perda de pacotes ou fazem retransmissões constantes (tal como o ocorre no protocolo DHCP).
A diferença das latências de cada pacote (jitter) em UDP é muito pequena.
  Característica interessante para aplicações que enviem dados “ao vivo”.

## Slide 14: Aplicações
Freqüentemente usado para aplicações multimídia de streaming
  Tolerante à perdas
  Sensível à taxa de dados
Outros usos do UDP
  DNS
    Caso o pedido não seja respondido ou chegue corrompido, a aplicação simplesmente pede novamente.
    O uso de TCP para DNS exigiria servidores de maior poder computacional para gerenciar as conexões exigidas pelo protocolo.
  SNMP

## Slide 15: Deslealdade de UDP
UDP não possui controle de congestionamento
  TCP tem...
Ao competir num mesmo link, fluxos UDP podem diminuir drasticamente a performance dos fluxos TCP
  Perigo de usar UDP indiscriminadamente para fluxos multimídia

## Slide 16: Deslealdade de UDP
No mesmo canal de 2Mbps
No mesmo canal de 1Mbps
Resultado de simulações com dois fluxos, um TCP e um UDP, cada um enviando dados a 0,95Mbps cada uma:
TCP: delay médio de 2 segundos e 20% de perdas
UDP: delay médio de 200ms e 1,28% de perdas
TCP: delay médio de 73ms e 2% de perdas
UDP: delay de até 85ms e 0% de perdas

## Slide 17: Confiabilidade em UDP
É possível, no nível de aplicação, implementar confiabilidade com UDP
  Maior performance por não ter o controle de congestionamento de TCP - 
  Maior complexidade das aplicações - 
    Existem bibliotecas disponíveis que proveêm uma camada de confiabilidade pronta para UDP -  (RakNet)
  Maior custo de processamento
    Geralmente compensado na performance da transmissão
Na prática, aproveita o melhor dos dois mundos.

## Slide 18: Considerações Finais
Embora o processamento dos pacotes UDP seja realmente mais rápido, quando as garantias de confiabilidade e ordenação são necessárias, é pouco provável que uma implementação em UDP obterá resultados melhores, em termos de processamento, do que o uso direto do TCP
O protocolo UDP não deveria ser utilizado para fluxos de bytes confiáveis, tais como a transferência de arquivos.
O abuso no uso de UDP pode levar a um colapso na rede, por seu comportamento sem controle de congestionamento

## Slide 19: Referências
http://www.networkperformancedaily.com/2007/08/whiteboard_series_nice_guys_fi.html
http://www.wand.net.nz/old/wand/publications/jamie_420/final/node6.html
http://www.opalsoft.net/qos/Flows-05.htm
http://syn.cs.pdx.edu/~jsnow/wireless_performance/tcp_udp.html
http://www.devmaster.net/wiki/UDP_vs_TCP
http://www.cin.ufpe.br/~pasg/if678/modulo-3.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_UDP
http://en.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
Kurose, J., Ross, K., Redes de Computadores e a Internet: uma nova abordagem