## Slide 1: Som em Jogos
<number>
Márcio Dahia
Geber Ramalho

## Slide 2: Fundamento de Som Digital para Jogos
<number>
Conceitos básicos de som
  o som, sua interação com o ambiente e sua percepção
Som digital
Síntese de som e MIDI
Som e música em jogos

## Slide 3: Onda Sonora
<number>
Nível zero
Pico +
Pico - (ou vale)
Características
  Amplitude (intensidade)
  Freqüência e período (agudo/grave): 20 a 20KHz
1 ciclo 1 ciclo 1ciclo

## Slide 4: Espectro
<number>
Simples (senoidal): Não existe na natureza!
  x(t) = A sen (ft + )
    A = amplitude
    f = freqüência
     = fase inicial
Complexa (composta de senoidais): Serie de Fourier
  f(t) = ak + a0senf0t0 + a1senf1t1 + ... + ansenfntn
  f0 é chamada de freqüência fundamental
  as outras são chamadas de parciais
  harmônico = parcial múltiplo de f0

## Slide 5: Exemplo (fft 3D)
<number>

## Slide 6: Ambiência
<number>
Ambiência
  Sensação de interação com a acústica do ambiente
  Depende das reflexões (tempo de atraso e quantidade)

## Slide 7: Ambiência
<number>
Eco
  repetição perceptíveis do som
Reverberação
  reflexões muito densas percebidas como um contínuo decaimento no tempo, prolongando o som direto

## Slide 8: Estereofonia
<number>
Estereofonia
  funciona por diferença de intensidade e de tempo de chegada da onda nos dois ouvidos
Localização pode ser recriada
  panorâmico: esquerda ou direita
  reverberação: longe ou perto
reverberação
estereofonia

## Slide 9: Som Digital
<number>

## Slide 10: Caminho do Sinal de Áudio Digital
<number>
memória
Computador ou
dispositivo eletrônico
Conversão
A/D
Conversão
D/A
Pré-amplificador
Amplificador

## Slide 11: Conversão A/D
Existem várias “representações” para o som
fenômeno
Onda sonora
(mecânica)
Onda elétrica
analógica

## Slide 12: Conversão A/D
(1) amostragem
sinal analógico
amostra
período de amostragem (T)
(2) Quantificação 001, 010, 0 11, 1 00, 1 00, 1 00, 110, ...
(3) Codificação

## Slide 13: Conversão A/D:
Sinais analógicos e digitais: 2 diferenças básicas
  amostragem em intervalos de tempo discretos
    limita freqüência máxima
  quantificação em valores discretos (inteiros)
    limita o máxima faixa dinâmica (intensidades)
<number>

## Slide 14: Conversão D/A
<number>
sinal analógico
Discretização
sinal digital (PCM) 001, 010, 011, 100, 100, 100, 011, ...

## Slide 15: Amostragem (discretização no tempo)
<number>
Critério de Nyquist
  Fa > 2 * Fmax
  Fa = frequência de amostragem Fmax = maior frequência presente no sinal
Trade-off
  Quanto maior a taxa, mais precisa é a amostragem, no entanto maior é a quantidade de informação a ser armazenada
  Fa para CD e música em geral = 44,1 KHz (ou 48 KHz)

## Slide 16: Quantificação (discretização na amplitude)
<number>
  No áudio profissional trabalhasse com 16 bits (~65K valores)

## Slide 17: Codificação
Uma vez duplamente discretizado, o sinal precisa ser representado para poder ser armazenado ou transmitido
No aúdio profissional, trabalha-se com a codificação PCM-linear
  Cada amostra => 1 cadeia de caracteres em código binário
  intervalos temporais de quantificação uniformes
  passos (resolução) da quantificação uniformes
<number>
sinal analógico amostrado
sinal digital: 001, 010, 011, 100, 100, 100, 011, ...

## Slide 18: Vantagens do áudio digital
<number>
Melhor relação sinal-ruído (SNR) pois não depende do meio (ou canal)
  mais fácil separar ruído de sinal devido as formas de onda!!!
  elimina chiado (hiss), distorção não-linear e wow e flutter (variação de velocidade) das fitas
Mais fácil de implementar algoritmos de processamento versáteis
  efeitos de ambiência
  síntese
  todas manipulações via software, ...

## Slide 19: Processamento
<number>
Mudança de dinâmica
  amplificação/atenuação
  compressão/expansão
Mudança de espectro (demo)
  filtragem
  equalização
Adição
  mixagem
Ambiência (demo)
  Reverberação
Outros efeitos
  chorus, flanging, etc.

## Slide 20: Armazenamento
<number>
Tamanho Descrição
4 bytes “RIFF”
4 bytes Tamanho do chunk (32 bits)
4 bytes “WAVE”
4 bytes “fmt “
4 bytes Tamanho da descrição do arquivo
2 bytes Flag para mono (0x01) ou estéreo (0x02)
4 bytes Taxa de amostragem
4 bytes Bytes/sample
2 bytes Alinhamento do bloco
2 bytes Bits/sample
4 bytes “data”
4 bytes Tamanho do segmento de dados
(n bytes) Dados
RIFF (wave): formato da Microsoft/IBM
  composto de chunks de 32 bits
  auto-descritivo
  Little-Endian Word (Esquerdo (MSB) | Direito (LSB))

## Slide 21: Compressão de dados
Processo de codificação de mensagens a fim de reduzir o número de “bits” necessários para representá-las
2 tipos de compressão
  Sem perdas
    Não há eliminação de informação na mensagem.
    Compressão implica codificação eficiente
  Com perdas
    Informações redundantes, pouco importantes ou irrelevantes sob algum critério são descartadas
    Não dispensa a codificação eficiente
    Grau de compressão x Distorção na mensagem
Notes: <number>

## Slide 22: Compressão de áudio
*Taxa de Compressão(TC) = 1- (tamanho comprimido/tamanho original )
Notes: <number>

## Slide 23: Conceitos importantes
Codec (COder–DECoder)‏
Frames
  Estrutura de dados correspondente à unidade mínima de tempo em arquivos de áudio
  Mp3 => 1152 amostras PCM
Bitrate (taxa de bits): Número de bits p/ codificar um frame
  CBR (constant bitrate) - A mesma quantidade de bits para representar qualquer frame (WAV)‏
  ABR (average bitrate) - Frames menos complexos deixam bits para os próximos (MP3)‏
  VBR (variable bitrate) - O número de bits para cada frame deve garantir a qualidade definida no início da codificação (AAC, VORBIS)‏
Notes: <number>

## Slide 24: Síntese Sonora
<number>
Mais de onde vem o som se não vier dos microfones?

## Slide 25: Síntese Sonora
<number>
Definição
  Processo de compor ou combinar diversas partes ou elementos em um todo maior
  Criação de um espectro sônico dinâmico
Métodos mais utilizados
  Síntese Aditiva
    Síntese direta por software
  Síntese Subtrativa
    Sintetizadores (Moog)
  Síntese FM (Chowning) - a usada nas placas “fuleiras”
    Yamaha DX7
  Amostragem Digital
    Samplers

## Slide 26: Síntese por Amostragem (sampling, wavetable synthesis)
<number>
Princípio
  Digitalizar de fragmentos sonoros (já complexos) e armazená-los em tabelas
  Variar duração e afinação com técnicas de varredura da tabela (respectivamente, laço e Munchising/Multi-amostragem)
  Diversos tabelas (instrumento, intervalo espectral, ...)

## Slide 27: MIDI
<number>
Musical Instrument Digital Interface

## Slide 28: MIDI
<number>
O que é?
  Esquema de interconexão física e método de comunicação lógica para controlar de instrumentos musicais em tempo real
Não transmite som e sim informações de controle!
  como tocar: tecla, intensidade (velocidade), duração, instrumento, etc.
Separa o controlador do gerador de som
  Possibilita interoperabilidade... mas a qualidade do som depende do gerador

## Slide 29: Tipos de Mensagens MIDI
Note on
Note off
Channel Pressure
Key Pressure
Control Change
Program Change
Pitch Bend
Voz
Local Control
All Notes Off
Omni Off
Omni On
Mono
Poly
Modo
Canal
Tempo Real
Comuns
Sys Ex
Sistema
Mensagens

## Slide 30: Possibilidades para MIDI no Computador
<number>
Amplificador
Arquivo midi
Conversão
D/A
Síntese do som
(FM ou wavetable)
Placa de Som
Sintetisador
(módulo ou teclado)
MIDI Externo

## Slide 31: De volta aos Jogos
<number>

## Slide 32: Porque usar som em jogos ?
<number>
As músicas/sons proporcionam identidade
  Alguém lembra dessa música?
  E essa lembra alguma coisa?
E ajudam a determinar o “clima” da situação
  Será que os personagens da cena estão alegres?
  E isso? Causa medo?
Se são tão importantes nos filmes, é natural que o fossem nos jogos...
  A gente pode não perceber mas sua falta é logo detectada

## Slide 33: Som em jogos
Material
  Trilhas sonoras
  Efeitos sonoros
Atividades
  Processar (modificar) sons pré-definidos
  Criar novos sons e/ou trilhas sonoras
  Tocar (multiplos) sons pré-definidos ou recém criados, incluindo posicionamento
Formatos
  Proprietários
  Mp3, wave,
<number>

## Slide 34: MIDI x Wave em Jogos
<number>
Quantidade de informação: wave maior
  MIDI: pouca
  WAVE: enorme
  Exemplo: ex. 4 semínimas a 60 pulsos por minuto = 4 segundos
    Midi (note-on, note-off, keynote, velocity) x 4 notas = ~32 bytes
    WAVE: 44100 (Fa) x 2 canais) x 4 seg x 16 bits = 700.000 bytes
Qualidade do som
  WAVE: controle total
  MIDI: vai depender da placa do usuário (ou da wave table)

## Slide 35: MIDI x Wave em Jogos
<number>
Manipulação
  WAVE: muito pouca e cara (volume, envoltória, reverberação)
  MIDI: Total e barata computacionalmente
Leque de sons
  WAVE: sem limitação (ex. voz)
  MIDI: mais limitado (general MIDI)

## Slide 36: Posicionamento do som
<number>
Técnicas para tentar dar mais realismo a uma execução sonora
Objetivos
  Melhorar a experiência
  Provocar imersão do usuário
  Suprimir deficiências do equipamento utilizado
Diversas técnicas
  Stereo Expansion
  Surround Sound
  Virtual Surround Sound
  3D Audio

## Slide 37: Trilhas Sonoras Interativas
<number>
Um jogo não é igual a um filme
  Interatividade
  Imprevisibilidade das jogadas
  Fator tempo
Técnicas de composição devem ser modificadas
  Mais dinâmica
  Mais ambiência
  Menos repetitiva
  Mais relacionamento entre as partes
Moda no mercado de games
  Army men, Serious Sam, WarCraft, Wolfenstein, Medal of Honor, etc.

## Slide 38: Jogos Musicais
Simulador de instrumento
  Guitar hero, drums challenge,...
Extrapolando (mas ficando no ritmo)
  Patapom, elite beat agents, DDR, DJ nights...
Conteúdo a partir da música
  Audio surfer
Criando musica e jogando
  Rez
<number>

## Slide 39: Referências
<number>
  Curtis Roads, The Computar Muisic Tutorial, The MIT Press, 1997
  Ken C. Pohlman, Principles of Digital Audio, McGraw Hill, 1995, 3rd Edition
  Formato de arquivos http://home.sprynet.com/~cbagwell/AudioFormats.html
  MIDI/XMF www.midi.org
  MP3 http://www.iis.fhg.de/amm/techinf/layer3/index.html
  Interactive soundtracks http://www.gamasutra.com
  Audio 3D www.iasig.org