Universidade Federal de Pernambuco

Área II – CIn

Exercício Final de Cálculo Numérico – ( 13 / 07 / 10 )  -  1/2010

1o )  Responda  V (verdadeiro)  ou  F (falso), justificando sua resposta:

- O valor da expressão

| cos ( x ) = | 1 - | x 2 | + | x 4 | - | x 6 | + . . . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 ! |  | 4 ! |  | 6 ! |  |

para  os  4  primeiros termos usando   rigorosamente   a  máquina  F(10, 5, -9, 9)  nas operações de adição e subtração com    x = 3,1416   é  igual  a   - 1,2134 x 10 0 . 			   (1,0 ponto)

- Dentro dos limites válidos de um computador ((  =  [- xmáx ; - xmin ]  ( {0}  ( [ xmin ; xmáx ] ), todo elemento desta maquina representa apenas um número real. 				   (1,0 ponto)

2o ) O que se entende por matriz de diagonal estritamente dominante. O que exatamente isso significa para os métodos iterativos de resolução de sistemas de equações lineares?		   (1,0 ponto)

3o ) Localize graficamente, se existir, a raiz real mais próxima da origem, da equação:

5 e  - x  -  = 0  .

A seguir, analiticamente, determine um intervalo de amplitude  0,1  contendo tal raiz. A partir do ponto médio deste intervalo use o método de Newton-Raphson para calculá-la.

Faça iterações até que   (x n + 1  - x n  ( (  10 – 3 .

Caso essa condição não seja satisfeita até  3 iterações, pare. Trabalhe com 4 decimais, e o arredondamento padrão.									    (3 pontos)

4o ) Determine a área limitada pelas curvas    f(x)    e   g(x)    dadas pelos tabelamentos adiante.

Para isto :

- Obtenha, usando interpolação polinomial e todos os pontos tabelados, aproximadamente a função  g(x) ;													   (1,0 ponto)

- Obtenha, a curva que melhor represente a função  f(x), a partir do MMQ (método dos mínimos quadrados), supondo-a da forma   P(x) = a x 2 + c ;                                                               (1,0 ponto)

- Apresente um gráfico exibindo as curvas em questão, a região solicitada, os limites de integração e usando o método de Simpson com  5 pontos do intervalo de integração, calcule o seu valor aproximado;														 (2,0 pontos)

| xi | -3 | 0 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| g (xi ) | 12 | 0 | 7 |
| xi | - 1 | 0 | 1 |
| f (xi ) | 1 | 1,5 | 2 |