Universidade Federal de Pernambuco

CIn / CCEN  - Área II

1o Exercício de Cálculo Numérico ( 18 / 05 / 2010 )

GABARITO (Simplificado)

1o ) a)  Falso.  S =  2, 186 x 10  - 1 ;  (  F(10, 4, - 9, 9) ).

b)  Falso. Qualquer racional que não pertença a  (  =  [- xmáx ; - xmin ]  ( {0}  ( [ xmin ; xmáx ]  não terá representação na máquina considerada.

c)  Verdadeiro.  Se   x,  y ( F   e   x □ y  ( ( ,  então  Overflow  ou  Underflow.

(onde  □  representa uma operação qualquer)

2o ) A partir do gráfico, conclui-se que a raiz pedida deve estar no intervalo I = [2,6 ; 2,7] . Analiticamente, Teo. Bolzano:

a) A função é contínua em I ;  b) f (2,6 ) x f (2,7) = 0,270 x - 0,093 < 0 .  Por outro lado,

c) f ’ (x) =  2  x ln ( 2 ) + 2 x cos ( x ) -  x 2sen ( x )   >  0 , x ( I .

Usando o método de Newton com   x 0 =  2,65 , temos:

| n | x n +1 | │x n + 1 - x n │ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,6736 | 0,0236 |  |
| 2 | 2,6738 | 0,0002 |  |

3o )  Temos apenas  ε  a determinar. Logo, considerando   P( x ) = (150 / r) – 1 = ε cos ( x )  e usando o MMQ  ( ao = ε   e  go ( x ) = cos ( x ) ),  obtemos  o sistema (equação) normal,

3,0012 ε  =  0,0478 ,    daí   ε = 0,0159 .

# Text boxes

± 2,6