## Slide 1: Espacialização de Som
Computação musical – 2008.1
Felipe Maia (fm)
Igor Duarte(idal)
Luciano Demétrio (ldsp)
Thiago Ferreira (tfds)
Vladimir Alves (vap2)

## Slide 2: De que se trata??
Tem por objetivo recriar a sensação de ambiência que é perdida no momento em que som originado de diversas fontes distribuídas no espaço, é reproduzido por poucas fontes localizadas.
O cérebro é um poderoso processador, capaz de identificar a localidade das fontes sonoras, bem como o ambiente onde está imerso.

## Slide 3: Características
Atenuação
Interferência
Interação com o ambiente
Difração
Efeito Doppler
Interação com o ouvinte

## Slide 4: Atenuação
A nossa percepção a intensidade está ligada à amplitude da onda sonora
A intensidade de uma onda esférica é inversamente proporcional ao quadrado da distância do ouvinte à fonte
Ou seja, quanto mais distante, mais fraco é o som.

## Slide 5: Interferência
Ondas sonoras se misturam, gerando uma nova onda. A soma das amplitudes pode causar interferência construtiva ou destrutiva.
Ondas de frequências diferentes, geram novos padrões de ondulação.
Um som geralmente é composto de diversas componentes de frequência.

## Slide 6: Interação com ambiente
A princípio, o som se propaga em qualquer meio físico e interage com ele.
Difusão, reflexão, transmissão, absorção.
Depende da frequência da onda, logo, os obstáculos do ambiente atuam como filtros mecânicos.
Bass trap

## Slide 7: Difração
Além disso, a onda também interage com o que “não está lá”. Ao passar por uma abertura num obstáculo, a onda pode ser espalhada em todas as direções. Esse espalhamento depende do tamanho da abertura e do comprimento de onda.
Quando a abertura é ordens de grandeza maior que o comprimento, não há espalhamento.
Quando as dimensões forem semelhantes, ocorre difração.

## Slide 8: Difração
Se o som se choca contra um obstáculo da ordem de grandeza do seu comprimento de onda, ele o contorna.

## Slide 9: Efeito Doppler
O formato da onda sonora depende da movimentação da fonte, e sua percepção também depende do ouvinte. Quando estão se aproximando um do outro, a frequência tende a aumentar. Quando se distanciam, a frequência parece diminuir.

## Slide 10: Interação com o ouvinte
Antes de atingir o nervo auditivo, ondas sonoras ainda sofrem filtragem na cabeça, orelha e torso, pois o som interage com qualquer meio, inclusive o corpo humano.
A função que descreve as diversas respostas em frequência do som incidente é a Head-related transfer function (HRTF). Ela depende da frequência do som, e de três coordenadas espaciais que determinem a localização da fonte. Mesmo com medidas realizadas em modelos simples da cabeça humana, a função é muito complexa.
HRTFs são medidas em câmaras anecóicas para evitar efeitos indesejados, como reverberação e ecos, e interpolação é utilizado para estimar os valores entre os intervalos de ângulo de medição.
Humanos são pouco sensíveis à mudanças no ângulo azimutal, e o HRTF varia de indivíduo para indivíduo.

## Slide 11: Gravação e Reprodução
Conceitos: mono X stereo
Métodos de gravação stereo
Binaural recording
Surround Sound
Som direcionado

## Slide 12: Mono X Stereo
Mono: o sinal de audio é transmitido através de um canal de gravação ou reprodução, apenas. Para diversas caixas de som, ou headphones, o mesmo sinal é tocado em cada um. Para diversos microfones, em algum momento o sinal é misturado no mesmo canal.
Stereo: é o uso de dois ou mais canais independentes de áudio. Gravações em stereo não podem ser reproduzidas em sistemas mono, sem perda de fidelidade. Isso ocorre devido à diferença de fase entre os sinais gravados, o que causa interferência

## Slide 13: Stereo: métodos de gravação
X-Y: dois microfones direcionais no mesmo lugar, com ângulo de 90º entre si. Há pouca diferença na fase e no tempo de chegada.
A-B: dois microfones omnidirecionais separados por uma certa distância. Pode gerar problema de fase caso reproduzido por um sistema mono.
M/S: um microfone omnidirecional grava a intensidade média (M) do sinal, enquanto que um bidirecional perpendicular ao primeiro, grava as diferenças de intensidade (S) em relação a M pra cada direção. Totalmente compatível com mono.
Near-coincident: mistura de X-Y e A-B.
Pseudo-stereo: técnicas utilizadas na restauração e remasterização de gravações mono. Filtro Shelve usado para separar baixas frequências para o canal esquerdo, e altas para o direito. Filtro Comb insere delay nos canais.

## Slide 14: Binaural Recording
Microfones são colocados no interior do modelo de uma cabeça humana com orelha e canal auditivo, onde ficariam os tímpanos. Assim, o som gravado simula exatamente aquele que uma pessoa ouviria se estivesse na mesma posição dos microfones. A gravação é tocada em headphones, sem mixagem ou qualquer tipo de correção.

## Slide 15: Surround Sound
É a reprodução do som através de muitos canais em volta do ouvinte, para dar a sensação de imersão no ambiente de gravação.
Home theater, cinema...
Muitos formatos: Dolby, DTS, DVD-Audio, Super Audio CD, MP3 Surround...
Uso de canal para baixas frequências (LFE), permitindo que se faça o gerenciamento através de subwoofers.

## Slide 16: Surround Sound: métodos de geração
Uso de vários microfones, mixagem e reprodução em diversas caixas de som espalhadas.
Processamento do audio usando métodos de localização baseados na psico-acústica, para simular sensação de localização 2D usando headphones.
Reconstrução das frentes de ondas. Wave field synthesis (WFS) é o procedimento de renderização espacial de audio utilizado. Sistemas comerciais requerem muitos auto-falantes e muito processamento. Sonic Emotion
Ambisonics: baseado no mesmo princípio do WFS. Provê reconstrução exata da onda num ponto central, mas perde precisão à medida que se afasta.

## Slide 17: Som Direcionado
Utiliza auto-falantes capazes de projetar o som numa determinada direção, em oposição aos normais que espalham o som por todo ambiente.
Baseado na difração e na interação não linear do meio de propagação com altas frequências
Não-linearidade: frequências maiores geram frequências menores.
Uso de ultrasom: inaudível para humanos, alguns milímetros de comprimento de onda.
Audio Spotlight

## Slide 18: APIs
Aureal 3D
Direct Sound 3D
EAX
OpenAL

## Slide 19: Aureal 3D
Desenvolvida pela Aureal Semicondutor
Produz som para headphones, 2 ou 4 caixas de som
Uso de HRTF
Tem vantagens para ambientes dinâmicos, como jogos, video conferências, etc...
A3Dspace – direção
A3Dverb – reflexão
A3D 2.0 comporta até 60 reflexões de primeira ordem.
Falência devido a problemas legais com a Creative Labs em 1999

## Slide 20: Direct Sound 3D
Tentativa da Microsoft de padronizar audio 3D para o Windows.
Introduzida em 1996 com o directX 3
Com o Windows Vista, um caminho direto entre DirectSound e os drivers de audio deixou de existir, prejudicando qualquer tipo de aceleração e o uso de efeitos do DS3D.
Creative Alchemy é a solução que intercepta chamadas do DS3D e traduz para OpenAL

## Slide 21: EAX
Criada devido à popularização de APIs proprietárias para som.
É uma biblioteca que extende as funcionalidades do DirectSound3D
Oferece as funcionalidades do motor de efeitos da Creative
O posicionamento é tratado pelo DS3D
Lista de jogos

## Slide 22: OpenAL
API multi-plataforma de áudio.
Convenções semelhantes ao OpenGL
Inicialmente desenvolvida para portar jogos de Windows para Linux
Principais entidades:
Fontes – posição, velocidade, orientação, intensidade
Buffers – PCM, 8-16 bits, mono-stereo
Listener – posição, velocidade, orientação, ganho.
Atenuação com a distancia, efeito doppler. Framework proporciona efeitos de reverb.
Disponível para Mac OS X, iPhone, Linux, BSD, Solaris, IRIX, Windows, Xbox, Xox360, MorphOS

## Slide 23: Referências
http://vsg.quasihome.com/interfer.htm
http://sound.media.mit.edu/KEMAR.html
http://www.lon-capa.org/~mmp/kap27/Gary-Diffraction/app.htm
http://www.lon-capa.org/~mmp/applist/doppler/d.htm
http://www.metacafe.com/watch/554510/virtual_barbershop/
www.holosonics.com
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb174772.aspx
www.openal.org