Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Informática (CIn)

Interface Hardware Software

Professor: Paulo Maciel

# Relatório Técnico

## PORTÃO ELETRÔNICO

Recife, junho de 2009.

# Desenvolvedores

Adriando

Diego Fernando (dffa)

Eduardo Tenório (embat)

Raphael Alves (raa5)

Silvio Cedrim (slgcj)

# Sumário

Descrição ................................................................................ 04

Função ................................................................................... 04

Máquina de estados do portão ....................................................... 06

Máquina de estados do programa ................................................... 07

Descrição da máquina de estados do programa ................................... 08

Código do programa ................................................................... 09

Representação do circuito na protoboard ......................................... 15

# Descrição

O portão eletrônico tem a função de facilitar o acesso aos locais que precisam ser fechados por portões. O usuário não precisa mais, por exemplo, descer de seu veículo para abrir o portão. Ou o porteiro não precisa mais ter o trabalho de ir até o portão para abri-lo, por exemplo.  O usuário por se sentir mais seguro ao abrir o portão sem ter que ficar vulnerável ao descer do carro.

# Função

O portão eletrônico funciona de acordo com os comandos do usuário. Ao acionar a opção abrir, o portão inicia sua abertura. Ao acionar a opção fechar o portão inicia seu fechamento. Vamos, agora, descrever com detalhes o funcionamento do portão.

Ao ser instalado e ligado, um sinal de luz vermelho permanece ligado para sinalizar que o portão encontra-se fechado. O sinal é mostrado na figura 1.

Figura 1.

Ao iniciar a abertura, um sinal sonoro é disparado e, dura enquanto o portão estiver abrindo. Um sinal de luz vermelho (figura 1) é acionado e fica aceso até que o portão se abra.

Quando o portão estiver aberto um sinal de luz verde, como mostrado na figura 2, irá ascender e permanecer aceso até que o usuário selecione a opção fechar.

Figura 2.

Algumas observações neste momento são importantes:

- Quando o portão estiver sendo aberto, o usuário poderá selecionar a opção fechar e o portão começará a ser fechado;

- Quando o portão estiver sendo fechado, o usuário poderá selecionar a opção abrir e o portão começará a ser aberto.

# Máquina de estados do portão

# Máquina de estados do programa

Se o arquivo não existir

Se o arquivo já existir

Estado_abrindo foi selecionado.

(1)

(2)

Se o portão for

Aberto totalmente

(1) Enquanto o portão abre, pode-se selecionar a opção fechar e o portão para de abrir e começa a fechar.

(2) Enquanto o portão fecha, pode-se selecionar a opção abrir e o portão para de fechar e começa a abrir.

# Descrição da máquina de estados do programa

- Ascender LED vermelho: este estado é o início do programa. Como o portão está fechado, no início, o LED vermelho, que sinaliza isto, estará aceso;

- Abrir arquivo de Log: neste estado, o arquivo que será escrito será aberto. Se o arquivo não existir, vai para o estado Criar Arquivo de Log. Se existir vai para o estado_fechado;

- Criar arquivo de Log: neste estado é criado um arquivo de texto. Neste arquivo serão escritas informações sobre o funcionamento do portão;

- Estado_fechado: neste estado, o programa apenas aguarda uma ação do usuário. O portão encontra-se totalmente fechado. O LED vermelho permanece aceso;

- Estado_abrindo: neste estado, o portão começa a abrir. O sinal sonoro é ativado;

- Estado_fechando: neste estado, o portão começa a fechar. O sinal sonoro é ativado;

- Estado_aberto: neste estado, o portão encontra-se totalmente aberto e o LED verde é aceso;

- Escrever arquivo: neste estado o arquivo que foi aberto anteriormente (ou criado, se não existia), é escrito com informações de ações do usuário. Quando o usuário seleciona a opção fechar, por exemplo, isso é registrado no arquivo de LOG. O mesmo acontece se a opção for abrir;

- Exit: esse estado encerra o programa.

Observação importante:

O programa que controla o portão foi implementado nas linguagens Assembly e C usando o sistema o operacional Linux na versão Ubuntu 9.0.

# Código do programa

# C:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

#include <string.h>

#include <sys/io.h>

extern pooling();

char *file;

unsigned int off;

void carrofluxo(float *carro)

{

FILE* f;

f= fopen(file,"a+");

fprintf(f,"%f\n", *carro);

fclose(f);

}

void gravarArquivo(char * str)

{

FILE* f;

f= fopen(file,"a+");

strcat(str,"\n");

fprintf(f,"%s", str);

fclose(f);

free(str);

str = NULL;

}

char * capturaHora()

{

char *campoHora;;

time_t currentTime;

struct tm *timeinfo;

char * str;

str = (char *) malloc(100*sizeof(char));

currentTime = time(NULL);

timeinfo = localtime(&currentTime);

campoHora = (char *) malloc(10*sizeof(char));

sprintf(campoHora, "%d",timeinfo->tm_mday);

strcpy(str,"");

strcat(str,campoHora);

strcat(str,"/");

if(timeinfo->tm_mon+1 < 10)

{

strcat(str,"0");

}

sprintf(campoHora, "%d",timeinfo->tm_mon+1);

strcat(str,campoHora);

strcat(str,"/");

sprintf(campoHora, "%d",timeinfo->tm_year+1900);

strcat(str,campoHora);

strcat(str," - ");

if(timeinfo->tm_hour < 10)

{

strcat(str,"0");

}

sprintf(campoHora, "%d",timeinfo->tm_hour);

strcat(str,campoHora);

strcat(str,"h");

if(timeinfo->tm_min < 10)

{

strcat(str,"0");

}

sprintf(campoHora, "%d",timeinfo->tm_min);

strcat(str,campoHora);

strcat(str,"min");

if(timeinfo->tm_sec < 10)

{

strcat(str,"0");

}

sprintf(campoHora, "%d",timeinfo->tm_sec);

strcat(str,campoHora);

strcat(str,"seg\0");

return str;

}

void  salvarLog(int *nStr)

{

char * string = capturaHora();

printf("n = %d\n",*nStr);

switch(*nStr)

{

case 5:

{

char * status = " -> erro ";

printf("%s",status); //teste

strcat(string, status);

gravarArquivo(string);

break;

}

case 0:

{

file = (char *) malloc(sizeof("log.txt"));

strcpy(file,"log.txt");

break;

}

case 1:

{

char * status = " -> Fechado";

printf("%s",status); //teste

strcat(string, status);

gravarArquivo(string);

break;

}

case 2:

{

char * status = " -> Fechando";

printf("%s",status); //teste

strcat(string, status);

gravarArquivo(string);

break;

}

case 3:

{

char * status = " -> Aberto";

printf("%s",status); //teste

strcat(string, status);

gravarArquivo(string);

break;

}

case 4:

{

char * status = " -> Abrindo";

printf("%s",status); //teste

strcat(string, status);

gravarArquivo(string);

break;

}

}

}

unsigned char leporta()

{

ioperm(0x378, 3, 1);

unsigned char valor = inb(0x379);

return valor;

}

int main()

{

pooling();

return 0;

}

# Assembly:

[SECTION .data]

nErro dd 5

nAbrindo dd 4

nAberto dd 3

nFechado dd 1

nFechando dd 2

nArquivo dd 0

nInicioSistema dd 6

strEstFechado db  "estado_fechado ", "$"

strEstFechando db "estado_fechando","$"

strEstAberto db   "estado_aberto  ", "$"

strEstAbrindo db  "estado_abrindo ","$"

horas dd 24

fluxoCarro dd 0

;saidas:

fechado_out equ 8

aberto_out equ 4

movimento_out equ 10

;entradas:

abrir_in_Fechado   	equ	30

abrir_in_Movimento 	equ 	158

fechar_in_Aberto   	equ 	206

fechar_in_Movimento	equ 	142

aberto_in 	   	equ 	222

fechado_in 	   	equ 	14

%macro TestaFinaliza 0

push ax

mov dx,0x379

in al,dx

and al, 174 ;10101110b

cmp al, 174 ;10101110b

pop ax

je FinalizaPrograma

%endmacro

[SECTION .text]

extern carrofluxo

extern salvarLog

extern leporta

extern puts

global pooling

pooling:

enter 0,0

mov eax, nArquivo

push eax

call salvarLog

zerandoProtoboad:

;;;Funcionando

;obtendo acesso Ã  porta paralela

mov eax,101

mov ebx,0x378

mov ecx,4

mov edx,1

int 0x80

fld1

mov al,0

mov dx,0x378

out dx,al

estado_fechado:			;estado_fechado Ã© o portao fechado

mov al,fechado_out

mov dx,0x378

out dx,al

mov eax, nFechado

push eax

call salvarLog

loopestadofechado:

TestaFinaliza

mov dx,0x379

in al,dx

cmp al, abrir_in_Fechado

jne loopestadofechado

jmp estado_abrindo

estado_fechando:

mov eax, nFechando

push eax

call salvarLog

mov dx,0x378

mov al,movimento_out

out dx,al

loopestadofechando:

TestaFinaliza

mov dx, 0x379

in al,dx

cmp al, abrir_in_Movimento

je estado_abrindo

cmp al, fechado_in

je estado_fechado

jne loopestadofechando

FinalizaPrograma:

fld1

fsub st1,st0

fild DWORD[horas]

fdiv st1,st0

fistp DWORD[fluxoCarro]

push fluxoCarro

call carrofluxo

push eax

mov eax,101

mov ebx,0x378

mov ecx,4

mov edx,0

int 0x80

leave

ret

estado_abrindo:

mov eax, nAbrindo

push eax

call salvarLog

mov dx,0x378

mov al,movimento_out

out dx,al

xor dx, dx

loopestadoabrindo:

TestaFinaliza

mov dx, 0x379

in al,dx

cmp al, fechar_in_Movimento

je estado_fechando

cmp al, aberto_in

jne loopestadoabrindo

estado_aberto:

mov dx,0x378

mov al,aberto_out

out dx,al

mov eax, nAberto

push eax

call salvarLog

fld1

fadd st0, st1

loopestadoaberto:

TestaFinaliza

mov dx,0x379

in al,dx

cmp al,fechar_in_Aberto

jne loopestadoaberto

jmp estado_fechando

# Representação do circuito na protoboard

# Text boxes

Fechado

Abrindo

Fechando

Aberto

Ascender LED vermelho

Abrir o arquivo de LOG

Abrir o arquivo de LOG

estado_abrindo

estado_fechado

estado_fechando

estado_aberto

(ascende LED verde)

Escrever Arquivo

Exit