## Slide 1: Internet 2
Prof. José Augusto Suruagy Monteiro
Mestrado Profissional em Redes de Computadores
www.nuperc.unifacs.br/suruagy

## Slide 2: Roteiro
O que é a Internet
Evolução da Internet
  Aplicações
  Redes de acesso de Banda Larga
A Internet2
A Internet2 no Brasil

## Slide 3: O que é a Internet: visão dos componentes
milhões de dispositivos de computação conectados: hosts, sistemas finais
  workstations de pcs, servidores
  telefones com PDA’s, torradeiras
  rodando aplicações de rede
enlaces (canais) de comunicação
  fibra, cobre, rádio, satélite
roteadores: encaminham pacotes (pedaços) de dados através da rede
ISP local
Rede da
empresa
ISP regional
roteador
workstation
servidor
móvel

## Slide 4: O que é a Internet: visão dos componentes
protocolos: controla o envio e recepção de mensagens
  ex., TCP, IP, HTTP, FTP, PPP
Internet: “rede de redes”
  livremente hierárquica
  Internet pública versus intranet privada
Padrões Internet
  RFC: Request for comments
  IETF: Internet Engineering Task Force
ISP local
Rede da
empresa
ISP regional
roteador
workstation
servidor
móvel

## Slide 5: Crescimento da Internet

## Slide 6: Crescimento da Internet no Mundo

## Slide 7: Crescimento da Web

## Slide 8: Distribuição de Hosts no Mundo

## Slide 9: Internet/BR
Exemplo de sucesso na transferência de tecnologia para a sociedade.
Posição (Network Wizards, 1/2001):
  Número de hosts: 876.596 (eram 662.910 em 07/2000)
  11o do Mundo (era o 12o em 07/2000)
  3o das Américas (México = 559.165 - 15o)
  1o da América do Sul (Argentina = 270.275 - 25o)

## Slide 10: Número de Internautas no Brasil
Fonte: http://www.ibope.com.br/eratings/index.htm

## Slide 11: Internautas Ativos

## Slide 12: Domínios Mais Visitados

## Slide 13: Aplicações
Correio eletrônico (1971)
Terminal virtual – telnet (1972)
Transferência de arquivos – ftp (1973)
Lista de e-mails (1975)
Sistema de nomes de Domínios – DNS (1984)
News – NNTP (1986)
IRC – Internet Relay Chat (1988)
WAIS – Wide Area Information Servers (1991)

## Slide 14: Aplicações
Gopher (1991)
WWW (1991)
MBONE (multicast de áudio e vídeo) (1992)
Internet Talk Radio (1993)
RealAudio (1995)
Internet Phone (1996)
MP3 (1999)

## Slide 15: Necessidade de Largura de Banda

## Slide 16: Corrida dos Dados de Alta Velocidade
Fio Telefônico?
TV a cabo?
Satélite?
Wireless?
Qual a tecnologia de acesso mais adequada?
Fio Elétrico?
Fibra Óptica?

## Slide 17: O Projeto Internet 2
http://www.internet2.edu
Criado em 10/1996 por 34 Universidades, conta hoje com mais de 170.
Envolve também:
  64 empresas
  37 institutos de pesquisa (incluindo 9 laboratórios governamentais)
  Mais de 30 parceiros internacionais
  Parceiros de agências federais
  Conta com cerca de 25 funcionários

## Slide 18: Objetivos da Internet 2
Demonstrar novas aplicações que tenham um grande impacto no modo dos pesquisadores colaborarem e conduzirem seus experimentos.
Demonstrar aplicações da “proximidade virtual” (educação, saúde, ambiente, etc.)
Prover ferramentas e plataforma de desenvolvimento para aplicações avançadas.

## Slide 19: Objetivos da Internet2
Facilitar o desenvolvimento e operação de infra-estrutura que garanta QoS diferenciadas para as aplicações
Promover experiências com a próxima geração de tecnologias de comunicação
Coordenar a adoção de padrões para garantir QoS fim a fim e interoperabilidade

## Slide 20: Objetivos da Internet 2
Catalizar parcerias entre governo e setor privado
Encorajar a transferência de tecnologia da Internet 2 para o resto da Internet.
Estudar o impacto desta nova infra-estrutura, serviços e aplicações na educação superior e na comunidade Internet em geral.

## Slide 21: Aplicações da Internet2
Quais são as aplicações características da Internet2?
Elas melhoram qualitativa e quantitativamente a forma como conduzimos pesquisa e nos envolvemos com ensino e aprendizado
Elas requerem redes avançadas para funcionar

## Slide 22: Exemplos de Aplicações
Colaboração de pesquisa e Instrução interativas baseadas em redes.
Simulação e Modelagem baseada em sensores, em tempo real.
Computação paralela (em múltiplos sites) e processamento de banco de dados em larga escala.
Teleimersão - realidade virtual compartilhada

## Slide 23: Áreas de Atividades
Desenvolvimento e uso de aplicações avançadas
Infra-estrutura de Middleware para Ensino Superior e Pesquisa
Infra-estrutura avançada de rede
Novas capacitações de rede
Transferência de tecnologia
Parceria e Divulgação

## Slide 24: Aplicações Avançadas

## Slide 25: Aplicações Avançadas
Computação Distribuída
Laboratórios Virtuais
Bibliotecas Digitais
Aprendizado Distribuído
Vídeo Digital
Teleimersão
Combinação de todas acima

## Slide 26: Atributos das Aplicações
Colaboração interativa
Acesso em tempo real a recursos remotos

## Slide 27: Atributos, cont.
Computação distribuída e mineração de dados de larga escala
Realidade virtual compartilhada
Qualquer combinação das aplicações acima

## Slide 28: Vídeo Digital
Videoconferência com qualidade até a de broadcast
Distribuição ao vivo e acesso sob demanda a uma variedade de conteúdos
Cinema digital baseado em HDTV, produção de estúdio baseada em redes, ...

## Slide 29: Teleimersão
http://www.internet2.edu/html/tele-immersion.html

## Slide 30: Tele imersão
“Escritório do Futuro”
Fonte: University of North Carolina

## Slide 31: nanoManipulador Distribuído
University of North Carolina-Chapel Hill

## Slide 32: Bancada de Anatomia e Cirurgia
Permite que os alunos aprendam anatomia e técnicas de prática cirúrgica usando estações de trabalho 3-D
O test bed de rede avalia a eficácia das aplicações da bancada
Stanford University
School of Medicine
http://haiti.stanford.edu/~ngi/final/

## Slide 33: Teleoperação Remota de Equipamentos em Tempo Real
Escavadeira computadorizada
Operação remota, usada em situações de risco
Garantia de Qualidade de Serviço
North Carolina State University
http://CARL.ce.ncsu.edu/

## Slide 34: Treinamento e Audições Remotas
Primeira orquestra a se tornar membro da Internet2
Ensino a distância para treinar músicos
Áudio e vídeo de alta qualidade em tempo real
New World Symphony
http://www.nws.org/

## Slide 35: Projetos baseados em Grades
NEESGrid (Engenharia de Terremotos)
  www.neesgrid.org
GriPhyN (Física)
  www.griphyn.org
Infra-estrutura
  www.gridforum.org

## Slide 36: Acesso às Grades
www.accessgrid.org
Fonte: Argonne National Laboratory

## Slide 37: Demonstração de HDTV

## Slide 38: Infra-estrutura de Armazenamento Distribuído
Modelo do DSI da I2: Serviços Replicados
Os clientes acessam o servidor mais próximo
Todos têm um bom desempenho
Recursos locais implementam um serviço global

## Slide 39
The Internet2 Commons
Ambiente Colaborativo Distribuído de Larga Escala para a Comunidade de Pesquisa e Educação

## Slide 40: Middleware

## Slide 41: Middleware
Uma camada de software entre a rede e as aplicações
  Autenticação
  Identificação
  Autorização
  Diretórios
  Segurança
Notes: Middleware is a layer of software between the network and applicaitons

## Slide 42: Mapa do Middleware

## Slide 43: Iniciativa de Middleware da Internet2
A comunidade Internet2 possui necessidades e capacitações únicas
  Middleware Architecture Committee for Education (MACE)
  Early Harvest and Early Adopters
  Labs de Infra-estrutura de chaves públicas (PKI)
  Shibboleth (autenticação inter-campus)
  Diretórios (eduPerson)
Notes: The commercial development of middleware has lagged. These are some of the activities and work underway within the Internet2 community.

## Slide 44: Redes Avançadas

## Slide 45: Redes Avançadas
As redes de alto desempenho que participam do projeto Internet2 provêem o ambiente no qual novas aplicações e capacitações de rede podem ser implantadas e testadas.

## Slide 46: A Rede Abilene
Projeto da UCAID em parceria com:
  Cisco Systems
  Nortel Networks
  Qwest Communications
  Indiana University
  Internet2 Test and Evaluation Centers (ITECs)
    North Carolina
    Ohio

## Slide 47
IP over SONET (OC-48c = 2,5 Gbps)

## Slide 48: O Futuro da ABILENE
Compromisso da Qwest estendido por mais 5 anos (01/10/2006)
Upgrade do backbone para transporte óptico - ’s
  Banda do backbone será quadruplicada em 2 anos.
    OC-48c SONET (2.5 Gbps) para 10-Gbps DWDM
    Flexibilidade para provimento de ’s para dar suporte a experimentos ponto-a-ponto e outros projetos
Aspectos chave do novo backbone
  IPv6
  Resiliência de Rede
  Novas capacitações para medições

## Slide 49: Abilene International Peering
CHICAGO/STAR TAP
APAN/TransPAC, Ca*net3, CERN, CERnet, GEMnet, IUCC, KOREN/KREONET2, MIRnet, NORDUnet, RENATER, SURFnet, SingAREN, SINET, TAnet2 (ANSP, RNP2)
OC12
NYCM
BELNET, CA*net3, HEANET, JANET,
NORDUnet, SURFnet,
TEN-155*
SEA/SNNAP
AARNET, CA*net3
(TANET2,
TransPAC)
SNVA
GEMNET, SingAREN, WIDE (SINET)
LOSA
SINET,
UNINET
AmPATH
REUNA, RNP2 (RETINA)
OC3
UT El Paso
CUDI
CALREN2
CUDI
* ARNES, CARNET, CESnet, DFN, GRNET, HEAnet, RESTENA, SWITCH, HUNGARNET, GARR-B, POL-34, RCCN, RedIRIS
22 August 2001

## Slide 50: AmPATH http://ampath.fiu.edu
Liderado pela Florida International University e Global Crossing
Potencial para conectar 10 países a 45Mbps cada
Peering através de Miami (colocated com SFGP)
REUNA (Chile) e RNP2 (Brasil) conectados atualmente
Brevemente também RETINA (Argentina)

## Slide 51: Tecnologias
POS (Packet Over Sonet)
MPLS (Multi Protocol Label Switching)
Gigabit Ethernet (http://www.10gea.org) em fibra escura
Multicast
QoS: Serviços Integrados e Diferenciados
Engenharia de Tráfego

## Slide 52: Engenharia de Redes
Identificar, desenvolver e testar serviços e tecnologias avançadas de redes para:
  Dar suporte ao uso intenso de aplicações avançadas de redes,
  Dar suporte ao uso intenso da infra-estrutura da Internet2 por professores, estudantes e funcionários das instituições participantes e
  Permitir que a próxima geração da Internet comercial forneça o desempenho confiável que as aplicações avançadas requerem.

## Slide 53: Engenharia de Redes Organização
Grupos de Trabalho
  Tecnologias chave
Projetos
  Problemas com tempo limitado e interdisciplinar
2 Centros de Avaliação de Tecnologia:
  Dão suporte às necessidades da rede ABILENE dos GTs e dos Projetos.

## Slide 54: Engenharia de Redes Grupos de Trabalho
IPv6
Medições
Multicast
Qualidade de Serviço
Roteamento
Segurança
Topologia

## Slide 55: Mapa do Tempo da Abilene

## Slide 56: Iniciativa de Desempenho Fim a Fim
Missão:
Permitir que os pesquisadores, professores, alunos e funcionários que utilizam redes de alta velocidade obtenham um desempenho otimizado da infra-estrutura atual de uma forma consistente.
Conectividade Bruta
Desempenho das Aplicações

## Slide 57: Iniciativa de Desempenho Fim a Fim
Áreas:
Aplicações
Ajuste do Host/SO
Infra-estrutura de medições
Ambiente de Melhoria do Desempenho
Comunicação entre Operações e Usuários
Arcabouço para Revisão e Avaliação do Desempenho

## Slide 58: Web100

## Slide 59: Internet2 no Brasil
REMAVs
Backbone da RNP2
GTs da RNP2
Chamada de Projetos CNPq (ProTeM/RNP)
Chamada de Projetos CNPq (ProTeM/RNP)
www.rnp.br

## Slide 60: REMAVs
REMA

## Slide 61: REMA
Parceiros: UFBA, Governo do Estado, CONDER, PMS, TELEMAR, UCSal

## Slide 62: Backbone da RNP2

## Slide 63: GTs da RNP2 (em fase de criação)
Infra-estrutura:
  GT de Qualidade de Serviço;
Middleware:
  GT de Diretórios;
Aplicações:
  GT de Voz sobre IP,
  GT de Aplicações em Educação e
  GT de Vídeo Digital.

## Slide 64: Chamada de Projetos CNPq (ProTeM/RNP)
Projetos para Aplicações de Redes Avançadas
Objetivos:
  Aumentar a produção de aplicações em redes de alta velocidade, metropolitanas e de longa distância; e
  Facilitar e ampliar o acesso a tais aplicações pelas empresas nacionais, e comunidade em geral.
Modalidades:
  Pesquisa
  Projetos de Demonstração
  Desenvolvimento

## Slide 65: Chamada para Aplicações de Redes Avançadas
Áreas Focais:
  Qualidade de Serviço Fim a Fim
  Segurança
  Vídeo Digital
  Trabalho Cooperativo
  Middleware

## Slide 66: Chamada para Aplicações de Redes Avançadas
Aplicadas a:
  Bibliotecas Digitais
  Computação Ubíqua
  Educação a Distância
  Garantia à Privacidade e Anonimato
  Gerenciamento de Direitos Autorais
  Grandes Sistemas Distribuídos Complexos
  Laboratórios Virtuais
  Telemedicina
  Trabalho Cooperativo

## Slide 67: Chamada para Aplicações de Redes Avançadas
Datas:
  Lançamento da Chamada: 18/10/2001
  Recebimento de propostas: 14/11/2001
  Análise, julgamento: 19-23/11/2001
  Divulgação de resultados: 7/12/2001
  Contratação das propostas: 01/2002

## Slide 68: Chamada de Projetos CNPq (SocInfo/ProTeM)
Tecnologias para o Desenvolvimento e Pesquisa em Conteúdos Digitais
Objetivos:
  Aumentar a produção de Conteúdos Digitais de qualquer natureza (textos, música, software, etc), promovendo a indústria e identidade cultural do país; e
  Facilitar e ampliar a geração, distribuição e acesso a tais conteúdos em todo o país.

## Slide 69: Chamada de Conteúdos Digitais
Linhas de Atuação:
  Estudos
  Pesquisa
  Projetos de demonstração
  Desenvolvimento
  Aplicação
  Serviços
  Capacitação tecnológica

## Slide 70: Chamada de Conteúdos Digitais
Áreas Focais:
  Segurança
  Pagamentos eletrônicos e Micro-tarifação
  Geração
  Visualização
  Preservação
  Interface
  Armazenagem e recuperação
  Padrões técnicos e metadados
  Distribuição/transporte
  Conteúdos semânticos

## Slide 71: Chamada de Conteúdos Digitais
Datas:
  Lançamento da Chamada: 18/10/2001
  Recebimento de propostas: 14/11/2001
  Análise, julgamento: 19-23/11/2001
  Divulgação de resultados: 7/12/2001
  Contratação das propostas: 01/2002