## Slide 1: Engenharia de Sistemas Embarcados
Sergio Cavalcante svc@cin.ufpe.br: Usem assunto com [ese]
http://www.cin.ufpe.br/~svc/ese
Experimento 8 Microcontrolador 8051

## Slide 2: Arquitetura Geral de Hardware
Biometria
Display
Teclado
C. A/D
C. D/A
PWM
SSD
GPS
Motores de Passo
Timers
Counters
Watchdog
Timer
Real-Time Clock
Interrupt Controller
Power
Controller
Battery
Controller
Oscilator
Controller
Interfaces Seriais
USB
WIFI
Bluetooth
NFC
Modem
Codec
Infra Vermelho
µControlador
RAM
ROM

## Slide 3: Experimento 8: Modulação de largura de pulso (PWM – Pulse Width Modulation)
Onda quadrada que funciona como um Conversor Digital-Analógico onde a potência entregue ao dispositivo externo depende de dois fatores:
  Período da onda quadrada;
  Ciclo de trabalho (duty cycle: percentual do tempo em que o sinal fica em 1 em relação ao período da onda quadrada).
Período
30%
70%
Duty cycle

## Slide 4: Experimento 8: Modulação de largura de pulso (PWM)
clk
pwm
duty cycle 25% – tensão média = 1.25V
clk
pwm
clk
pwm
Gera pulsos com “duty cycle” definido
Controla a tensão média de um dispositivo externo (ex: motor, lâmpada)
  Mais simples que conversor DC-DC ou A/D
duty cycle 50% – tensão média = 2,5V
duty cycle 75% – tensão média = 3,75V

## Slide 5: Experimento 8: Modulação de largura de pulso (PWM)
Controle de motores de corrente contínua e de solenoides.

## Slide 6: Experimento 8: Exp. 8: Uso do PWM – Pulse Width Modulation
Aula de Datasheet – vocês vão gostar!! 
Crie um projeto com o processador Infineon 80C517A, a 12MHz.
Use os datasheets do 80c5x7A do link https://www.cin.ufpe.br/~svc/ese/Manuais%20e%20Datasheets/
Descubra como programar o PWM interno.
Use para controlar a luminosidade dos LEDs da porta P4.
Receba um número de 0 a 9 pela serial a 9600 bit/s e ajuste a intensidade dos LEDs com base nesse valor entre 0% e 100%.
  Para definir o valor que você usará no PWM, implemente uma Look-up Table.
Descubra como usar o Analisador Lógico do ambiente da Keil para verificar se a saída da porta P4 está funcionando corretamente.
Mande seu código e um printscreen do analisador lógico funcionando.