## Slide 1: Verilog – aula 2
Antonyus Pyetro
apaf@cin.ufpe.br
Infra-estrutura de Hardware – IF674

## Slide 2: Roteiro
Motivação
Tipos de dados
Operadores
Condicionais
Parâmetros vs Defines
Delays e eventos
Loops
Exercícios

## Slide 3: Motivação
Desenvolver Circuitos lógicos e aritméticos
  ULA, somador, multiplicador, memória, muxes
Elementos básicos de processamento
  Compõem o caminho de dados (datapah)

## Slide 4: Tipos de dados
Dois grupos: Registradores e Nets (redes)
reg – registrador; wire – net
Valores
  0 – representa zero lógico, ou falso
  1 - representa um lógico, ou verdadeiro
  x – representa value desconhecido (don’t care)
  z – representa alta-impedancia

## Slide 5: Tipos de dados - wire
Representam conexões físicas entre duas entidades estruturais (entre 2 módulos)
Nunca guarda o valor atribuído a ele
  Saída de uma porta logica
  Resultado de um operador assign
Valor inicial - z

## Slide 6: Tipos de dados - reg
Elemento de armazenamento de dados
Guarda o valor atribuído a ele até a próxima atribuição
Valor inicial - x

## Slide 7: Tipos de dados - Integer
Tipo inteiro – 32 bits
Default – signed
Declaração
  integer IntA;

## Slide 8: Declaração
Exemplo
  wire w1, w2; // declara 2 wires
  reg [4:0] x, y, z; // declara 3 registradores de // 5-bit
Vetores
  Reg [ msb_expr : lsb_expr ]
  Acesso : leitura – outa = vec[3:2] escrita – vec[1] = 0;

## Slide 9: Exemplo - memória
reg[7:0] mema[0:255];
  256 registradores de 8 bits
  Endereços de 0 até 255
reg [1:n] rega ≠ reg mema [1:n]
  Rega = 0 vs mema[1] = 0

## Slide 10: Operadores
{} concatenation
  {bit1,word,databus}
  { b, {3{a, b}} } equivale {b, a, b, a, b, a, b}
+ - * / arithmetic
% modulus
> >= < <= relational
&& || ! logical and, or, negation
== != logical (in)equality
<< >> left right shift

## Slide 11: Condicionais
If( condição) begin end
  Similar a C/C++
“condição” ? “then” : “else”

## Slide 12: Parâmetros e Defines
`define “var” “value”
  Iguais ao #define de C
  Escopo global
parameter
  permitem modularização
  Escopo local de um module

## Slide 13: Delays e eventos
#”delaytime” , @ (posedge clock)
  #1ns
  Em blocos procedurais
  Exemplo
module modxor (axorb, a, b);
parameter size=8, delay=15;
output [size-1:0] axorb;
input [size-1:0] a, b;
wire [size-1:0] #delay axorb = a ^ b;
endmodule
always @(posedge ack)begin
repeat(3)@(posedge clk) a = b;
end

## Slide 14: Loops
Repeat (“iterations”)
While(“condition”)
for (initial_assignment; condition; step_assignment)

## Slide 15: Initial
O bloco só é executado 1 vez no inicio da simulação
  Initial begin end

## Slide 16: Atividades
1- módulo de geração de clock (não sintetizavel)
  Período de 10ns
  Saída – clk (1 bit)
Memória com circuito de refresh
  A cada subida do sinal de refresh lê e re-escreve o valor atual de todas as posições de memória
  Memória com 256 palavras de 8bits
  Permite leituras e escritas na memória
  Entradas: wr, rd, datain, refresh
  Saídas: dataout

## Slide 17: Referências
www/~apaf/if674
  Manual de referência da linguagem
  verilog2