## Slide 1: Verilog - aula 3
Antonyus Pyetro
apaf@cin.ufpe.br
Infra-estrutura de Hardware – IF674

## Slide 2: Roteiro
Motivação
Circuitos Seqüênciais
Máquinas de estados

## Slide 3: Motivação
Desenvolvimento de circuitos com memória
  Necessitam guardar estado atual e futuro
  Banco de Registradores, máquinas de estados

## Slide 4: Circuitos seqüênciais
Armazenam informações
  Saídas baseadas nas entradas e no estado atual
Circuitos com memória
  Registradores
Normalmente sincronizados por sinal externo
  clock
1
0
t
Clock

## Slide 5: Verilog - Circuitos Seqüênciais
always @ (posedge Clock) begin
if (Reset)
Q <= 0
else
Q <= Q + 1;
end
Trigado na subida do clock
Reset síncrono
Período dado pelo tempo de propagação combinacional

## Slide 6: Combinacionais Vs Seqüênciais

## Slide 7: Máquinas de Estados
Cada estado produz uma saída
Dependendo das entradas e condições internas troca-se de estado
Dois zeros seguidos numa string
E1
E2
EA
1
1
0
0
0/1

## Slide 8: Verilog - Máquina de Estados
parameter reg[1:0] reseta = 0, vermelho = 1,verde = 2, amarelo = 3;
always @ (posedge Clock) begin
if (Reset)
state <= reseta;
else
case(state)
reseta:
state <= vermelho;
vermelho:
state <= verde;
verde :
state <= amarelo;
amarelo:
state <= vermelho;
endcase
end

## Slide 9: Exercício
Banco de registradores
  10 Registradores de 32bits
  Entradas: clk, rst(síncrono), rd, wr, datain, addr_w, addr_r
  Saída: dataout
  Permite leitura e escrita concorrente (não no mesmo registrador)

## Slide 10
Ex leitura do reg. de end. 2
Ex de escrita em reg.

## Slide 11: Referências
www/~apaf/if674
  Manual de referência da linguagem
  verilog3