## Slide 1: Conceitos Básicos de Arquitetura de Computadores
Notes: 6

## Slide 2: Componentes de um computador
Vídeo
Teclado
CPU
Execução das
instruções de um
programa
Memória
Programas
+
Dados
E/S
Buffers
Notes: 12
12

## Slide 3: Memória
0
15
sinal
Dado
magnitude
Instrução
0
15
3
Opcode
Endereço
4

## Slide 4: Componentes de um computador
Memória
Programas
+
Dados
ALU
PC
IR
Gerais
MAR
MBR
Unid. processamento
Unid. controle

## Slide 5: Como funciona um computador?
Busca a próxima
instrução
Executa a instrução
Início
Término

## Slide 6: O que caracteriza uma Arquitetura?
Conjunto de registradores
Tipos de dados
Acesso à memória
Formato e repertório de instruções
Notes: 23

## Slide 7: Operações aritméticas
Aritméticas
  add a,b,c a = b + c
  a = b + c + d + e?
  sub a,b,c a = b - c
Todas as instruções aritméticas possuem 3 operandos:
destino, fonte 1, fonte 2
A simplicidade é favorecida pela regularidade

## Slide 8: Expressões Aritméticas
f = (g + h) - (i + j)
  Variáveis auxiliares: t0 e t1
  add t0,g,h
  add t1,i,j
  sub f,t0,t1

## Slide 9: Operandos no Hardware
Para se garantir o desempenho....
Operandos em registradores
Vantagens:
  leitura e escrita em registradores são muito mais rápidas que em memória
Quanto menor mais rápido

## Slide 10: Operandos no Hardware
Registradores
  $s0, $s1, .... : armazenam variáveis do programa
  $t0, $t1, .... : armazenam variáveis temporárias
f = (g + h) - (i + j)?
  Variáveis g,h,i e j estão armazenadas nos registradores $s0, $s1, $s2 e $s3

## Slide 11: Tipos de Dados
Conceito
Tipo de Dado
Bits
Sinais elétricos
Bits
Sinais elétricos
Conceito
Tipo de Dado
Conceitual
Ling. Progr.
Arquitetura
Físico

## Slide 12: Tipos de Dados
Escalar
  números
    Inteiros
    Ponto-Flutuante (real)
  caracteres
    ASCII
    EBCDIC
  dados lógicos

## Slide 13: Inteiros
Representação binária
    sinal-magnitude
    complemento a 1
    complemento a 2
0000000000001010
1000000000001010
0000000000001010
1111111111110101
0000000000001010
111111111110110
+ 10
- 10
- 10
- 10
+ 10
+ 10
Notes: 25

## Slide 14: Dados lógicos
Representação
  Uma palavra
  Um bit
0000000000000000
Verdadeiro
0000000000000001
Falso
0000000000100000
Verdadeiro
Falso

## Slide 15: Ponto Flutuante
Representação
sinal
expoente
mantissa (fração)

## Slide 16: Ponto Flutuante
Padrão IEEE
Overflow
positivo
Overflow
negativo
Num. negativos
representáveis
Num. positivos
representáveis
Underflow
negativo
Underflow
positivo
Zero

## Slide 17: Tipos de Dados
Escalar
  números
    Inteiros
    Ponto-Flutuante (real)
  caracteres
    ASCII
    EBCDIC
  dados lógicos
Estruturas (Estático)
  Array
  Record
Listas, Árvores (Dinâmico)

## Slide 18: Operandos na Memória
Manipulando arrays:
  Armazenados na memória
Instruções que permitam transferência de informação entre memória e registrador
Instruções de Transferência de Dados
load word - lw
Array: endereço inicial de memória
elemento a ser transferido

## Slide 19: Operandos na Memória
Arrays no MIPS:
  endereço inicial:
    registrador
  elemento:
    valor na instrução
g = h + A[8] onde g e h estão nos registradores $s1 e $s2
  lw $t0, 8($s3)
  add $s1, $s2, $t0

## Slide 20: Operandos na Memória
MIPS
  Inteiros com 32 bits
  Memória endereçada por byte
  Endereços múltiplos de 4
A[0]
10
11
12
13
14
15
16
17
A[1]
End (A[0]) = 10
End (A[1]) = 14
End(A[i]) = End-inicial + i x 4

## Slide 21: Operandos na Memória
Escrita em Memória
  Store word, sw
A[12] = h + A[8]
  endereço inicial de A em $s3 e h em $s2
  lw $t0, 32($s3)
  add $t0, $s2, $t0
  sw $t0, 48($s3)

## Slide 22: Operandos na Memória
Array com variável de indexação
g = h + A[i]
  endereço inicial de A em $s3 e g, h e i estão em $s1, $s2 e $s4
  add $t1, $s4, $s4
  add $t1, $t1, $t1
  add $t1, $t1, $s3
  lw $t0, 0($t1)
  add $s1, $s2, $t0

## Slide 23: Resumo
Operandos no MIPS
  32 registradores
    $s0, $s1,...
    $t0, $t1,...
  230 palavras de memória
    palavras de 32 bits
    endereçamento por byte

## Slide 24: Resumo
Linguagem de montagem do MIPS
  Aritméticas
    add regi, regj, regk
      regi = regj + regk
    sub regi, regj, regk
      regi = regj - regk
  Transferência de dados
    lw regi, desl(reg_base)
      regi = mem(reg_base+desl)
    sw regi, desl(reg_base)
      mem(reg_base+desl) = regi

## Slide 25: Computador de Programa Armazenado
Instruções e Dados possuem uma representação numérica na memória
P
r
o
c
e
s
s
o
r
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
(
m
a
c
h
i
n
e
c
o
d
e
)
E
d
i
t
o
r
p
r
o
g
r
a
m
(
m
a
c
h
i
n
e
c
o
d
e
)
C
c
o
m
p
i
l
e
r
(
m
a
c
h
i
n
e
c
o
d
e
)
P
a
y
r
o
l
l
d
a
t
a
B
o
o
k
t
e
x
t
S
o
u
r
c
e
c
o
d
e
i
n
C
f
o
r
e
d
i
t
o
r
p
r
o
g
r
a
m
M
e
m
o
r
y

## Slide 26: Representação das instruções
Informação tem uma representação numérica na base 2
  codificação das instruções
  mapeamento de nomes de registradores para números
    $s0 a $s7 : 16 a 23
    $t0 a $t7 : 8 a 15
  add $t0, $s1, $s2
0
17
18
8
0
32
6
5
5
5
5
6
00000
10001
10010
01000
00000
100000

## Slide 27: Representação das instruções
Instruções do MIPS
  Aritméticas
  Transferência de informação
op
rs
rt
6
5
5
5
5
6
op
rs
rt
rd
shamt
funct
6
5
5
16
endereço

## Slide 28: Linguagem de Montagem vs. Linguagem de Máquina
A[300] = h + A[300]
  lw $t0, 1200($t1)
  add $t0, $s2, $t0
  sw $t0, 1200($t1)

## Slide 29: Exemplo: uma CPU simples...

## Slide 30: Mais operações sobre dados
Transformação de formato
Desempacotamento
Empacotamento
Busca
Armazenamento
Movimentação de Dado
Notes: 24

## Slide 31: Transformação de Formato
Afetam a localização dos bits
Deslocamento e rotação
1110000001010110
0
0111000000101011
0
1111000000101011
0
0111000000101011
0
Direita
Esquerda
Lógico
Aritmético
Rotação
1100000010101100
0
1
Lógico/Aritmético
1100000010101101
1
Rotação

## Slide 32: Operações sobre Dados
Transformação de Código
Decodificação
Código
Transformação de formato
Desempacotamento
Empacotamento
Busca
Armazenamento
Movimentação de Dado
Notes: 24

## Slide 33: Transformação de código
Afetam codificação do dado
  dipositivos de E/S usam diferentes códigos
    Ex: ASCII binário
  operações aritméticas são dependentes do código utilizado
    Ex: BCD Binário

## Slide 34: Operações sobre Dados
Operações Lógicas
Operações Aritméticas
Operando
Resultado
Transformação de Código
Decodificação
Código
Transformação de formato
Desempacotamento
Empacotamento
Busca
Armazenamento
Movimentação de Dado
Notes: 24

## Slide 35: Operações Lógicas
AND, OR, XOR, NOT
Extração de grupos de bits
0000000010111100
1011011110111100
R1
0000000011111111
R2
R1 and R2

## Slide 36: Operações Aritméticas
Soma, subtração:
  Tipos de dados
    inteiros
    ponto-flutuante
  Exemplo:
    Pode gerar resultados não representáveis (overflow e underflow)
00000101
00000110
00001011
+

## Slide 37: Operações Aritméticas
Multiplicação
  resultado: tamanho duplo
Divisão
  dividendo: tamanho duplo
  resultados:
    quociente
    resto

## Slide 38: Controle de Fluxo
Alterar a sequência de execução das instruções:
If ...then ...else
case
loop
go to
Ling. alto nível
Desvio incondicional
Desvio condicional:
  se zero
  se negativo
  se overflow
Linguagem máquina

## Slide 39: Desvios condicionais
Realizado em duas etapas:
  comparação ou teste (afeta flags)
  desvio dependente da comparação/teste
If a=b then
a:= a+1
else
a: a-1
end if;
Ling. alto nível
lw R1,a
lw R2,b
compara R1,R2
Se zero va para end1
Add R1, -1
Va para end2
end1: Add R1, 1
end2: sw R1, a
Linguagem máquina

## Slide 40: Desvios condicionais no MIPS
Instruções de comparação e desvio:
  Bne regd, regs, end_desvio
  Beg regd, regs, end_desvio
Instruções de Comparação:
  Slt regd, regs1, regs2
    Regd = 1 se regs1 menor que regs2, caso contrário regd = 0
Registrador com constante zero

## Slide 41: Exemplo: uma CPU simples...

## Slide 42: Executando um programa

## Slide 43: Executando um programa

## Slide 44: Resumindo
Organização de um computador
Definição de arquitetura
  Tipos de Dados
    Inteiros
    Booleanos
    Ponto-Flutuante
  Formato das instruções
  Conjunto de registradores

## Slide 45: Resumindo
...Definição de Arquitetura
  Repertório de instruções
    sobre o dado
      movimentação
      transformação
      codificação
      aritméticas
      lógicas
    alteração do fluxo de execução
      desvios condicionais
      desvios incondicionais

## Slide 46: Exercícios
if (i == j) then
f= g+h
else
f=g-h
loop: g = g + A[i]
i = i+1
if (i =! h) go to loop
onde g,h,i,j são variáveis e A é um array de 20 elementos armazenados a partir da posição A
Implemente na linguagem de máquina do
MIPS (subconjunto) o código em linguagem C abaixo

## Slide 47: Usando o Simulador MIPSIT
Simulador MIPSIT
  Local: P:\\cin04\apps\
  Executar mipsit.exe
  Criando um projeto:
    File/new -> criar project
  Editando um programa
    File/new -> criar arquivo e editar texto

## Slide 48: Exemplo de Programa em Linguagem de Montagem
.data
Item: .word 5
a: .word 10
.text
.globl start
.ent start
start: lw $8, item
lw $9, a
add $10, $9, $8
sw $10,a
.end start

## Slide 49: Usando o Simulador MIPSIT
Simulador MIPSIT
  Compilando um programa
    build -> build
    Códigos objetos são armazenados na pasta object
  Carregando código executável para o simulador
    Executar o simulador mips.exe
    Carregar usando mipsit:
      Build/upload -> to simulator

## Slide 50: Usando o Simulador MIPSIT
Simulando um programa
  O que é visível:
    Registradores (CPU)
      Conteúdo em hexadecimal
      Associação nome e número
    Memória (RAM)
      Quatro colunas:
        Endereço
        Conteúdo (hexa)
        Rótulos
        Instrução de máquina

## Slide 51: Usando o Simulador MIPSIT
Simulando um programa
  Iniciando a execução:
    Indo para rótulo inicial
      Jump To Symbol -> start
  Executando passo a passo
      CPU -> step
      Botao: seta para quardrado azul
Para usar nomes simbólicos:
  Inclua no programa em linguagem de montagem: #include ,iregdef.h>