## Slide 1: Arquitetura de Computadores
Edna Barros
GRECO - Grupo de Engenharia da Computação
Centro de Informática - UFPE

## Slide 2: Conceitos Básicos de Arquitetura de Computadores

## Slide 3: O que é o computador?
Solução
Computador
Programa
Problema

## Slide 4: Como trabalhamos ?
  Na mesa mantemos os papéis que estamos usando naquele momento
  Completada uma tarefa, pomos os papéis alterados de volta no fichário.
  Após o expediente, a faxineira joga no lixo tudo que está na mesa.
Pastas
Fichário
Como trabalhamos ?
  Informações que não tem uso no momento ficam no fichário.
  A pasta sobre a mesa contém cópias das informações que precisaremos naquele dia.
Como funciona um computador?

## Slide 5
Fichário
Mesa
Pastas
3
timing & size
Information
2
timing & size
Information
1
Disco
Memória
Unidade de
Controle (CPU)
Comparando com um computador
Como funciona um computador?
O fichário representa o disco rígido, com alta capacidade de armazenamento.
A pasta sobre a mesa representa a memória, de acesso rápido e fácil
Mesa e usuário são a CPU
OBS: Memória é volátil e disco não (faxineira)

## Slide 6: O que é o computador?
Solução
Computador
Programa
Problema
Qual a linguagem que o computador entende?

## Slide 7: Comunicação Homem-Máquina
Níveis distintos de abstração
swap(int v[], int k)
{int temp:
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
}
00000000101000010000000000011000
00000000100011100001100000100001
10001100011000100000000000000000
10001100111100100000000000000100
10101100111100100000000000000000
10101100011000100000000000000100
00000011111000000000000000001000
Linguagem C
swap:
muli $2, $5, 4
add $2, $4, $2
lw $15, 0($2)
lw $16, 4($2)
sw $16, 0($2)
sw $15, 4($2)
jr $31
Linguagem Assembly
Código executável

## Slide 8
Como transformar descrições em código executável?
  Diferença entre as linguagens utilizadas
  Métodos:
    Compilação
    Interpretação
    Compilação-Interpretação

## Slide 9: Compilação
Programa objeto
L0
Programa fonte
Ln
Compilador

## Slide 10: Interpretação
Instrução
Ln
Interpretador
Instrução
Ln-1

## Slide 11: Interpretação & Compilação
Interpretador
Instrução de máq.
L0
Programa objeto
Lint
Programa fonte
Ln
Compilador

## Slide 12: Evolução dos Computadores
GERAÇÃO ZERO - 1836 - Anos 30
  Máquinas mecânicas ou baseadas em relés
    dificuldade de construção
    pouca exatidão
  1 nível:
    nível de hardware
  Exemplos:
    1936 - Zuze - Z1
      Primeira máquina calculadora a relés
    1943 - Governo Britânico - Colossus
      Primeiro computador eletromecânico

## Slide 13: Máquina multi-nível
Hardware

## Slide 14: Evolução dos Computadores
PRIMEIRA GERAÇÃO - Anos 40
  Válvulas com processadores
    Caras, lentas, queimavam com facilidade
      ENIAC, UNIVAC
  2 níveis:
    nível convencional (binário)
    nível de hardware
  Exemplos:
    1946 - Eckert/Mauchkley - Eniac 1
      A História do computador moderno começa aqui

## Slide 15: Máquina multi-nível
Hardware
Convencional
(binário)
0001010...01

## Slide 16: Evolução dos Computadores
SEGUNDA GERAÇÃO - Anos 50
  Transistores
    menores, mais baratos, rápidos, duráveis
  3 níveis:
    nível de montadores (assembly)
    nível de máquina convencional (binário)
    nível de hardware
  Exemplo:
    1952 - Von Neumann - IAS
      Modelo da maioria das máquinas atuais

## Slide 17: Máquina multi-nível
Hardware
Convencional
(binário)
Ling. Assembly
Programa
add
sub
lw

## Slide 18: Evolução dos Computadores
TERCEIRA GERAÇÃO - Anos 60
  Circuitos Integrados (CI`s)
  4 níveis:
    nível de montadores/compiladores
    nível de sistema operacional
    nível de máquina convencional (binário)
    nível de hardware
  Exemplos:
    1960 - DEC - PDP 11
      Primeiro minicomputador (50 unidades vendidas)
    1964 - IBM - 360
      Primeira linha de produtos projetada como uma família

## Slide 19: Máquina multi-nível
Hardware
Convencional
(binário)
Sist. Operacional
Ling. Assembly
Memória Virtual
Entrada/Saída
Ling. Programação

## Slide 20: Evolução dos Computadores
QUARTA GERAÇÃO - Anos 70
  Microprocessadores/ Mem. semicondutora
    VLSI Very Large Scale Integration
  5 níveis:
    nível de montadores/compiladores
    nível de sistema operacional
    nível de máquina convencional (binário)
    nível de hardware mais complexo
  Exemplos:
    1974 - Intel - 8080
      Primeira CPU de uso geral em um chip

## Slide 21: Máquina multi-nível
Hardware
+
Firmware
Convencional
(binário)
Sist. Operacional
Ling. Assembly
Ling. Programação

## Slide 22: Evolução dos Computadores
QUINTA GERAÇÃO - Anos 80
  Máquinas RISCs
    Hardware mais simples e mais eficiente
    Compiladores mais complexos
  4 níveis:
    nível de montadores/compiladores
    nível de sistema operacional
    nível de máquina convencional (binário)
    nível de hardware mais simples
  Exemplos: RISC, MIPS, Sparc

## Slide 23: Máquina multi-nível
Hardware
Convencional
(binário)
Sist. Operacional
Ling. Programação
C
Compiladores
Mais complexos
Hardware simples e
mais eficiente

## Slide 24: Evolução dos Computadores
... Anos 90
  Arquiteturas Superescalares
  Arquiteturas VLIW
  Arquiteturas Superpipeline
  3 níveis
    nível de sistema operacional
    nível de máquina convencional
    nível de hardware
  Exemplos:
    Pentium, Alpha, Power

## Slide 25: Arquiteturas contemporâneas
Software
Aplicação
Sistema
Editores
Compiladores
Sistemas
operacionais
Montadores
Memória
virtual
Sistema de
arquivo
I/O device
drivers
gcc
as
...
...
...

## Slide 26: Estrutura de um computador
CPU
Mem.
I/O
Computer
Periféricos
Interconexão

## Slide 27: Arquitetura vs. Organização
Arquitetura
Estudo da CPU
  Repertório de instruções
  Tipos de Dados
  Acesso à memória
  Conjunto de registradores
Organização
Tecnologia de memória
Interfaces
Implementação das instruções
interconexões

## Slide 28: Componentes de um computador
Vídeo
Teclado
CPU
Execução das
instruções de um
programa
Memória
Programas
+
Dados
E/S
Buffers

## Slide 29: Componentes de um computador
Vídeo
Teclado
Memória
Programas
+
Dados
E/S
Buffers
Reg.
ALU
Endereço
Instrução
Unid. processamento
Unid. controle
Operando
temp

## Slide 30: Memória
0
15
sinal
Dado
Instrução
magnitude
0
15
3
Opcode
Endereço
4

## Slide 31: Como funciona um computador?
Busca a próxima
instrução
Executa a instrução
Início
Término

## Slide 32: Executando um programa
1 9 4 0
5 9 4 1
2 9 4 1
0 0 0 3
0 0 0 2
3 0 0
1 9 4 0
3 0 0
9 4 1
9 4 0
3 0 2
3 0 1
PC (endereço)
AC (operando)
IR (Instrução)
Registradores da CPU
Memória
...

## Slide 33: Executando um programa
1 9 4 0
5 9 4 1
2 9 4 1
0 0 0 3
0 0 0 2
3 0 0
1 9 4 0
3 0 0
9 4 1
9 4 0
3 0 2
3 0 1
PC
AC
IR
Registradores da CPU
Memória
...
0 0 0 3

## Slide 34: Executando um programa
1 9 4 0
5 9 4 1
2 9 4 1
0 0 0 3
0 0 0 2
3 0 1
5 9 4 1
3 0 0
9 4 1
9 4 0
3 0 2
3 0 1
PC
AC
IR
Registradores da CPU
Memória
...
0 0 0 3

## Slide 35: Executando um programa
1 9 4 0
5 9 4 1
2 9 4 1
0 0 0 3
0 0 0 2
3 0 1
5 9 4 1
3 0 0
9 4 1
9 4 0
3 0 2
3 0 1
PC
AC
IR
Registradores da CPU
Memória
...
0 0 0 5

## Slide 36: Executando um programa
1 9 4 0
5 9 4 1
2 9 4 1
0 0 0 3
0 0 0 5
3 0 2
2 9 4 1
3 0 0
9 4 1
9 4 0
3 0 2
3 0 1
PC
AC
IR
Registradores da CPU
Memória
...
0 0 0 5

## Slide 37: Executando um programa
1 9 4 0
5 9 4 1
2 9 4 1
0 0 0 3
0 0 0 5
3 0 2
2 9 4 1
3 0 0
9 4 1
9 4 0
3 0 2
3 0 1
PC
AC
IR
Registradores da CPU
Memória
...
0 0 0 5

## Slide 38: Executando um programa
Busca instrução
Executa instrução
Busca operando
Decodifica instrução
Armazena resultado
Incrementa PC

## Slide 39: Arquitetura vs. Organização
Conjunto de registradores
Tipos de Dados
Acesso à memória
Formato e Repertório de instruções
Unidade de controle
+
Unidade de processamento
Convencional
Sist. Operacional
Ling. Assembly
Ling. Programação
Arquitetura

## Slide 40: Arquitetura vs. Organização
Organização
Tecnologia de memória
Interfaces
Implementação das instruções
interconexões
Unidade de controle
+
Unidade de processamento
Convencional
Sist. Operacional
Ling. Assembly
Ling. Programação

## Slide 41: Programa
Introdução
Módulo 1:Conceitos Básicos de Arquitetura e Projeto de uma CPU
    Conceitos Básicos de Arquitetura (6hs)
    Usando o simulador MIPS (4hs)
    Unidade de processamento e de controle (4hs)
    Projetando a via de Dados (8hs)
    Projetando a unidade de controle (8hs)
    Exercício Escolar e entrega de projeto (6/03/02)

## Slide 42: Programa
Módulo 2: Projeto Eficiente de uma CPU
  Outros Modos de Endereçamento
    Projetando nova versão da CPU (4hs)
  Exceções
    Projetando versão com exceções (6hs)
  Pipeline
    Conceitos básicos (4hs)
    Projetando versão com Pipeline (14hs)
    Exercício Escolar e entrega de projeto (03/05/02)
Final (10/05/02)

## Slide 43: Monitores
Equipe:
  Talita, Borje e Janine
Acompanhamento de projetos
  Sala de aula
  Horário Extra

## Slide 44: Avaliação
Módulo 1:
  prova - 60%
  projeto - 40% (com apresentação)
    avaliação da equipe
    avaliação individual
  Entrega de relatório
Módulo 2:
  prova - 60%
  projeto - 40 % (todas as versões)
  Entrega de Relatório

## Slide 45: Bibliografia
VHDL - Mazor
Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface: Hennessy and Patterson
Contemporary Logic Design: Katz
Organização estruturada de computadores: Tanenbaum