## Slide 1: Projeto de Rede sem Fio para Escritórios Regionais da PCR
Estudo de Viabilidade
Avaliação de Desempenho de Sistemas
André Lucena
affl@di.ufpe.br

## Slide 2: Tópicos
Objetivo
Estrutura Organizacional
Situação Atual
Redes sem Fio
Proposta de Projeto
Simulação utilizando Network Simulation - NS

## Slide 3: Objetivo
Estudo de viabilidade técnica para implantação de uma rede sem fio, nos escritórios regionais da Prefeitura da Cidade do Recife

## Slide 4: Estrutura Organizacional

## Slide 5
EMPREL
Torrões
6 Ipsep
5 Afogados
1 St Amaro
2 Arruda
3 C.Amarela
4 Madalena

## Slide 6: Localização Geográfica

## Slide 7
EMPREL
Situação Atual
REGIONAL
MainFrame IBM
Controladora

## Slide 8
Situação Atual
Aplicações
Sistemas baseados em plataforma Cobol / CICS / VSAM
Lei do Uso do Solo
Acompanhamento de Processos
Geoprocessamento

## Slide 9
Situação Atual
Vantagens
Baixo índice de manutenção de hardware
Sistemas estabilizados

## Slide 10
Situação Atual
Desvantagens
Arquitetura SNA
Terminais burros nas pontas (interface pobre)
Uso de controladoras defasadas tecnologicamente
Custo elevado de manutenção

## Slide 11
Redes sem Fio
Rápido crescimento em todo mundo
Possibilitam redução de custos de instalação com alta confiabilidade
Utilizadas para estender cabeamentos de rede local ou como redes temporárias para suprir uma sobrecarga de trabalho
Oferecem mobilidade, flexibilidade e facilidade de instalação
Tecnologia desenvolvida pela Bell Labs

## Slide 12
Redes sem Fio
Utiliza padrão IEEE 802.11 que permite integração entre sistemas de diferentes fabricantes
Utilizadas como substituição de linhas privativas de alta velocidade
Duas famílias:
  Equipamentos para redes locais sem fio e links de ponto a ponto de até 11 Mbps
  Equipamentos para distribuição de links de dados em área metropolitana

## Slide 13
Projeto de Redes sem Fio
Entender as aplicações atualmente executada na rede cabeada
Atender os requerimentos específicos de banda e velocidade de acesso
Análise das distâncias e obstáculos envolvidos
Instalação de uma WavePoint no ponto central da rede juntamente com as placas WaveLanISA e PCMCIA nos computadores, servidores, coletores de dados, etc.

## Slide 14
Projeto de Redes sem Fio
Possibilidade de distribuição de várias WavePoints pela área a ser coberta utilizando-se o recurso de roaming.
Permite a criação de redes pré-fabricadas montadas e testadas num local e depois transportadas para outro local
Possibilidade de conexão de duas redes distantes em até 16 Km (com visada direta), com velocidade de 2 a 11 Mbps.

## Slide 15
Redes sem Fio
Padrão IEEE - Institute of Eletrical and Eletronics Engineers
  Permitir interoperabilidade com outros fornecedores
  Maior confiabilidade no envio das mensagens com gerenciamento de interferência e protocolos de confirmação
  Taxas de transmissões flexíveis com maior confiabilidade na performance

## Slide 16
Redes sem Fio
Tecnologia Spread Spectrum
Método de transmissão via rádio
Possui alta imunidade a ruídos, baixa interferência em outros sistemas e é difícil de ser interceptado ou monitorado
Utilizado em sistemas onde confiabilidade é essencial como satélites, telefonia celular, sistema de localização global (GPS), etc.
Pode ser utilizado sem registro nem burocracia pela faixa de frequência que é adotada.

## Slide 17
Redes sem Fio
Possui duas modalidades básicas:
  FHSS (Frequence Hop Spread Spectrum): para comunicação outdoor
  DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum): para comunicação indoor

## Slide 18
Redes sem Fio
Aplicações Externas
  de Campus
    Ramal Telefônico sem fio
    Rede local sem fio ponto-a-ponto
    Rede local sem fio ponto-multiponto
  Metropolitanas
    Rede local sem fio ponto-a-ponto
    Rede local sem fio ponto-multiponto
Aplicações Internas

## Slide 19
Redes sem Fio
Aplicações Externas
  Provê conectividade em locais onde é difícil ou impossível cabear
  Permite movimentação constante do usuário
  Permite que dispositivos veículos possam estar conectados
  Permite conectividade para pontos remotos

## Slide 20
Redes sem Fio
Desempenho do Sistema - EXTERNO

## Slide 21
Redes sem Fio
Aplicações Internas
  Provê conectividade em locais onde é difícil ou impossível cabear
  Permite flexibilidade em mudanças de lay-out e ou movimentação constante do usuário
  Permite que dispositivos móveis possam estar conectados

## Slide 22
Redes sem Fio
Desempenho do Sistema - INTERNO

## Slide 23
Redes sem Fio
Aplicações Internas
  Coleta de dados
  Agilidade no atendimento de clientes internos
  Flexibilidade total na mudança de lay-out e configurações temporárias
  Instalações temporárias (eventos) e em locais sem infra-estrutura
  Aplicações residenciais

## Slide 24
EMPREL
Proposta de Projeto
REGIONAL
MainFrame IBM

## Slide 25: Proposta do Projeto

## Slide 26
Proposta do Projeto
Arquitetura de rede baseada em TCP/IP
Microcomputadores emulando terminal
Acesso à Internet / Intranet
Uso de Browsers
Sistemas baseado em WEB
Geoprocessamento

## Slide 27
Simulação usando NS
Modelos de Referência

## Slide 28
Simulação usando NS

## Slide 29
Simulação usando NS
# Agente UDP
set ns [new simulator]
set n0 [$ns node]
set n1 [$ns node]
$ns duplex-link $n0 $n1 5Mb 2ms DropTail
set udp0 [new Agent/UDP]
$ns attach-agent $n0 $udp0
set cbr0 [new Application/Traffic/CBR]
$cbr0 attach-agent $udp0
$udp0 set packetSize_ 536
set null0 [new Agent/Null]
$ns attach-agent $n1 $null0
$ns connect $udp0 $null0
$ns at 1.0 “$cbr0 start”

## Slide 30
Simulação usando NS
# Agente TCP
set ns [new simulator]
set node1 [$ns node]
set node2 [$ns node]
set tcp1 [$ns create-connection TCP $node1 TCPsink $node2 42]
$tcp set window_ 50
set ftp1 [new Application/FTP]
$ftp1 attach-agent $tcp1
$ns at 0.0 “ftp start”

## Slide 31
Simulação usando NS
# Mobile Network in NS
$node set X_ <x1>
$node set Y_ <y1>
$node set Z_ <z1>
$ns at $time $node setdest <x2> <y2> <speed>

## Slide 32
Simulação usando NS
0
3
2
1
4
5
6
201
202
203
223
...
5.5 Mbps
5.5 Mbps
11 Mbps
11 Mbps
11 Mbps
11 Mbps
501
502
503
509
...

## Slide 33
Simulação usando NS
############################################
# Link Principal - EMPREL
############################################
$ns duplex-link $n0 $n1 5.5Mbps 10ms DropTail
$ns duplex-link $n0 $n2 5.5Mbps 10ms DropTail
$ns duplex-link $n0 $n3 11Mbps 10ms DropTail
$ns duplex-link $n0 $n4 11Mbps 10ms DropTail
$ns duplex-link $n0 $n5 11Mbps 10ms DropTail
$ns duplex-link $n0 $n6 11Mbps 10ms DropTail

## Slide 34
Simulação usando NS
########################################### Link Secundário - Regional 1
##########################################
$ns duplex-link $n1 $n101 10Mbps 10ms DropTail
$ns duplex-link $n1 $n102 10Mbps 10ms DropTail
$ns duplex-link $n1 $n103 10Mbps 10ms DropTail
$ns duplex-link $n1 $n104 10Mbps 10ms DropTail
$ns duplex-link $n1 $n105 10Mbps 10ms DropTail
$ns duplex-link $n1 $n106 10Mbps 10ms DropTail
$ns duplex-link $n1 $n107 10Mbps 10ms DropTail
$ns duplex-link $n1 $n108 10Mbps 10ms DropTail
$ns duplex-link $n1 $n109 10Mbps 10ms DropTail
$ns duplex-link $n1 $n110 10Mbps 10ms DropTail
$ns duplex-link $n1 $n111 10Mbps 10ms DropTail

## Slide 35
Simulação usando NS
Tempo Médio em ms
  Emprel - Regional 1 = 0.02113
  Emprel - Regional 3 = 0.02076

## Slide 36
Conclusão
Simulação utilizando aplicações
  HTTP, FTP, Telnet, Client / Server
Estudo mais detalhado dos parâmetros dos Fornecedores da solução
Estudo de Tráfego
  Teste em campo

## Slide 37
Referências Bibliográficas
Redes de Computadores
  Andrew S. Tanenbaum
Redes de Computadores
  Luiz Fernando Gomes Soares
Manual do NS