## Slide 1: Áudio na Internet e MP3
Ivo Frazão
Tiago Barros
Rafael Donato
Rodrigo Borges

## Slide 2: Roteiro
Áudio na Internet: Problemas e Soluções
Streaming
MP3
MP4

## Slide 3
Áudio na Internet

## Slide 4: Caminho do Som
Tocar
imediatamente
Armazenar e/ou
Tocar (download)
Enviar por
e-mail
Streaming
Transferência via HTTP
Transferência
via FTP
Artista grava
a música
Conversão A/D
Armazenamento
Disco
CD
Cassete
Leitura
Codificação
Produção
Codificação
Distribuição
Utilização

## Slide 5: Onde está o problema?
Domínio exigente
  Aplicações musicais e sonoras exigem alta performance da transmissão e,
  Mecanismos especiais de recuperação de informação
Infra-estrutura e tecnologia ainda inadequadas
  Infra-estrutura atual de rede e sistemas operacionais não responde satisfatoriamente à demanda
  Soluções para recuperação de informação sonora não estão desenvolvidas de forma satisfatória

## Slide 6: Problemas decorrentes
Problema 1: Largura de banda
  Áudio com qualidade de CD
  2 canais de 16bits e taxa de amostragem de 44.1kHz
  Largura de banda necessária: 1411.2 Kbps
  Áudio com qualidade de DVD
  2 canais de 24 bits e taxa de amostragem de 96 kHz
  Largura de banda necessária: 4608.0 Kbps

## Slide 7: Problemas decorrentes
Problema 2: Atraso
  “Latência” - diferença entre tempo de saída e chegada dos dados
  Jitter - variação de atraso
    interrupções na música
    impossibilidade de interatividade
    (em Vídeo Conferência, um atraso de 1s é tolerável, enquanto em música - atraso de 1s é inaceitável)

## Slide 8: Problemas decorrentes
Problema 3: som é difícil de ser indexado e recuperado
  Como fazer busca por peças ...
    com harmonia moderna?
    tocada por orquestra de câmara?
    com uma sonoridade do tipo x?
    onde tem um solo de saxofone?
    cuja melodia é mais ou menos esta (assobio)?

## Slide 9: Infra-estrutura
Problemas da infra-estrutura atual
  Velocidade e banda de transmissão
    Modems: 56Kbps, Cable Modems: 1,5Mbps (1411.2Kbps desejado)
    Mesmo que desse para enviar, poderia conqestionar
  Protocolos de Rede
    Projetados para troca de informação textual e transferência de arquivos. Não otimizados para grande quantidade de dados
  Sistemas operacionais
    Suportam um número qualquer de tarefas sem preocupação com a qualidade do serviço oferecido (QoS)

## Slide 10: Soluções: Largura de Banda
Compactação e Codificação (representação alternativa) de dados
Melhor suporte de rede
Melhor suporte de sistemas operacionais

## Slide 11: Soluções: Largura de Banda
Compactação
  Eliminar redundâncias e otimizar forma de armazenamento
  RealAudio
    Uma das primeiras propostas para a transmissão de sons em tempo-real pela Internet
    Dependência das condições de transmissão dos dados
    Comprometimento significativo da qualidade do áudio

## Slide 12: Soluções: Largura de Banda
Compactação
  MP3
    Boa compressão: até 11:1
      ex. 4 min de música  40MB (PCM) e 3,5MB (MP3)
    Boa qualidade, pois as perdas são pouco significativas
    A codificação não pode ser feita em tempo real, só a decodificação

## Slide 13: Soluções: Largura de Banda
Codificação
  MIDI
    Armazenar informação como notas musicais ao invés de ondas sonoras
    Não há controle de qualidade, pois depende do sintetizador do receptor (pouquíssima informação sobre forma de onda)
    Pouca disponibilidade de conteúdo
  MOD
    Tentativa de melhorar em relação ao MIDI, com informações sobre timbre do instrumento
    Atraso, devido ao processamento pesado exigido

## Slide 14: Soluções: Atraso
Melhorar o suporte de sistemas operacionais
  Algoritmos especiais para aplicações de tempo real
  Controle de Admissão
    o processo só é aceito para ser executado se houver recursos
  Reserva de recursos
    recursos exclusivos para aplicações em tempo real
Buffers
  Armazenagem temporária (bufferização) dos dados “no cliente” atrasando o início da execução por alguns segundos.

## Slide 15: Soluções Conjuntas
Problema de banda
  reforço na estrutura física (Cabos e Roteadores)
  utilização de meios mais confiáveis (fibra-ótica)
Problema de “latência” e jitter
  emprego de novos protocolos de rede e hardware

## Slide 16: Soluções Conjuntas
Iniciativas
  Redes ATM
    Reservas de Recursos
    Controle de Admissão
  Conexões dedicadas
  IPv6: suporte transmitir em tempo real dado que a banda, a latência e o jitter são conhecidos

## Slide 17
Streaming

## Slide 18: Streaming
Conceitos
  Técnica de transferência de dados em um um fluxo (stream) contínuo.
  Os dados são processados a medida que vão chegando no cliente, sem precisar esperar que o arquivo inteiro seja transmitido.
  Utilizado para transmissões “ao vivo” ou para arquivos de mídia grandes.

## Slide 19: Streaming na Web
Servidores fazem broadcast de streams de áudio na internet:
  Shoutcast, Launchcast, Windows Media Server, Icecast.
Clientes “sintonizam” os servidores e tocam as músicas a medida que estas são transmitidas:
  Winamp, Sonique, Windows Media Player, XMMS

## Slide 20: Criando seu servidor
Shoutcast e Winamp
Winamp
Shoutcast plugin
Shoutcast
server
Internet



## Slide 21: Criando seu servidor
Requisitos mínimos
  Pentium 200 Mhz com 64MB RAM
  Windows, Winamp, Shoutcast plugin, Shoutcast server
  Conexão com a Internet (velocidade ideal para 8 conexões a 24Kbps: 256 Kbps)

## Slide 22: Criando seu servidor
Passo 1: Instalando o MP3 Player (Winamp)
  Como ainda não existe plugin do Shoutcast para o Winamp3, devemos instalar o Winamp2.
  http://www.winamp.com

## Slide 23: Criando seu servidor
Passo 2: Instalando o plugin do Shoutcast para o Winamp
  Este plugin enviará a saída do Winamp para o servidor de streaming
  http://www.shoutcast.com/download
  Selecione “Be a DJ”, baixe e instale o plugin para Winamp

## Slide 24: Criando seu servidor
Passo 3: Instalando o Shoutcast Server
  O servidor de streaming que será responsável por transmitir o áudio
  http://www.shoutcast.com/download
  Selecione “Be a Server”, baixe e instale o servidor

## Slide 25: Criando seu servidor
Passo 4: Configurando o Shoutcast Server
  Selecione “Edit Config” na janela principal do servidor
  Configure:
    MaxUser: máximo de usuários
    Password: senha de conexão ao servidor
  Reinicie o servidor

## Slide 26: Criando seu servidor
Passo 5: Conectando o Winamp com o servidor
  No Winamp, abra a janela de “preferences” (Ctrl+P)
  Selecione “DSP Effect” na coluna da esquerda e “Shoutcast Source for Winamp” na coluna da direita
  Na janela que irá aparecer, configure o servidor e clique em “connect”
  Agora é só escolher as músicas e comandar sua rádio on-line!

## Slide 27: Melhorando sua rádio
O Winamp possui plugins para ligar microfone e plugins de mixer, conectando várias instâncias do Winamp.
Sua imaginação é o limite! :-)

## Slide 28
MP3 e MP4

## Slide 29: Sub-Band Coding
Conceito
  Método poderoso e geral de codificar sinais de áudio;
  Relacionado com o conceito do sistema auditivo humano;
  A idéia do SBC é retirar informações que são mascaradas;
  Resultado não é o mesmo que o sinal original, mas com a computação correta, o ouvido humano não consegue notar diferença;
  O áudio MPEG é o exemplo mais popular do SBC.

## Slide 30: Esquema do SBC
Digital Audio Signal (PCM)
Time/Frequency Mapping
Quantizer and
Coding
Frame
Packing
Psychoacoustic Model
Frame
Unpacking
Reconstruction
Frequency/Time
Mapping
ISO/MPEG/AUDIO
Bitstream
ISO/MPEG/AUDIO
Bitstream
Digital Audio Signal (PCM)

## Slide 31: Codificação em Sub-bandas

## Slide 32: Quantização

## Slide 33: Histórico
Arquivos de áudio grandes. Ex: Wave
No final da década de 80 (1988), a ISO criou o Motion Pictures Expert Group (MPEG).
Grupo de estudo cujo objetivo:
  desenvolver um sistema de codificação e compressão arquivos de vídeo e áudio.

## Slide 34: Histórico
Manter qualidade e diminuir tamanho dos arquivos.
O MPEG produziu (Ex: MPEG-1, MPEG-2, etc...) e está produzindo atualmente outros padrões que se relacionam ao uso prático daqueles padrões.

## Slide 35: MPEG
MPEG-1: Codificação a uma taxa de 1.5Mbps para áudio e vídeo.
  1.2 Mbps para vídeo;
  0.3 Mbps para o áudio.
MPEG suporta freqüências de amostragens PCM de 32, 44.1 e 48 KHz codificando-as numa taxa de 32 a 192Kbps por canal de áudio (depende do layer).

## Slide 36: Compressão MPEG
Tipos de codificação para compressão:
    1. Codificação perceptual
      Com perda de informação.
    2. Codificação Huffman
      Sem perda de informação.

## Slide 37: Codificação Perceptual

## Slide 38: Psico-Acústica
A psico-acústica modela o sistema auditivo humano
Principais fatores:
  Limiar auditivo;
  Mascaramento:
    Simultâneo e;
    Temporal.

## Slide 39: Limiar auditivo
Descreve o menor nível ao qual o ouvido humano pode detectar um som a uma determinada freqüência.
O codificador perceptual compara o sinal de entrada com o limiar de audição e descarta os sinais que estão abaixo do limiar.

## Slide 40: Limiar auditivo (cont.)

## Slide 41: Mascaramento Simultâneo
A presença física de um som não garante audibilidade.
A presença de um som pode causar a não audibilidade de outros sons.
O limiar de mascaramento descreve o nível onde um som é audível.

## Slide 42: Mascaramento Simultâneo

## Slide 43: Mascaramento Temporal
Ocorre quanto tons são tocados próximo no tempo, mas não ao mesmo tempo.
Um som pode mascarar outro que ocorre depois como também um que ocorra antes.
Mascaramento simultâneo é mais forte que o mascaramento temporal.

## Slide 44: Mascaramento Temporal

## Slide 45: Codificação de Huffman
Criada por David Huffman
  Baseada na probabilidade de ocorrência dos eventos
  Amostras que acontecem com maior freqüência serão mapeadas para uma palavra de código de tamanho menor
  O decodificador contém o mapeamento inverso
  Ex: código Morse
      e  ‘.’ z  “--..”
  Usa um sistema de prefixos não duplicados em que palavras de códigos menores não podem pertencer ao começo de palavras de código maiores.

## Slide 46: Compressão de dados
Esse algoritmo não é adequado para música. Ele é usado para compressão junto com algoritmos perceptuais.
Atua após a compressão perceptual;
Responsável por cerca de 20% da compactação.
Complementa a compactação perceptual:
  Grande polifonia = Muito Mascaramento, Pouca repetição.
  Sons puros = Pouco Mascaramento, Muita repetição.

## Slide 47: MPEG – Som
Dividido em três camadas (layers);
  Layer I:
    Menos sofisticado;
    Taxa de dados ~192 Kbps/canal.
    Philps DCC (PASC)
  Layer II
    Baseado no Layer I;
    Mais complexo;
    Taxa de dados 96-128 Kbps/canal
    Layer IIA (joint-stereo): 128 e 192 Kbps (par).
    Eureka 147 DAB System

## Slide 48: MPEG - Layer III
Layer III
  O Mais sofisticado;
  Taxa de dados ~ 64Kbps/canal;
  Desenvolvido pelo Fraunhofer Institut;
Apenas os decoders são especificados!
Há liberdade na implementação do encoder.

## Slide 49: Divisão em Sub-bandas(cont.)

## Slide 50: Sub-band coding
Scale factor
Decoder não possui modelo psico-acústico.
Variable bit rate x Constant bit rate
  bit pool;

## Slide 51: MP3 Encoders
MP3Enc
    Original encoder from the Fraunhofer Institute
LAME (Lame Ain’t a Mp3 Encoder)
    patent free audio compression codec.
XingMP3
    Fundido com a Real Networks

## Slide 52: Patentes
Fraunhofer 1989 Alemanha e 1996 USA
  ISO Encoder: Livre
  Decoders gratis: Livre
  Decoders vendidos: US$ 1,00
  Hardware decoders: US$ 2,00
  Software encoders US$ 25,00
  Musica vendida: US$ 0,01

## Slide 53: Outros Formatos
WMA
  50% mais compressão a taxas altas (CD)
AAC (Advanced Audio Coding)
  48 canais de audio
  Desenvolvido por Fraunhofer , Dolby e AT&T,
  Codificação mais eficiente;
  30% menos dados, com qualidade melhor

## Slide 54: Outros Formatos
TwinVQ Transform-domain Weighted Interleave Vector Quantization
  NTT Human Interface Laboratories (Japão)
  Qualidade e compressão equivalente a MP3
  Mais CPU para codificar e decodificar.
Dolby AC-3 (Audio Code number 3)
  Suporta 5 canais de Áudio
  Usado nos cinemas (640 Kbps)
  Usado no sistema THX
  Usado em laserdiscs e DVDs (384 Kbps)

## Slide 55: Outros Formatos
Ogg Vorbis
  Desenvolvido pela “Xiphophorus company”
  Totalmente patent-free
  Taxas de 16 a 128 Kbps/canal (VBR ou CBR)

## Slide 56: MP4
O formato de audio MP4 é um arquivo executável de musica criado pela Global Music Outlet (GMO) em 06/07/1999.
  Não requer tocador de instalação do usuário como um Winamp, Windows Media Player, etc...
Criado para legalizar a distribuição de arquivos de música MP3.
Possuem uma ótima qualidade digital, além de mostrar mensagens de texto, capa do albúm do artista e links do produto em questão.

## Slide 57: Vantagens do MP4
Qualidade de som muito boa com tamanho de arquivo menor que o MP3;
Player já está incluído no arquivo de áudio;
Todas as músicas são distribuídas somente com permissão dos produtores;
Repassar MP4 é gratuito, entretanto cada MP4 contém um link direto para o artista da música ou copyright avisando do repasse;

## Slide 58: Vantagens do MP4
Simples de anexar e enviar junto com o email;
Possui marca-d’água da Solana Technology que permite a execução mesmo em broadcast nas rádios AM/FM;
Possui um gráfico colorido, web links e mensagens de texto;
Possui um gerenciador de música que permite compilar o arquivo sem limites.

## Slide 59: MP4
Configurações mínimas:
  Processador Pentium 133 Mhz;
  Sound Card 16 bit;
  Sistema Operacional Windows.
Arquivo não é compatível para Macintosh OS.

## Slide 60: Referências
Computação Musical e Processamento do Som
  http://www.cin.ufpe.br/~musica/cmps.html
Áudio na Internet
  http://www.music-center.com.br/internet.htm
Music formats and Internet
  http://www.viewz.com/aol/shoppingguide/musicguide.shtml

## Slide 61: Referências
Fraunhofer Institute's
  http://www.iis.fhg.de
Winamp
  http://www.winamp.com
ShoutCast
  http://www.shoutcast.com

## Slide 62: Referências
MP3
  http://www.iis.fhg.de/amm/techinf/layer3/index.html#3
  http://www.oreilly.com/catalog/mp3/chapter/ch02.html
MP4
  http://maccentral.macworld.com/news/9901/27.mp4.shtml
  http://www.chaosgroup.org/corporate/media_release_item.asp?newsItemID=177
Sub-band coding
  http://www.otolith.com/pub/u/howitt/sbc.tutorial.html

## Slide 63
FIM
