## Slide 1: Capítulo 4: Camada de Rede
Objetivos do capítulo:
entender os princípios por trás dos serviços da camada de rede:
  modelos de serviço da camada de rede
  repasse versus roteamento
  como funciona um roteador
  roteamento (seleção de caminho)
  lidando com escala
  tópicos avançados: IPv6, mobilidade
instanciação, implementação na Internet

## Slide 2: Capítulo 4: Camada de Rede
4.5 Algoritmos de roteamento
  Estado de enlace
  Vetor de distâncias
  Roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador
4.4 O Protocolo da Internet (IP)
  Formato do datagrama
  Endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6

## Slide 3: Camada de rede
transporta segmentos da estação remetente à receptora
no lado remetente, encapsula segmentos dentro de datagramas
no lado receptor, entrega os segmentos para a camada de transporte
protocolos da camada de rede em todos os sistemas finais e roteadores
roteadores examinam campos de cabeçalho de todos os datagramas IP que passam por eles
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace física
rede
enlace física
rede
enlace física
rede
enlace física
rede
enlace física
rede
enlace física
rede
enlace física
rede
enlace física
rede
enlace física
rede
enlace
física
rede
enlace física
rede
enlace física

## Slide 4: Funções principais da camada de rede
repasse: move pacotes de uma entrada do roteador para a saída apropriada
roteamento: determina a rota a ser seguida pelos pacotes da fonte até o destino
  Algoritmos de roteamento
analogia:
roteamento: processo de planejar uma viagem da origem até o destino
repasse: processo de atravessar uma encruzilhada durante a viagem

## Slide 5
1
2
3
0111
valor no cabeçalho
do pacote que está
chegando
Algoritmo de roteamento
tabela de repasse local
valor cabeçalho
link saída
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
Relacionamento entre roteamento e repasse
algoritmo de roteamento determina
o caminho fim-a-fim através da rede
tabela de repasse determina
o repasse local neste roteador

## Slide 6: Estabelecimento de conexão
3ª função importante em algumas arquiteturas de rede:
  ATM, frame relay, X.25
Antes dos pacotes fluírem, dois hosts e os roteadores intermediários estabelecem uma conexão virtual
  roteadores são envolvidos
Serviço de conexão das camadas de transporte e de rede:
  rede: entre dois hosts (envolve também roteadores intermediários no caso de CVs)
  transporte: entre dois processos

## Slide 7: Modelo de serviço de rede
P: Qual é o modelo de serviço para o “canal” que transfere pacotes do remetente ao receptor?
Exemplos de serviços para pacotes individuais:
Entrega garantida
Entrega garantida com atraso limitado:
  Ex.: menor que 40 mseg
Exemplos de serviços para um fluxo de datagramas:
Entrega ordenada de pacotes
Largura de banda mínima garantida
restrições em mudanças no espaçamento entre pacotes.

## Slide 8: Modelos de serviço da camada de rede:
Arquitetura de Rede
Internet
ATM
ATM
ATM
ATM
Modelo de serviço
melhor esforço
CBR
VBR
ABR
UBR
Banda
nenhuma
taxa constante
taxa garantida
mínima
garantida
nenhuma
Perdas
não
sim
sim
não
não
Ordem
não
sim
sim
sim
sim
Tempo
não
sim
sim
não
não
Indicação de congestion.?
não (inferido
via perdas)
sem
congestion.
sem
congestion.
sim
não
Garantias ?

## Slide 9: Capítulo 4: Camada de Rede
4.5 Algoritmos de roteamento
  Estado de enlace
  Vetor de distâncias
  Roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador
4.4 O Protocolo da Internet (IP)
  Formato do datagrama
  Endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6
  IPSec

## Slide 10: Serviços orientados e não orientados para conexão
rede datagrama provê um serviço de camada de rede sem conexões
rede circuito virtual provê um serviço de camada de rede orientado para conexões
análogos aos serviços da camada de transporte (TCP/UDP), mas:
  Serviço: host-a-host
  Sem escolha: rede provê ou um ou o outro
  Implementação: no núcleo da rede

## Slide 11: Redes de circuitos virtuais
estabelecimento de cada chamada antes do envio dos dados
cada pacote tem ident. de CV (e não endereços origem/dest)
cada roteador no caminho da-origem-ao-destino mantém “estado” para cada conexão que o atravessa
recursos de enlace, roteador (banda, buffers) podem ser alocados ao CV (recursos dedicados = serviço previsível)
“caminho da-origem-ao-destino se comporta como um circuito telefônico”
  em termos de desempenho
  em ações da rede ao longo do caminho da-origem-ao-destino

## Slide 12: Implementação de CV
Um CV consiste de:
  caminho da origem para o destino
  números (identificadores) de CV, um número para cada enlace ao longo do caminho
  entradas nas tabelas de repasse dos roteadores ao longo do caminho
pacote que pertence a um CV carrega o número do CV (ao invés do endereço de destino)
Número do CV deve ser trocado a cada enlace
  Novo número do CV vem da tabela de repasse

## Slide 13: Tabela de repasse
12
22
32
1
2
3
Número do CV
número da
interface
Interface de entrada # CV de entrada Interface de saída # CV de saída
1 12 3 22
2 63 1 18
3 7 2 17
1 97 3 87
… … … …
Tabela de repasse
no roteador noroeste:
Roteadores mantêm informação sobre o estado da
conexão!

## Slide 14: Circuitos virtuais: protocolos de sinalização
usados para estabelecer, manter, destruir CV
usados em ATM, frame-relay, X.25
não usados na Internet convencional
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
1. inicia chamada
2. chegada de chamada
3. chamada aceita
4. conexão completa
5. começa fluxo de dados
6. dados recebidos

## Slide 15: Rede de datagramas: o modelo da Internet
não requer estabelecimento de chamada na camada de rede
roteadores: não guardam estado sobre conexões fim a fim
  não existe o conceito de “conexão” na camada de rede
pacotes são repassados tipicamente usando endereços de destino
  2 pacotes entre o mesmo par origem-destino podem seguir caminhos diferentes
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
1. envia dados
2. recebe dados

## Slide 16: Tabela de repasse
1
2
3
endereço IP de destino no
cabeçalho do pacote que chega
algoritmo de roteamento
tabela de repasse local
endereço dest
link saída
faixa-endereços 1
faixa-endereços 2
faixa-endereços 3
faixa-endereços 4
3
2
2
1
4 bilhões de endereços IP, ao invés de listar endereços destino individuais lista faixa de endereços (entradas agregáveis da tabela)

## Slide 17: Tabela de repasse
Faixa de endereços de destino
11001000 00010111 00010000 00000000
até
11001000 00010111 00010111 11111111
11001000 00010111 00011000 00000000
até
11001000 00010111 00011000 11111111
11001000 00010111 00011001 00000000
até
11001000 00010111 00011111 11111111
caso contrário
Interface de
saída
0
1
2
3
P: mas o que fazer se as faixas não forem assim tão arrumadas?

## Slide 18: Concordância do prefixo mais longo
Faixa do Endereço de Destino
11001000 00010111 00010*** *********
11001000 00010111 00011000 *********
11001000 00010111 00011*** *********
Caso contrário
ED: 11001000 00010111 00011000 10101010
exemplos:
ED: 11001000 00010111 00010110 10100001
qual interface?
qual interface?
ao buscar por entrada na tabela de repasse por um dado endereço de destino, usa o prefixo mais longo que casa/bate com o endereço do destino.
Interface do enlace
0
1
2
3

## Slide 19: Origens das redes de circuitos virtuais e de datagramas
Internet
troca de dados entre computadores
  serviço “elástico”, sem reqs. temporais estritos
muitos tipos de enlaces
  características diferentes
  serviço uniforme difícil
sistemas terminais “inteligentes” (computadores)
  podem se adaptar, exercer controle, recuperar de erros
  núcleo da rede simples, complexidade na “borda”
ATM
evoluiu da telefonia
conversação humana:
  temporização estrita, requisitos de confiabilidade
  requer serviço garantido
sistemas terminais “burros”
  telefones
  complexidade dentro da rede

## Slide 20: Capítulo 4: Camada de Rede
4.5 Algoritmos de roteamento
  Estado de enlace
  Vetor de distâncias
  Roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador
4.4 O Protocolo da Internet (IP)
  Formato do datagrama
  Endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6

## Slide 21: Famílias de Roteadores

## Slide 22: Sumário da Arquitetura de Roteadores
Duas funções chave de roteadores:
rodam algoritmos/protocolos de roteamento (RIP, OSPF, BGP)
repassam datagramas do enlace de entrada para o de saída
Elemento de
comutação
de
alta-velocidade
Processador de roteamento
portas de entrada
portas de saída
plano de repasse dos dados (hardware)
roteamento, gerência
plano de controle (software)
tabelas de repasse são calculadas
e enviadas para as portas de entrada

## Slide 23: Funções das Portas de Entrada
Comutação descentralizada:
dado o dest. do datagrama, procura porta de saída usando tab. de rotas na memória da porta de entrada
meta: completar processamento da porta de entrada na ‘velocidade da linha’
filas: se datagramas chegam mais rápido que taxa de re-envio para elemento de comutação
Camada física:
recepção de bits
Camada de enlace:
p.ex., Ethernet
veja capítulo 5

## Slide 24: Elemento (matriz) de comutação
transfere pacotes do buffer de entrada para o buffer de saída apropriado
taxa de comutação: taxa na qual os pacotes podem ser transferidos das entradas para as saídas:
  frequentemente medida como múltiplo das taxas das linhas de entrada/saída
  N entradas: desejável taxa de comutação N vezes a taxa da linha.

## Slide 25: Três tipos de elementos de comutação

## Slide 26: Comutação por Memória
Roteadores da primeira geração:
computadores tradicionais com comutação controlada diretamente pela CPU
pacote copiado para a memória do sistema
velocidade limitada pela largura de banda da memória (2 travessias do barramento por datagrama)
porta de
entrada
(ex.,
Ethernet)
memória
porta de
saída
(ex.,
Ethernet)
barramento do
sistema

## Slide 27: Comutação por um Barramento
datagrama da memória da porta de entrada para a memória da porta de saída via um barramento compartilhado
Disputa (contenção) pelo barramento: taxa de comutação limitada pela largura de banda do barramento
Cisco 6500 usa barramento de 32 Gbps: velocidade suficiente para roteadores de acesso e corporativos.

## Slide 28: Comutação por uma rede de interconexão
supera limitações de banda dos barramentos
Redes Banyan, outras redes de interconexão desenvolvidas inicialmente para interligar processadores num sistema multiprocessador
Projeto avançado: fragmentar datagrama em células de tamanho fixo, comutar células através da matriz de comutação.
Cisco 12000: comuta 60 Gbps pela rede de interconexão.

## Slide 29: Rede de Banyan
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11 = 1011B
11
1
0
1
1
11
1
0
1
1

## Slide 30: Tráfego com interferência mínima
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Slide 31: Tráfego com interferência máxima (hot spot)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Slide 32: Portas de Saída
enfileiramento necessário quando datagramas chegam do elemento de comutação mais rapidamente do que a taxa de transmissão
disciplina de escalonamento escolhe um dos datagramas enfileirados para transmissão

## Slide 33: Filas na Porta de Saída
usa buffers quando taxa de chegada através do comutador excede taxa de transmissão de saída
enfileiramento (retardo), e perdas devidas ao transbordo do buffer da porta de saída!

## Slide 34: Tamanho das filas
regra prática da RFC3439: enfileiramento médio igual ao RTT “típico” (ex., 250 mseg) vezes a capacidade do link C
  Ex.: C = 10 Gbps: buffer de 2,5 Gbit
recomendação recente: com N fluxos, enfileiramento igual a:

## Slide 35: Filas na Porta de Entrada
Se o elemento de comutação for mais lento do que a soma das portas de entrada juntas -> pode haver filas nas portas de entrada
  retardo de enfileiramento e perdas devido ao transbordo do buffer de entrada!
Bloqueio de cabeça de fila: datagrama na cabeça da fila impede outros na mesma fila de avançarem

## Slide 36: Capítulo 4: Camada de Rede
4.5 Algoritmos de roteamento
  Estado de enlace
  Vetor de distâncias
  Roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador
4.4 O Protocolo da Internet (IP)
  Formato do datagrama
  Endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6

## Slide 37: A Camada de Rede na Internet
Tabela de
repasse
Funções da camada de rede em estações, roteadores:
Protocolos de rot.
seleção de rotas
RIP, OSPF, BGP
protocolo IP
convenções de endereços
formato do datagrama
convenções de manuseio do pct
protocolo ICMP
relata erros
“sinalização” de roteadores
Camada de transporte: TCP, UDP
Camada de enlace
Camada física
Camada
de rede

## Slide 38: Formato do datagrama IP
ver
comprimento
32 bits
dados
(comprimento variável,
tipicamente um segmento TCP ou UDP)
ident. 16-bits
checksum Internet
sobre- vida
endereço IP de origem 32 bits
número da versão do protocolo IP
comprimento do
cabeçalho (bytes)
número máximo
de enlaces restantes
(decrementado a
cada roteador)
para
fragmentação/
remontagem
comprimento total do datagrama
(bytes)
protocolo da camada superior ao qual
entregar os dados
comp. cab
tipo de
serviço
“tipo” dos dados (DS)
bits
início do fragmento
camada
superior
endereço IP de destino 32 bits
Opções (se tiver)
p.ex. marca de
tempo,
registrar rota
seguida, especificar
lista de roteadores
a visitar.
Quanto overhead com o TCP?
20 bytes do TCP
20 bytes do IP
= 40 bytes +
overhead cam. aplic.

## Slide 39: IP: Fragmentação & Remontagem
cada enlace de rede tem MTU (max.transmission unit) - maior tamanho possível de quadro neste enlace.
  tipos diferentes de enlace têm MTUs diferentes
datagrama IP muito grande dividido (“fragmentado”) dentro da rede
  um datagrama vira vários datagramas
  “remontado” apenas no destino final
  bits do cabeçalho IP usados para identificar, ordenar fragmentos relacionados
fragmentação:
entrada: um datagrama
grande
saída: 3 datagramas menores
remontagem

## Slide 40: IP: Fragmentação & Remontagem
ID
=x
início
=0
bit_frag
=0
compr
=4000
ID
=x
início
=0
bit_frag
=1
compr
=1500
ID
=x
início
=185
bit_frag
=1
compr
=1500
ID
=x
início
=370
bit_frag
=0
compr
=1040
um datagrama grande vira
vários datagramas menores
Exemplo
Datagrama de 4000 bytes
MTU = 1500 bytes
1480 bytes de
dados
início =
1480/8

## Slide 41: Capítulo 4: Camada de Rede
4.5 Algoritmos de roteamento
  Estado de enlace
  Vetor de distâncias
  Roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador
4.4 O Protocolo da Internet (IP)
  Formato do datagrama
  Endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6

## Slide 42: Endereçamento IP: introdução
endereço IP: ident. de 32-bits para interface de estação, roteador
interface: conexão entre estação, roteador e enlace físico
  roteador típico tem múltiplas interfaces
  estação típica possui uma ou duas interfaces (ex.: Ethernet e Wi-fi)
endereços IP associados a cada interface
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223
1
1
1

## Slide 43: Endereçamento IP: introdução
P: como as interfaces são realmente conectadas?
R: aprenderemos nos capítulos 5 e 6.
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
R: Ethernet interfaces cabeadas conectadas por switches Ethernet
R: interfaces WiFi sem fio conectadas por estação base WiFi
Por enquanto: não nos preocupemos em como uma interface está conectada a outra (sem participação de um roteador)

## Slide 44: Subredes
endereço IP:
  parte de rede (bits de mais alta ordem)
  parte de estação (bits de mais baixa ordem)
O que é uma subrede IP?
  interfaces de dispositivos com a mesma parte de subrede nos seus endereços IP
  podem alcançar um ao outro sem passar por um roteador intermediário
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
rede composta por 3 subredes
subrede

## Slide 45: Subredes
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
Máscara da
sub-rede: /24
Receita
desassociar cada interface do seu roteador, estação
criar “ilhas” de redes isoladas
cada rede isolada é uma subrede

## Slide 46: Subredes
Quantas subredes?
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.2.6
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.2
223.1.7.1
223.1.7.2
223.1.8.2
223.1.8.1
223.1.9.1
223.1.9.2

## Slide 47: Endereçamento IP: CIDR
parte de
estação
CIDR: Classless InterDomain Routing (Roteamento Interdomínio sem classes)
  parte de rede do endereço de comprimento arbitrário
  formato de endereço: a.b.c.d/x, onde x é o no. de bits na parte de subrede do endereço
11001000 00010111 00010000 00000000
parte de
subrede
200.23.16.0/23

## Slide 48: Endereços IP: como conseguir um?
P: Como o host obtém um endereço IP?
codificado pelo administrador num arquivo
  Windows: Painel de controle->Rede->Configuração>tcp/ip->propriedades
  UNIX: /etc/rc.config
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol: obtém endereço dinamicamente de um servidor
  “plug-and-play”

## Slide 49: DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
Objetivo: permitir ao host obter dinamicamente o seu endereço IP do servidor da rede quando entra na rede
  pode renovar o empréstimo pelo uso do endereço
  permite a reutilização de endereços (retém o endereço apenas enquanto estiver conectado)
  suporte a usuários móveis que queiram entrar na rede (mais brevemente)
Visão geral do DHCP:
  host envia em broadcast msg “DHCP discover” [opcional]
  servidor DHCP responde com msg “DHCP offer” [opcional]
  host solicita endereço IP: msg “DHCP request”
  servidor DHCP envia endereço: msg “DHCP ack”

## Slide 50: cenário DHCP cliente-servidor
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1
Servidor
DHCP
DHCP cliente que chega necessita um endereço nesta rede

## Slide 51: cenário DHCP cliente-servidor
servidor DHCP : 223.1.2.5
cliente que chega
time
DHCP discover
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP offer
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
Lifetime: 3600 secs
DHCP request
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs

## Slide 52: DHCP: mais do que endereços IP
O DHCP pode retornar mais do que apenas o endereço IP alocado na subrede:
  endereço do próximo roteador para o cliente
  nome e endereço IP do servidor DNS
  máscara de rede (indicando as porções do endereço que identificam a rede e o hospedeiro)

## Slide 53: DHCP: exemplo
laptop ao se conectar necessita seu endereço IP, end. do primeiro roteador, end. do servidor DNS: usa DHCP
pedido DHCP encapsulado em UDP, encapsulado no IP, encapsulado no Ethernet 802.1
quadro Ethernet difundido (dest.: FFFFFFFFFFFF) na LAN, recebido no roteador que está rodando o servidor DHCP
Ethernet demultiplexado para IP, demultiplexado para UDP, demultiplexado para DHCP
roteador com servidor DHCP embutido
168.1.1.1
DHCP
UDP
IP
Eth
Física
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Física
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP

## Slide 54: DHCP: exemplo
servidor DHCP prepara o ACK DHCP contendo o endereço IP do cliente, o endereço IP do primeiro roteador para o cliente, o nome e o endereço IP do servidor DNS
encapsula a mensagem DHCP no servidor, quadro é repassado para o cliente, e é demultiplexado até o DHCP no cliente.
cliente agora conhece o seu endereço IP, o nome e end. IP do servidor DNS, end. IP do seu primeiro roteador
roteador com servidor DHCP embutido
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP

## Slide 55: DHCP: saída do Wireshark
Message type: Boot Request (1)
Hardware type: Ethernet
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x6b3a11b7
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: (OK)
Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP Request
Option: (61) Client identifier
Length: 7; Value: 010016D323688A;
Hardware type: Ethernet
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Option: (t=50,l=4) Requested IP Address = 192.168.1.101
Option: (t=12,l=5) Host Name = "nomad"
Option: (55) Parameter Request List
Length: 11; Value: 010F03062C2E2F1F21F92B
1 = Subnet Mask; 15 = Domain Name
3 = Router; 6 = Domain Name Server
44 = NetBIOS over TCP/IP Name Server
……
pedido
Message type: Boot Reply (2)
Hardware type: Ethernet
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x6b3a11b7
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 192.168.1.101 (192.168.1.101)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: (OK)
Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP ACK
Option: (t=54,l=4) Server Identifier = 192.168.1.1
Option: (t=1,l=4) Subnet Mask = 255.255.255.0
Option: (t=3,l=4) Router = 192.168.1.1
Option: (6) Domain Name Server
Length: 12; Value: 445747E2445749F244574092;
IP Address: 68.87.71.226;
IP Address: 68.87.73.242;
IP Address: 68.87.64.146
Option: (t=15,l=20) Domain Name = "hsd1.ma.comcast.net."
resposta

## Slide 56: Endereços IP: como conseguir um?
Bloco do 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20 provedor
Organização 0 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23
Organização 1 11001000 00010111 00010010 00000000 200.23.18.0/23
Organização 2 11001000 00010111 00010100 00000000 200.23.20.0/23
... ….. …. ….
Organização 7 11001000 00010111 00011110 00000000 200.23.30.0/23
P: Como a rede obtém a parte de rede do endereço IP?
R: Recebe uma porção do espaço de endereços do seu ISP (provedor)

## Slide 57: Endereçamento hierárquico: agregação de rotas
“mande-me qq coisa com endereços que começam com 200.23.16.0/20”
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Provedor A
Organização 0
Organização 7
Internet
Organização n 1
Provedor B
“mande-me qq coisa
com endereços que
começam com
199.31.0.0/16”
200.23.20.0/23
Organização 2
.
.
.
.
.
.
Endereçamento hierárquico permite anunciar eficientemente informação sobre rotas:

## Slide 58: Endereçamento hierárquico: rotas mais específicas
Provedor B tem uma rota mais específica para a Organização 1
“mande-me qq coisa com endereços que começam com 200.23.16.0/20”
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Provedor A
Organização 0
Organização 7
Internet
Organização 1
Provedor B
“mande-me qq coisa com endereços que começam com 199.31.0.0/16
ou 200.23.18.0/23”
200.23.20.0/23
Organização 2
.
.
.
.
.
.

## Slide 59: Endereçamento IP: a última palavra...
P: Como um provedor IP consegue um bloco de endereços?
R: ICANN: Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (www.icann.org.br)
  aloca endereços
  gerencia DNS
  aloca nomes de domínio, resolve disputas
  Através da IANA (Internet Assigned Numbers Authority)

## Slide 60: Tradução de endereços na rede (NAT)
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
138.76.29.7
rede local
(e.x., rede caseira)
10.0.0/24
resto da
Internet
Datagramas com origem ou
destino nesta rede usam endereços 10.0.0/24 para origem e destino (como usual)
Todos os datagramas deixando a rede local têm o mesmo único endereço IP NAT origem: 138.76.29.7, e diferentes números de porta origem

## Slide 61: Tradução de endereços na rede (NAT)
Motivação: a rede local usa apenas um endereço IP, no que concerne ao mundo exterior:
  não há necessidade de alocar faixas de endereços do ISP:
    apenas um endereço IP é usado para todos os dispositivos
  pode modificar endereços de dispositivos na rede local sem notificar o mundo exterior
  pode trocar de ISP sem mudar os endereços dos dispositivos na rede local
  dispositivos dentro da rede local não são explicitamente endereçáveis, i.e., visíveis do mundo exterior (um incremento de segurança)

## Slide 62: Tradução de endereços na rede (NAT)
Implementação: um roteador NAT deve:
  datagramas saindo: trocar (IP origem, # porta ) de cada datagrama saindo para (IP NAT, novo # porta)
    . . . clientes/servidores remotos vão responder usando (IP NAT, novo # porta) como endereço destino.
  lembrar (na tabela de tradução NAT) cada par de tradução (IP origem, # porta ) para (IP NAT, novo # porta)
  datagramas entrando: trocar (IP NAT, novo # porta) nos campos de destino de cada datagrama entrando para o (IP origem, # porta) correspondente armazenado na tabela NAT

## Slide 63: Tradução de endereços na rede (NAT)
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
O: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
1: host 10.0.0.1
envia datagrama p/
128.119.40.186, 80
Tabela de tradução NAT
end. lado WAN end. lado LAN
138.76.29.7, 5001 10.0.0.1, 3345
…… ……
O: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
O: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
2: roteador NAT
muda end. origem
do datagrama de
10.0.0.1, 3345 p/
138.76.29.7, 5001,
e atualiza tabela
O: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3
3: Resposta chega
p/ end. destino:
138.76.29.7, 5001
4: roteador NAT
muda end. destino
do datagrama de
138.76.29.7, 5001 p/ 10.0.0.1, 3345

## Slide 64: Tradução de endereços na rede (NAT)
campo do número de porta com 16-bits:
  60.000 conexões simultâneas com um único endereço no lado WAN!
NAT é controverso:
  roteadores deveriam processar somente até a camada 3
  viola o argumento fim-a-fim
    possibilidade do uso de NAT deve ser levado em conta pelos projetistas de aplicações (p.e., P2P)
  escassez de endereços, por outro lado, deveria ser resolvida com o IPv6

## Slide 65: Problema de travessia do NAT
o cliente quer conectar com o servidor com end. 10.0.0.1
  endereço 10.0.0.1 é local à LAN (cliente não pode usá-lo como endereço de destino)
  há apenas um endereço visível externamente: 138.76.29.7
solução 1: configurar estaticamente o NAT para encaminhar para o servidor pedidos de conexão entrantes numa dada porta.
    Ex: (123.76.29.7, porta 2500) sempre encaminhado para 10.0.0.1 porta 25000
10.0.0.1
10.0.0.4
roteador
NAT
138.76.29.7
Cliente
?

## Slide 66: Problema de travessia do NAT
solução 2: Protocolo Internet Gateway Device (IGD) do Universal Plug and Play (UPnP). Permite aos hosts que estejam atrás de NATs:
  descobrir o endereço público IP (138.76.29.7)
  Adicionar/remover mapeamento de portas (com tempos de validade)
  i.e., automatiza a configuração do mapeamento estático de portas NAT
10.0.0.1
10.0.0.4
roteador
NAT
138.76.29.7
IGD

## Slide 67: Problema de travessia do NAT
solução 3: repasse (usado pelo Skype)
  clientes atrás do NAT se conecta ao relay
  cliente externo também se conecta ao relay
  Repasse serve de intermediário entre pacotes de uma conexão para a outra
138.76.29.7
Cliente
10.0.0.1
roteador
NAT
1. conexão para o relay iniciada pelo host atrás do NAT
2. conexão para o relay é iniciada pelo cliente
3. Ponte
estabelecida

## Slide 68: Capítulo 4: Camada de Rede
4.5 Algoritmos de roteamento
  Estado de enlace
  Vetor de distâncias
  Roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador
4.4 O Protocolo da Internet (IP)
  Formato do datagrama
  Endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6

## Slide 69: Protocolo de Mensagens de Controle da Internet (ICMP)
usado por estações, roteadores para comunicar informação s/ camada de rede
  relatar erros: estação, rede, porta, protocolo inalcançáveis
  pedido/resposta de eco (usado por ping)
camada de rede “acima de” IP:
  msgs ICMP transportadas em datagramas IP
mensagem ICMP: tipo, código mais primeiros 8 bytes do datagrama IP causando erro
Tipo Código descrição
0 0 resposta de eco (ping)
3 0 rede dest. inalcançável
3 1 estação dest. inalcançável
3 2 protocolo dest. inalcançável
3 3 porta dest. inalcançável
3 6 rede dest. desconhecida
3 7 estação dest. desconhecida
4 0 abaixar fonte (controle de congestionamento - ñ usado)
8 0 pedido eco (ping)
9 0 anúncio de rota
10 0 descobrir roteador
11 0 TTL (sobrevida) expirada
12 0 erro de cabeçalho IP

## Slide 70: Traceroute e ICMP
Origem envia uma série de segmentos UDP para o destino
  Primeiro tem TTL =1
  Segundo tem TTL=2, etc.
  Número de porta improvável
Quando n-ésimo datagrama chega ao n-ésimo roteador:
  Roteador descarta datagrama
  Envia p/ origem uma mensagem ICMP (tipo 11, código 0)
  Mensagem inclui nome e endereço IP do roteador
Quando a mensagem ICMP chega, origem calcula RTT
Traceroute faz isto 3 vezes
Critério de parada
Segmento UDP eventualmente chega à estação destino
Destino retorna pacote ICMP “porta inalcançável” (tipo 3, código 3)
Quando origem recebe este pacote ICMP, pára.
3 probes
3 probes
3 probes

## Slide 71: Capítulo 4: Camada de Rede
4.5 Algoritmos de roteamento
  Estado de enlace
  Vetor de distâncias
  Roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador
4.4 O Protocolo da Internet (IP)
  Formato do datagrama
  Endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6

## Slide 72: IPv6
Motivação inicial: espaço de endereços de 32-bits em breve completamente alocado.
  Esgotou em 2011 na ICANN
Motivação adicional:
  formato do cabeçalho facilita acelerar processamento/repasse
  mudanças no cabeçalho para facilitar QoS
formato do datagrama IPv6:
  cabeçalho de tamanho fixo de 40 bytes
  não admite fragmentação

## Slide 73: Cabeçalho IPv6
Classe de tráfego: identifica prioridade entre datagramas no fluxo
Rótulo do Fluxo: identifica datagramas no mesmo “fluxo”
(conceito de “fluxo” mal definido).
Próximo cabeçalho: identifica protocolo da camada superior para os dados

## Slide 74: Outras mudanças em relação ao IPv4
Checksum: removido completamente para reduzir tempo de processamento a cada roteador
Opções: permitidas, porém fora do cabeçalho, indicadas pelo campo “Próximo Cabeçalho”
ICMPv6: versão nova de ICMP
  tipos adicionais de mensagens, p.ex. “Pacote Muito Grande”
  funções de gerenciamento de grupo multiponto

## Slide 75: Espaço de Endereçamento
Um endereço IPv4 é formado por 32 bits.
  232 = 4.294.967.296
Um endereço IPv6 é formado por 128 bits.
  2128 = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456
  ~56 octilhões (5,6 x 1028) de endereços IP por ser humano
  ~79 octilhões (7,9 x 1028) de vezes a quantidade de endereços IPv4

## Slide 76: Endereços IPv6 (RFC 4291)
Exemplos:
  ABCD:EF01:2345:6789:ABCD:EF01:2345:6789
  2001:DB8:0:0:8:800:200C:417A
Representação de endereços IPv4:
  0:0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38
Ou em formato comprimido
  ::FFFF:129.144.52.38

## Slide 77: Endereços IPv6
Eliminação de zeros:
  Os endereços:
    2001:DB8:0:0:8:800:200C:417A endereço unicast
    FF01:0:0:0:0:0:0:101 endereço multicast
    0:0:0:0:0:0:0:1 endereço de loopback
    0:0:0:0:0:0:0:0 endereço não especificado
  Podem ser escritos como:
    2001:DB8::8:800:200C:417A endereço unicast
    FF01::101 endereço multicast
    ::1 endereço de loopback
    :: endereço não especificado

## Slide 78: Espaço de Endereçamento do IPv6 (19/07/2007)
0000::/8 Reserved by IETF [RFC4291]
0100::/8 Reserved by IETF [RFC4291]
0200::/7 Reserved by IETF [RFC4048]
0400::/6 Reserved by IETF [RFC4291]
0800::/5 Reserved by IETF [RFC4291]
1000::/4 Reserved by IETF [RFC4291]
2000::/3 Global Unicast [RFC4291]
4000::/3 Reserved by IETF [RFC4291]
6000::/3 Reserved by IETF [RFC4291]
8000::/3 Reserved by IETF [RFC4291]
A000::/3 Reserved by IETF [RFC4291]
C000::/3 Reserved by IETF [RFC4291]
E000::/4 Reserved by IETF [RFC4291]
F000::/5 Reserved by IETF [RFC4291]
F800::/6 Reserved by IETF [RFC4291]
FC00::/7 Unique Local Unicast [RFC4193]
FE00::/9 Reserved by IETF [RFC4291]
FE80::/10 Link Local Unicast [RFC4291]
FEC0::/10 Reserved by IETF [RFC3879]
FF00::/8 Multicast [RFC4291]

## Slide 79: Alocação de Endereços Unicast Globais (22/12/2006)
2001:0000::/23 IANA 01 Jul 99 [1]
2001:0200::/23 APNIC 01 Jul 99
2001:0400::/23 ARIN 01 Jul 99
2001:0600::/23 RIPE NCC 01 Jul 99
2001:0800::/23 RIPE NCC 01 May 02
2001:0A00::/23 RIPE NCC 02 Nov 02
2001:0C00::/23 APNIC 01 May 02 [2]
2001:0E00::/23 APNIC 01 Jan 03
2001:1200::/23 LACNIC 01 Nov 02
2001:1400::/23 RIPE NCC 01 Feb 03
2001:1600::/23 RIPE NCC 01 Jul 03
2001:1800::/23 ARIN 01 Apr 03
2001:1A00::/23 RIPE NCC 01 Jan 04
2001:1C00::/22 RIPE NCC 01 May 04
2001:2000::/20 RIPE NCC 01 May 04
2001:3000::/21 RIPE NCC 01 May 04
2001:3800::/22 RIPE NCC 01 May 04
2001:3C00::/22 RESERVED 11 Jun 04 [3]
2001:4000::/23 RIPE NCC 11 Jun 04
2001:12F0::/ 32 Bloco de produção alocado à RNP.
Blocos alocados para a UFPE em 09/10/15:
2001:12F0:912::/48,
2001:12F0:913::/48,
2001:12F0:914::/48.

## Slide 80: Alocação de Endereços Unicast Globais (22/12/2006)
2001:4200::/23 AfriNIC 01 Jun 04
2001:4400::/23 APNIC 11 Jun 04
2001:4600::/23 RIPE NCC 17 Aug 04
2001:4800::/23 ARIN 24 Aug 04
2001:4A00::/23 RIPE NCC 15 Oct 04
2001:4C00::/23 RIPE NCC 17 Dec 04
2001:5000::/20 RIPE NCC 10 Sep 04
2001:8000::/19 APNIC 30 Nov 04
2001:A000::/20 APNIC 30 Nov 04
2001:B000::/20 APNIC 08 Mar 06
2002:0000::/16 6to4 01 Feb 01
2003:0000::/18 RIPE NCC 12 Jan 05
2400:0000::/12 APNIC 03 Oct 06
2600:0000::/12 ARIN 03 Oct 06
2610:0000::/23 ARIN 17 Nov 05
2620:0000::/23 ARIN 12 Sep 06
2800:0000::/12 LACNIC 03 Oct 06
2A00:0000::/12 RIPE NCC 03 Oct 06
2C00:0000::/12 AfriNIC 03 Oct 06

## Slide 81: Endereçamento Unicast
Global Unicast
  Divisão de endereços:
    http://ipv6.br/paginas/subnet

## Slide 82: Transição do IPv4 para o IPv6
Nem todos os roteadores podem ser atualizados simultaneamente
  “dias de mudança geral” inviáveis
  Como a rede pode funcionar com uma mistura de roteadores IPv4 e IPv6?
Tunelamento: datagramas IPv6 carregados em datagramas IPv4 entre roteadores IPv4
end IPv4 origem, dest
campos do cabeçalho IPv4
datagrama IPv4
datagrama IPv6
carga do IPv4
carga UDP/TCP
end IPv6 origem, dest
campos do cabeçalho IPv6

## Slide 83: Tunelamento
A
B
E
F
IPv6
IPv6
IPv6
IPv6
túnel IPv4 conectando
roteadores IPv6
Visão lógica:
Visão física:
A
B
E
F
IPv6
IPv6
IPv6
IPv6
IPv4
IPv4

## Slide 84: Tunelamento
A
B
E
F
IPv6
IPv6
IPv6
IPv6
túnel
Visão lógica:
Visão física:
A
B
E
F
IPv6
IPv6
IPv6
IPv6
C
D
IPv4
IPv4
Fluxo: X
Fonte: A
Dest: F
dados
Fluxo: X
Fonte: A
Dest: F
dados
Fluxo: X
Fonte: A
Dest: F
dados
Fonte:B
Dest: E
Fluxo: X
Fonte: A
Dest: F
dados
Fonte:B
Dest: E
A-para-B:
IPv6
E-para-F:
IPv6
B-para-C:
IPv6 dentro
do IPv4
B-para-C:
IPv6 dentro
do IPv4
Notes: IPv4 “encapsulando” o IPv6.

## Slide 85: Capítulo 4: Camada de Rede
4.5 Algoritmos de roteamento
  Estado de enlace
  Vetor de distâncias
  Roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador
4.4 O Protocolo da Internet (IP)
  Formato do datagrama
  Endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6