## Slide 1: Capítulo 5: A Camada de Enlace e Redes Locais
Nossos objetivos:
Entender os princípios por trás dos serviços da camada de enlace de dados:
  detecção e correção de erros
  compartilhamento de canal de broadcast: acesso múltiplo
  endereçamento da camada de enlace
  transferência confiável de dados, controle de fluxo: feito!
instanciação e implementação de diversas tecnologias de camada de enlace

## Slide 2: Camada de Enlace
5.1 Introdução e serviços
5.2 Técnicas de detecção e correção de erros
5.3 Protocolos de acesso múltiplo
5.4 Endereçamento na Camada de Enlace
5.5 Ethernet
5.6 Comutadores de camada de enlace
5.7 PPP: o protocolo ponto-a-ponto
5.8 Virtualização de enlace: uma rede como camada de enlace
5.9 Um dia na vida de uma solicitação de página Web

## Slide 3: Camada de Enlace: Introdução
Terminologia:
hospedeiros e roteadores são nós
canais de comunicação que conectam nós adjacentes ao longo de um caminho de comunicação são enlaces (links)
  enlaces com fio (cabeados)
  enlaces sem fio (não cabeados)
  LANs
Pacote da camada 2 é um quadro (frame), encapsula o datagrama
a camada de enlace é responsável por transferir os datagramas entre nós adjacentes através de um enlace

## Slide 4: Camada de Enlace: Contexto
Datagrama é transferido por diferentes protocolos de enlace em diferentes enlaces:
  Ex.: Ethernet no primeiro enlace, frame relay em enlaces intermediários e 802.11 no último enlace
Cada protocolo de enlace provê diferentes serviços
  ex.: pode ou não prover transporte confiável de dados através do enlace
Analogia com um sistema de transporte
Viagem de Princeton até Lausanne
  taxi: Princeton até JFK
  avião: JFK até Genebra
  Trem: Genebra até Lausanne
turista = datagrama
segmento de transporte = enlace de comunicação
meio de transporte = protocolo da camada de enlace
agente de viagens = algoritmo/protocolo de roteamento

## Slide 5: Serviços da Camada de Enlace
Enquadramento (Delimitação do quadro):
  encapsula datagrama num quadro adicionando cabeçalho e cauda (trailer).
Acesso ao enlace:
  implementa acesso ao canal se meio for compartilhado,
  ‘endereços físicos (MAC)’ são usados nos cabeçalhos dos quadros para identificar origem e destino de quadros em enlaces multiponto
    Diferente do endereço IP!
Entrega confiável entre nós adjacentes:
  Já aprendemos como fazer isto (Capítulo 3)
  raramente usada em canais com baixas taxas de erro (fibra óptica, alguns tipos de pares trançados)
  Canais sem fio: altas taxas de erros
    P: para que confiabilidade na camada de enlace e fim-a-fim?

## Slide 6: Serviços da Camada de Enlace (mais)
Controle de Fluxo:
  compatibilizar taxas de produção e consumo de quadros entre remetentes e receptores
Detecção de Erros:
  erros são causados por atenuação do sinal e por ruído
  receptor detecta presença de erros
    receptor sinaliza ao remetente para retransmissão, ou simplesmente descarta o quadro em erro
Correção de Erros:
  mecanismo que permite que o receptor localize e corrija o(s) erro(s) sem precisar da retransmissão
Half-duplex e full-duplex
  com half duplex um nó não pode transmitir e receber pacotes ao mesmo tempo

## Slide 7: Onde a camada de enlace é implementada?
em cada um dos hospedeiros
camada de enlace implementada no “adaptador” (NIC – Network Interface Card)
  placa Ethernet, cartão PCMCIA, cartão 802.11
  implementa as camadas de enlace e física
conecta ao barramento de sistema do hospedeiro
combinação de hardware, software e firmware
controlador
Transmissão
física
cpu
memória
barramento
do hospedeiro
(ex., PCI)
placa de rede
Diagrama de blocos do hospedeiro
aplicação
transporte
rede
enlace
enlace
física

## Slide 8: Comunicação entre Adaptadores
lado transmissor:
  Encapsula o datagrama em um quadro
  Adiciona bits de verificação de erro, transferência confiável de dados, controle de fluxo, etc.
lado receptor
  verifica erros, transporte confiável, controle de fluxo, etc.
  extrai o datagrama, passa-o para o nó receptor
Controla-
dora
Controla-
dora
transmissor
receptor
datagrama
datagrama
datagrama
quadro

## Slide 9: Camada de Enlace
5.1 Introdução e serviços
5.2 Técnicas de detecção e correção de erros
5.3 Protocolos de acesso múltiplo
5.4 Endereçamento na Camada de Enlace
5.5 Ethernet
5.6 Comutadores da camada de enlace
5.7 PPP: o protocolo ponto-a-ponto
5.8 Virtualização de enlace: uma rede como camada de enlace
5.9 Um dia na vida de uma solicitação de página Web

## Slide 10: Detecção de Erros
EDC= bits de Detecção e Correção de Erros (redundância)
D = Dados protegidos por verificação de erros, podem incluir alguns campos do cabeçalho
detecção de erros não é 100% confiável;
  protocolos podem deixar passar alguns erros, mas é raro
  quanto maior o campo EDC melhor será a capacidade de detecção e correção de erros

## Slide 11: Verificações de Paridade
Paridade de 1 Bit:
Detecta erros em um único bit
Paridade Bidimensional:
Detecta e corrige erro em um único bit

## Slide 12: Soma de verificação da Internet
Transmissor:
trata o conteúdo do segmento como uma seqüência de inteiros de 16 bits
Soma de verificação: adição (complemento de 1 da soma ) do conteúdo do segmento
transmissor coloca o valor do checksum no campo de checksum UDP
Receptor:
calcula a soma de verificação do segmento recebido
verifica se o resultado é igual ao valor do campo da soma de verificação:
  NÃO - erro detectado
  SIM - nenhum erro foi detectado. Mas pode conter erros? Mais sobre isto posteriormente ….
Objetivo: detectar “erros” (ex., bits trocados) no segmento transmitido (nota: usado apenas na camada de transporte)

## Slide 13: Verificação de redundância cíclica (CRC)
Dados considerados como a seqüência de coeficientes de um polinômio (D)
É escolhido um polinômio Gerador, (G), (=> r+1 bits)
  Divide-se (módulo 2) o polinômio D*2r por G. Acrescenta-se o resto (R) a D. Observa-se que, por construção, a nova seqüência <D,R> agora é exatamente divisível por G
  Receptor conhece G, divide <D,R> por G. Caso o resto seja diferente de zero: detectado erro!
  Pode detectar todos os erros em rajadas menores do que r+1 bits
Largamente usado na prática (Ethernet, 802.11 WiFi, ATM)

## Slide 14: Exemplo de CRC
Queremos:
  D.2r XOR R = nG
de forma equivalente:
  D.2r = nG XOR R
de forma equivalente :
se dividirmos D.2r por G, queremos o resto R
101110000 1001
1001 101011
1010
1001
1100
1001
1010
1001
011
D
G
R

## Slide 15: Implementação em Hardware
Å
G=1001
D.2r=101110000

## Slide 16: Camada de Enlace
5.1 Introdução e serviços
5.2 Técnicas de detecção e correção de erros
5.3 Protocolos de acesso múltiplo
5.4 Endereçamento na Camada de Enlace
5.5 Ethernet
5.6 Comutadores da camada de enlace
5.7 PPP: o protocolo ponto-a-ponto
5.8 Virtualização de enlace: uma rede como camada de enlace
5.9 Um dia na vida de uma solicitação de página Web

## Slide 17: Enlaces e Protocolos de Acesso Múltiplo
Dois tipos de enlaces:
Ponto-a-ponto:
  PPP para acesso discado
  Conexão entre switch Ethernet e hospedeiro
broadcast (cabo ou meio compartilhado);
  Ethernet tradicional
  Upstream HFC
  802.11 LAN sem fio
  Satélite
  Etc.

## Slide 18: Protocolos de Acesso Múltiplo
canal de comunicação único de broadcast
interferência: quando dois ou mais nós transmitem simultaneamente
  colisão se um nó receber dois ou mais sinais ao mesmo tempo
Protocolo de acesso múltiplo
algoritmo distribuído que determina como os nós compartilham o canal, isto é, determina quando um nó pode transmitir
comunicação sobre o compartilhamento do canal deve usar o próprio canal!
  não há canal fora da faixa para coordenar a transmissão

## Slide 19: Protocolo Ideal de Acesso Múltiplo
Para um canal de broadcast com taxa de R bps:
1. Quando apenas um nó tem dados para enviar, esse nó obtém uma vazão de R bps.
2. Quando M nós têm dados para enviar, cada um desses nós poderá transmitir em média a uma taxa de R/M bps.
3. Completamente descentralizado
  nenhum nó especial (mestre) para coordenar as transmissões
  nenhuma sincronização de relógios ou slots
4. Simples para que sua implementação seja barata

## Slide 20: Taxonomia dos Protocolos MAC
Três categorias gerais:
Divisão de Canal
  divide o canal em pequenos “pedaços” (slots/compartimentos de tempo, freqüência, código)
  aloca pedaço a um dado nó para uso exclusivo deste
Acesso Aleatório
  canal não é dividido, podem ocorrer colisões
  “recuperação” das colisões
Revezamento
  Nós se alternam em revezamento, mas nós que possuem mais dados a transmitir podem demorar mais quando chegar a sua vez

## Slide 21: Protocolos MAC de divisão de canal: TDMA
TDMA: Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo
acesso ao canal em “turnos"
cada estação recebe um comprimento fixo de compartimento (comprimento = tempo de tx do pacote) em cada turno
compartimentos não usados permanecem ociosos
Exemplo: LAN com 6 estações: compartimentos 1, 3 e 4 com pacotes, compartimentos 2, 5 e 6 ociosos

## Slide 22: Protocolos de Acesso Aleatório
Quando nó tem um pacote para transmitir
  transmite na taxa máxima R.
  nenhuma coordenação a priori entre os nós
dois ou mais nós transmitindo ➜ “colisão”,
O protocolo MAC de acesso aleatório especifica:
  como detectar colisões
  como se recuperar delas (através de retransmissões retardadas, por exemplo)
Exemplos de protocolos MAC de acesso aleatório:
  slotted ALOHA
  ALOHA
  CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

## Slide 23: CSMA (Acesso múltiplo com detecção de portadora)
CSMA (Carrier Sense Multiple Access):
Escuta antes de transmitir (detecção de portadora):
  Se o canal estiver livre: transmite todo o quadro
  Se o canal estiver ocupado, adia a transmissão
Analogia humana: não interrompa outros!

## Slide 24: Colisões no CSMA
colisões ainda podem acontecer:
atraso de propagação significa que dois nós podem não ouvir
a transmissão do outro
colisão:
todo o tempo de transmissão é desperdiçado
Disposição espacial dos nós
nota:
papel da distância e atraso de propagação na determinação da probabilidade de colisão

## Slide 25: CSMA/CD (Detecção de Colisões)
CSMA/CD: detecção da portadora, adia a transmissão como no CSMA
  As colisões são detectadas em pouco tempo
  Transmissões que sofreram colisões são abortadas, reduzindo o desperdício do canal
Detecção de colisões:
  Fácil em LANs cabeadas: mede a potência do sinal, compara o sinal recebido com o transmitido
  Difícil em LANs sem fio: o receptor é desligado durante a transmissão
Analogia humana: bate papo educado!

## Slide 26: Detecção de colisões em CSMA/CD

## Slide 27: Protocolos MAC de “revezamento”
Protocolos MAC de divisão de canal:
  Compartilha o canal eficientemente e de forma justa em altas cargas
  Ineficiente em baixas cargas: atraso no canal de acesso, alocação de 1/N da largura de banda mesmo com apenas 1 nó ativo!
Protocolos MAC de acesso aleatório:
  eficiente em baixas cargas: um único nó pode utilizar completamente o canal
  Altas cargas: overhead com colisões
Protocolos de revezamento:
  Procura oferecer o melhor dos dois mundos!

## Slide 28: Protocolos MAC de “revezamento”
Seleção (Polling):
Nó mestre “convida” nós escravos a transmitir em revezamento
Usado tipicamente com dispositivos escravo burros.
Preocupações:
  Overhead com as consultas (polling)
  Latência
  Ponto único de falha (mestre)
mestre
escravos
poll
dados
dados

## Slide 29: Protocolos MAC de “revezamento”
Passagem de permissão (token):
controla permissão passada de um nó para o próximo de forma sequencial.
mensagem de passagem da permissão
preocupações:
  overhead com a passagem de permissão
  latência
  Ponto único de falha (permissão)
T
dados
(nada para
mandar)
T

## Slide 30: Resumo dos protocolos MAC
Divisão do canal por tempo, freqüência ou código
  Divisão de Tempo, Divisão de Freqüência
Particionamento Aleatório (dinâmico):
  ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
  Escutar a portadora: fácil em algumas tecnologias (cabeadas), difícil em outras (sem fio)
  CSMA/CD usado na Ethernet
  CSMA/CA usado no 802.11
Revezamento
  Seleção (polling) a partir de um ponto central, passagem de permissões
  Bluetooth, FDDI, Token Ring (IBM)

## Slide 31: Camada de Enlace
5.1 Introdução e serviços
5.2 Técnicas de detecção e correção de erros
5.3 Protocolos de acesso múltiplo
5.4 Endereçamento na Camada de Enlace
5.5 Ethernet
5.6 Comutadores da camada de enlace
5.7 PPP: o protocolo ponto-a-ponto
5.8 Virtualização de enlace: uma rede como camada de enlace
5.9 Um dia na vida de uma solicitação de página Web

## Slide 32: Endereços MAC
Endereço IP de 32 bits:
  Endereços da camada de rede
  usado para levar o datagrama à subrede IP destino
Endereço MAC (ou LAN, ou físico, ou Ethernet):
  levar o datagrama de uma interface até outra interface conectada fisicamente (na mesma rede)
  Endereço MAC de 48 bits (para a maioria das redes):
    gravado na ROM do adaptador, ou configurado por software

## Slide 33: Endereços MAC
Cada adaptador na LAN possui um endereço MAC único
Endereço de Broadcast =
FF-FF-FF-FF-FF-FF
= adaptador
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
(cabeada ou
sem fio)

## Slide 34: Endereço MAC (cont)
Alocação de endereços MAC gerenciada pelo IEEE
Um fabricante compra uma parte do espaço de endereços (para garantir unicidade)
Analogia:
(a) endereço MAC: como número do CPF
(b) endereço IP: como endereço postal (CEP)
endereço MAC tem estrutura linear => portabilidade
  Pode mover um cartão LAN de uma LAN para outra
endereço IP hierárquico NÃO é portátil (requer IP móvel)
  Depende da subrede IP à qual o nó está conectado

## Slide 35: ARP: Address Resolution Protocol (Protocolo de Resolução de Endereços)
Cada nó IP (Host, Roteador) de uma LAN possui tabela ARP
Tabela ARP: mapeamento de endereços IP/MAC para alguns nós da LAN
< endereço IP; endereço MAC; TTL>
  TTL (Time To Live): tempo a partir do qual o mapeamento de endereços será esquecido (valor típico de 20 min)
Pergunta: como obter o
endereço MAC de B a partir
do endereço IP de B?
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
237.196.7.23
237.196.7.78
237.196.7.14
237.196.7.88

## Slide 36: Camada de Enlace
5.1 Introdução e serviços
5.2 Técnicas de detecção e correção de erros
5.3 Protocolos de acesso múltiplo
5.4 Endereçamento na Camada de Enlace
5.5 Ethernet
5.6 Comutadores da camada de enlace
5.7 PPP: o protocolo ponto-a-ponto
5.8 Virtualização de enlace: uma rede como camada de enlace
5.9 Um dia na vida de uma solicitação de página Web

## Slide 37: Síntese: um dia na vida de um pedido web
jornada completa atravessando toda a pilha de protocolos!
  aplicação, transporte, rede, enlace
colocando tudo junto: síntese!
  objetivo: identificar, revisar, entender os protocolos (em todas as camadas) envolvidos em um cenário aparentemente simples: solicitação de uma página web
  cenário: estudante conecta laptop à rede do campus, solicita/recebe www.google.com

## Slide 38: Um dia na vida: cenário
rede da Comcast
68.80.0.0/13
rede do Google
64.233.160.0/19
64.233.169.105
servidor web
Servidor DNS
rede da escola
68.80.2.0/24
página web
navegador

## Slide 39: Um dia na vida… conectando à Internet
roteador
(roda DHCP)
DHCP
UDP
IP
Eth
Fís
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Fís
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
quadro Ethernet difundido (dest: FFFFFFFFFFFF) na LAN, é recebido pelo roteador que executa o servidor DHCP
Ethernet demultiplexado para IP, demultiplexado para UDP e demultiplexado paraDHCP
o laptop necessita obter o seu endereço IP, o endereço do primeiro roteador e endereço do servidor DNS: usa o DHCP.
Solicitação DHCP encapsulada em UDP, encapsulada no IP, encapsulada no 802.3 Ethernet

## Slide 40: Um dia na vida… conectando à Internet
roteador
(roda DHCP)
servidor DHCP prepara ACK DHCP contendo endereço IP do cliente, endereço IP do primeiro roteador, nome e endereço IP do servidor DNS
DHCP
UDP
IP
Eth
Fís
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Fís
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
encapsulamento no servidor DHCP, quadro repassado (aprendizado do switch) através da LAN, demultiplexação no cliente
Cliente agora possui um endereço IP, conhece o nome e end. do
servidor DNS, e o endereço IP do seu primeiro roteador
cliente DHCP recebe a resposta ACK DHCP

## Slide 41: Um dia na vida… ARP (antes do DNS, antes do HTTP)
roteador
(roda DHCP)
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
consulta DNS criada, encapsulada no UDP, encapsulada no IP, encapsulada no Eth. Para enviar quadro ao roteador, necessita o endereço MAC da interface do roteador: ARP
consulta ARP difundida, recebida pelo roteador, que responde com uma ARP reply dando o endereço MAC da interface do roteador
o cliente agora conhece o endereço MAC do primeiro roteador; podendo agora enviar o quadro contendo a consulta DNS
ARP query
Eth
Phy
ARP
ARP
ARP reply
antes de enviar pedido HTTP, necessita o endereço IP de www.google.com: DNS

## Slide 42: Um dia na vida… usando DNS
roteador
(roda DHCP)
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
datagrama IP contém consulta DNS encaminhada através do switch LAN do cliente até o primeiro roteador
datagrama IP repassado da rede do campus para a rede da Comcast, roteado (tabelas criadas pelos protocolos de roteamento RIP, OSPF, IS-IS e/ou BGP) para o servidor DNS
demultiplexado pelo servidor DNS
servidor DNS responde ao cliente com o endereço IP de www.google.com
rede da Comcast
68.80.0.0/13
servidor DNS
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
DNS

## Slide 43: Um dia na vida… conexão TCP transportando HTTP
roteador
(roda DHCP)
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
para enviar pedido HTTP, cliente primeiro abre um socket TCP para o servidor web
segmento SYN TCP (passo 1 da saudação em 3 vias) inter-domínio roteado para o servidor web
conexão TCP estabelecida!
64.233.169.105
servidor web
SYN
SYN
SYN
SYN
TCP
IP
Eth
Phy
SYN
SYN
SYN
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
servidor web responde com TCP SYNACK (passo 2 da saudação em 3 vias)

## Slide 44: Um dia na vida… solicitação/resposta HTTP
roteador
(roda DHCP)
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
solicitação HTTP enviada para o socket TCP
datagrama IP que contém a solicitação HTTP é encaminhado para www.google.com
datagrama IP com a resposta HTTP é encaminhado de volta para o cliente
64.233.169.105
servidor web
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
servidor web responde com resposta HTTP (contendo a página web)
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
página web finalmente(!!!) apresentada

## Slide 45: Capítulo 5: Resumo
princípios por trás dos serviços da camada de enlace de dados:
  detecção, correção de erros
  compartilhamento de canal de difusão: acesso múltiplo
  endereçamento da camada de enlace
instanciação e implementação de diversas tecnologias de camada de enlace
  Ethernet
  LANs comutadas
  redes virtualizadas como camada de enlace: MPLS
síntese: um dia na vida de uma solicitação web