## Slide 1: Engenharia de Tráfego em Redes IP
José Augusto Suruagy Monteiro
3 de Maio de 2003

## Slide 2: O que é congestionamento
Congestionamento diz respeito à degradação sofrida pelo fluxo de tráfego de um sistema devida à excessiva solicitação de ao menos parte de seus recursos.
Durante o congestionamento a rede não é capaz de atingir os objetivos de desempenho negociados seja para as conexões já estabelecidas que para os novos pedidos de conexão.
O congestionamento pode ser causado basicamente por flutuações estatísticas imprevisíveis dos fluxos de tráfego e por condições de falha.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3: Congestionamento
Pacotes
Entregues
Pacotes Enviados
Capacidade máxima de
transporte da subrede
IDEAL
DESEJÁVEL
CONGESTIONADO

## Slide 4: Controle de Congestionamento
Controle aberto (preventivo)
  tentam evitar que haja congestionamento
Controle fechado (reativo)
  Monitora o sistema para detectar congestionamento
  Passa esta informação para que sejam tomadas algumas ações
  Ajusta a operação do sistema para corrigir o problema

## Slide 5: Monitoração do Congestionamento
Percentual de pacotes descartados por falta de espaço em buffer
Comprimento médio das filas
Número de pacotes que são retransmitidos por estouro do temporizador
Atraso médio dos pacotes
Desvio padrão do atraso dos pacotes

## Slide 6: Qualidade de Serviço
Recomendação E.800: Efeito coletivo do desempenho do serviço e que determina o grau de satisfação do usuário deste serviço.
Novidade das redes integradas e mais recentemente da Internet: oferecimento de serviços que atendam os diferentes requisitos de QoS das aplicações.
Quantitativamente, a QoS para uma dada aplicação pode ser expressa através de um conjunto de parâmetros mensuráveis tais como retardo máximo, variação máxima do retardo, percentual máximo de perdas, etc.

## Slide 7: Requisitos das aplicações comuns
Aplicação
transferência de arqs
correio
documentos WWW
áudio/vídeo de
tempo real
áudio/vídeo gravado
jogos interativos
apls financeiras
Perdas
sem perdas
sem perdas
sem perdas
tolerante
tolerante
tolerante
sem perdas
Banda
elástica
elástica
elástica
áudio: 5Kb-1Mb
vídeo:10Kb-5Mb
como anterior
> alguns Kbps
elástica
Sensibilidade temporal
não
não
não
sim, 100’s mseg
sim, alguns segs
sim, 100’s mseg
sim e não

## Slide 8: Arquiteturas de Serviços
Melhor Esforço (Best Effort)
Serviços Integrados (IntServ)
Serviços Diferenciados (DiffServ)

## Slide 9: Serviços Integrados
Arquitetura de serviços idealizada para disponibilizar funções de reserva de banda fim-a-fim para aplicações de tempo real.
Tipos de Serviço:
  Serviço Garantido: Este serviço foi concebido para aplicações de tempo real. Para isso o retardo é controlado e o tráfego condicionado por um token bucket.
  Serviço de carga controlada: Este serviço foi criado para aplicações elásticas e está próximo do serviço melhor esforço quando em leve sobrecarga. É garantida a entrega de pacotes (baixa perda) e o retardo não irá exceder o máximo retardo suportado pela aplicação.

## Slide 10: Serviços Integrados
RSVP (Reservation Protocol): Protocolo de sinalização para reserva de recursos.

## Slide 11: Serviços Integrados
Limitações:
  Não escalável
  Alta exigência nos roteadores.

## Slide 12: Serviços Diferenciados
Arquitetura de serviços baseada no controle de QoS para fluxos agregados que são identificados através do DSCP (Differentiated Service Code Point):

## Slide 13: Classificação e Condicionamento
Pode ser desejável limitar a taxa de injeção de tráfego para alguma classe; o usuário declara o seu perfil de tráfego (ex. taxa e comprimento do burst); o tráfego é medido e moldado se não estiver de acordo

## Slide 14: Mecanismos de Policiamento
Mecanismo do Balde Furado (Token Bucket), provê um meio para limitar a entrada para um dado Comprimento do Surto e Taxa Média.

## Slide 15: Serviços Diferenciados
Comportamento por salto (PHB):
  Descrição do tratamento de encaminhamento que cada pacote recebe em cada nó.
  O Valor do DSCP é utilizado para selecionar o PHB
  Os roteadores devem possuir funções de programação/gerenciamento de filas para priorização de pacotes e controle do tamanho das filas.
  O roteador de um domínio DiffServ deve ser capaz de oferecer o PHB para cada classe de serviço.
Comportamento por domínio (PDB):
  O tratamento que um grupo de pacotes marcado receberá, a partir do nó de entrada até o nó de saída (borda-a-borda) em um domínio.

## Slide 16: Tipos de Serviços
Encaminhamento Assegurado (AF):
  O serviço AF é composto por várias sub-classes de serviço, que possuem diferentes níveis de precedência em relação ao descarte de pacotes. É indicado para as aplicações que não são sensíveis ao atraso, mas não suportam perda.
Encaminhamento Expresso (EF):
  O encaminhamento expresso oferece um serviço de redes com baixa perda, pequeno atraso, baixo jitter e banda garantida. É indicado para aplicações de tempo real.

## Slide 17: Políticas de Escalonamento
Weighted Fair Queuing (Fila justa com pesos): é uma fila circular generalizada na qual tenta-se prover cada classe com um tempo de serviço diferenciado dentro de um dado período de tempo

## Slide 18: Serviços Diferenciados
Maior escalabilidade
Número limitado de classes de serviços
Menor exigência nos roteadores.

## Slide 19: Alternativas de Serviços
Nobres (Elevated)
  Premium (QPS e SEQUIN)
  Olympic
Best Effort
Plebeus (Non-Elevated)
  Scavenger (QBSS)
  Alternative Best Effort (ABE)
  Best-Effort Differentiated Service (BEDS)

## Slide 20: Necessidades das Aplicações
Fonte: Pesquisa Projeto SEQUIN

## Slide 21: MPLS
MPLS = Multi Protocol Label Switching
Comutação de camada 2
Foi desenvolvido para integrar IP com ATM
O encaminhamento do MPLS é efetuado da mesma forma que em comutadores ATM
O encaminhamento de pacotes é efetuado baseado nos rótulos (Labels)

## Slide 22: MPLS
A classificação/rotulação pode ser baseada em:
  Endereço destino
  Engenharia de tráfego
  VPN
  QoS
FEC = Forwarding Equivalence Class
Uma FEC pode representar um: prefixo de endereço de destino, VPN, túnel de engenharia de tráfego, classe de serviço.

## Slide 23: Engenharia de Tráfego
RFC 3272

## Slide 24: O que é a Engenharia de Tráfego Internet?
É definida como sendo a parte da engenharia de redes Internet que trata os aspectos de
  avaliação e
  otimização do desempenho
de redes operacionais IP.

## Slide 25: Engenharia de Tráfego
Envolve a aplicação de tecnologia e princípios científicos para a:
  medição,
  caracterização,
  modelagem e
  controle do tráfego Internet.

## Slide 26: Objetivos
Dado que a função principal da Internet é a transferência de informação entre um nó origem e um nó destino,
uma das funções mais importantes da TE é o controle e otimização da função de roteamento.
Melhorar a QoS percebida pelos usuários finais dos serviços da rede.

## Slide 27: Otimização
Gerenciamento de capacidade
  planejamento de capacidades
  controle de roteamento e
  gerenciamento de recursos (banda, buffers e processamento)
Gerenciamento de tráfego
  controle de tráfego no nó: condicionamento do tráfego, gerência das filas e escalonamento;
  outras funções que regulam o fluxo de tráfego ou que alocam recursos entre pacotes ou fluxos de tráfego diferentes.

## Slide 28: Controle de tráfego
Pró-ativo: ações preventivas para evitar estados futuros desfavoráveis.
Reativo: tentar corrigir ou adaptar-se a eventos que já ocorreram na rede.

## Slide 29: Resolução temporal
Planejamento de capacidade: dias a anos
  MPlS pode reduzir substancialmente o tempo de provisionamento de capacidades.
Roteamento: milisegundos a dias
Processamento dos pacotes: picosegundos a milisegundos

## Slide 30: Desafios
Controle automatizado com adaptação rápida e de baixo custo às mudanças no estado da rede, mantendo a sua estabilidade.
Avaliação do desempenho da rede:
  importante para verificar a eficácia dos métodos de TE e
  para monitorar e verificar o cumprimento dos objetivos de desempenho da rede.
  Os resultados desta avaliação podem ser usados para identificar problemas existentes e guiar na reotimização da rede e para ajudar na prevenção de problemas futuros.

## Slide 31: Avaliação de Desempenho
Técnicas:
  Métodos analíticos
  simulação e
  métodos empíricos baseados em medições

## Slide 32: Métodos Analíticos ou Simulação
Nós e canais da rede são modelados para capturar características operacionais relevantes tais como:
  topologia
  largura de banda
  espaço em buffer e
  políticas de serviço nos nós.

## Slide 33: Modelos Analíticos de Tráfego
São usados para representar as características dinâmicas e comportamentais do tráfego tais como:
  burstiness
  distribuições estatísticas e
  dependência.

## Slide 34: Técnicas para Simplificação da Análise
abstração
decomposição e
aproximação.
  capacidade efetiva e buffer efetivo podem ser usados para aproximar o comportamento dos nós ao nível de pacote para simplificar a análise ao nível de conexões.
Conceitos emergentes, tais como: cálculo de rede.

## Slide 35: Simulação
usada para avaliar o desempenho ou
para verificar e validar as aproximações analíticas.
Pode ser muito cara computacionalmente e não fornecer a compreensão necessária.

## Slide 36: Modelo do Processo de TE
Primeira fase:
  Definir as políticas de controle relevantes que governam a operação da rede.
Segunda fase:
  Mecanismo de realimentação envolvendo a aquisição de dados a partir de medições da rede operacional (pode também utilizar cargas sintéticas).
Terceira fase:
  Analisar o estado da rede e caracterizar a carga de tráfego.
Quarta fase:
  Otimização do desempenho da rede.

## Slide 37: Componentes do Modelo do Processo de TE
Subsistema de medição
Subsistema de modelagem e análise
Subsistema de otimização.

## Slide 38: Medição
Importante como realimentação para otimização adaptativa e para determinar a QoS dos serviços.
Para ser efetiva deve ser obtida e aplicada de modo sistemático.

## Slide 39: Modelagem e análise
Modelos para fontes de tráfego IP:
  tópico de pesquisa está fora do escopo deste documento
Ferramentas de simulação

## Slide 40: Otimização
Otimização em tempo real:
  gerenciamento de filas,
  ajuste das métricas do IGP/BGP,
  alteração de rotas de LSPs do MPLS.

## Slide 41: Projetos do IETF relacionados com TE
Serviços Integrados (Intserv)
RSVP
Serviços Diferenciados (Diffserv)
MPLS (MultiProtocol Label Switching)
Métricas de Desempenho IP (IPPM)
Medição de Fluxos (RTFM)
Gerenciamento de Congestionamento no Ponto Terminal (fim-a-fim)
Vide: www.ietf.org

## Slide 42: Contexto para Desempenho Fim-a-fim
Mesmo com canais de comunicação com grande largura de banda, a comunidade da Internet2 freqüentemente não obtém o desempenho esperado para as suas aplicações.

## Slide 43: The Wizard Gap
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
On this graph the red line indicates the performance that a person will get from a computer and application from a system “fresh out of the box”. If a network wizard help to tune the system and eliminate performance problems, the black line can be achieved. The difference between the two Matt Mathis refers to as the “Wizard Gap” As you can see the Wizard Gap is growing over time.

## Slide 44: Experiência Real Fim-a-fim
User perception
Application
Operating system
Host IP stack
Host network card
Local Area Network
Campus backbone network
Campus link to regional network/GigaPoP
GigaPoP link to Internet2 national backbones
International connections
EYEBALL
APPLICATION
STACK
JACK
NETWORK
. . .
. . .
. . .
. . .
Notes: In looking at application performance, more than just the network has to be considered. Performance can be affected by the network, the computer, operating system, and the application software. The problem can also be that the users expectations are not realistic, too high or too low. At times full performance may not be achieved because the user does not expect any faster even when it is possible.

## Slide 45: O Problema
Applications
Developer
System
Administrator
LAN
Administrator
Campus
Networking
Gigapop
Gigapop
Backbone
Campus
Networking
LAN
Administrator
System
Administrator
Applications
Developer
Como você resolve um problema no meio do caminho?
Todo mundo diz que está tudo funcionando bem!
Ei, isto não está funcionando direito!
The computer
Is working OK
Talk to the other guys
Everything is
OK
No other
complaints
The network is lightly loaded
All the lights
are green
We don’t see
anything wrong
Looks fine
Others are
getting in ok
Not our problem
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
No one claims that their cloud has a performance problem.
Note that a majority of the clouds are on campus

## Slide 46: Resumo do Ambiente E2E piPES
Projeto: End-to-End Performance Initiative Performance Environment System (E2E piPES)
Objetivo: Permitir que usuários finais e operadores de rede determinem as capacitações de desempenho, localizem problemas e contatem a pessoa certa para resolver um determinado problema.
Abordagem: Projeto colaborativo combinando o melhor de muitas organizações
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Introduced at Spring Member Meeting.
Have made good progress on architectural design.
Have made good progress on outreach to other organizations and initiating collaboration.

## Slide 47: Iniciativa de Desempenho Fim-a-fim
Mais informações:
  http://e2epi.internet2.edu

## Slide 48: Projetos em Andamento

## Slide 49: Projetos em Andamento
InfraVIDA
IQoM
GT-QoS da RNP
Engenharia de Tráfego (CPqD)
VIMOS

## Slide 50: InfraVIDA

## Slide 51: Dados Gerais
Período: 2002-2004
Parceiros:
  UFPE
  UFRN
  UFBA
  UNIFACS
  RHP
Apoio: CNPq/ProTeM/RNP
  Chamada CNPq 10/2001 - ProTeM/RNP 02/2001
Hospital
das Clínicas

## Slide 52: Visão Geral
RNP2
Aplicações de Telemedicina
(ênfase: telediagnóstico, segunda opinião)
Infraestrutura de Vídeo Digital
(com QoS)
REMAV
Salvador
REMAV
Recife
REMAV
Natal
Rede de telediagnóstico e segunda opinião médica

## Slide 53: Objetivos
Construção de uma infra-estrutura de vídeo digital com QoS
Suporte à colaboração médica no telediagnóstico de pacientes e ...
à formação continuada de profissionais da saúde através da educação a distância
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 54: Grupos de Atividades
Desenvolvimento de Aplicações: UFPE e UFBA
Vídeo: UFRN
QoS: UNIFACS (Universidade de Salvador)
Integração: UFPE
Experimentos de telemedicina e educação médica continuada: Unidade de Cardiologia Materno-Fetal (UCMF) e Ciclo do Coração do Real Hospital Português (RHP, Recife), Faculdade de Medicina (FAMED) da UFBA e Hospital das Clínicas da UFPE, UFRN

## Slide 55: IQoM
Infra-estrutura para Medição de QoS e Implantação de Serviços Diferenciados

## Slide 56: Projeto IQoM
Motivação: GT de QoS da RNP
Instituições Participantes:
  UNIFACS / Universidade Salvador
  UFRGS / Instituto de Informática
  UFSC / Centro Tecnológico
  UFPR / Departamento de Informática
  Fundação CPqD
  UCL / University College London

## Slide 57: Objetivos
Implantação de uma Infra-estrutura de medições
Implantação de uma arquitetura de Serviços Diferenciados

## Slide 58: Atividades Previstas
Definição de Métricas de Desempenho e Técnicas de Medição
Implantação de uma Infra-estrutura de Medições
Implantação de Serviços Diferenciados (DiffServ)

## Slide 59: Métricas de Desempenho e Técnicas de Medição
Investigação sobre métricas e técnicas de medição conhecidas
Definição das métricas de interesse
Avaliação das técnicas e plataformas de medição conhecidas para as métricas definidas
Proposição de novas métricas
Proposição de novas técnicas de medição

## Slide 60: Infra-estrutura de Medições
Levantamento das Plataformas de Medições Existentes
Definição das Plataformas de Medição a serem utilizadas no projeto
Implantação de um piloto de medições ativas
Implantação de um piloto de medições passivas
Implementação de procedimentos seguros para condensação e disponibilização das medidas
Utilização e/ou desenvolvimento de ferramentas de análise
Ambiente de Monitoração de QoS (QAME)

## Slide 61: Implantação de Serviços Diferenciados (DiffServ)
Definição das classes de tráfego e proposta de mapeamento das aplicações típicas
Definição e implementação de uma arquitetura de serviços para a rede METROPOA
Planejamento e implantação de ambiente Diffserv no âmbito da RMAV-FLN e RCT-SC
Definição e implantação de um ambiente Diffserv na UNIFACS
Integração dos ambientes locais através da RNP2 e internacional com a UCL

## Slide 62: GT-QoS da RNP

## Slide 63: Objetivos
Definição/detalhamento de uma Arquitetura de Serviços com Diferenciação de QoS para a RNP2
Implementação de uma Infra-estrutura de Medições com a finalidade de monitorar a QoS que está sendo oferecida para as diversas classes de serviços

## Slide 64: Propostas de Projetos Piloto
Levantamento da Demanda por QoS:
  Projetos de redes avançadas
  Questionário.
Definição de uma arquitetura de QoS para a RNP
  Quais serviços atendem melhor a demanda por QoS (Premium, Scavenger, etc.)?
  Dimensionar o serviço:
    Capacidade dos links a ser reservada, 5%?
  Descobrir uma solução para SLA :
    CiscoWorks2000 Service Management Solution ?
Retomada dos testes no backbone da RNP com Serviços Diferenciados.
Pilotos com os Serviços escolhidos
Medições específicas para avaliar o benefício e o impacto da implementação destes serviços

## Slide 65: Piloto no WRNP2
PUC
UFRN
USP
UFSC
SP
SC
RJ
RN
2210
QoS
Conexões
Fluxo do vídeo

## Slide 66: Infra-estrutura de medições
Motivações
  Necessidade de monitorar o tráfego para checar se os objetivos de QoS estão sendo atendidos.
  Falta de informações específicas sobre o tráfego e sua tendência.
  Necessidade de visualização das características do tráfego
  Necessidade de visualização dos fluxos de tráfego entre os diversos POPs

## Slide 67: Infra-estrutura de medições
Objetivos
  Desenvolver um ambiente de coleta, acompanhamento e visualização de resultados sobre as características da rede.
  Obter um ambiente de visualização que permita uma análise mais precisa da rede a fim de definir a prioridade dos serviços.
  Saber a composição, origem e destino do tráfego (Matriz de tráfego) e a sua evolução

## Slide 68: Infra-estrutura de medições
Métricas de interesse
  Largura de banda
  Atraso
  Jitter
  Perda de pacotes
  Utilização
  Caracterização do tráfego

## Slide 69: Tipos de Medições
Ativas
  São gerados pacotes de teste e depois medido o desempenho do mesmo através da rede.
    Problemas: Falta de sincronização dos relógios e tráfego extra na rede
    Ideais para medições de jitter, atraso, perda e latência

## Slide 70: Tipos de Medições
Passivas
  São coletadas informações sobre todos os pacotes que trafegam na rede sem fazer nenhuma interferência
    Requer maiores investimentos na infra-estrutura de equipamentos.
    Ideais para caracterização do tráfego e medições da largura de banda utilizada.

## Slide 71: Modelo RTFM
Medições por fluxo de tráfego (passivas)
RFCs 2720 - 2724
O Netramet é a sua principal implementação
Formado por três componentes:
  Medidor
  Coletor
  Gerente

## Slide 72: Modelo RTFM
Arquitetura
Medidor
backbone
Neste ponto os cabeçalhos dos pacotes IP são analisados para a determinação dos fluxos
Coletor
Os fluxos são transferidos
Gerente
Este faz a configuração do coletor e do medidor para armazenamento e coleta dos fluxos
Os fluxos são criados de acordo com as regras determinadas
Os fluxos são armazenados para depois serem utilizados por uma aplicação de visualização

## Slide 73: Cisco Netflow
Fácil implementação
Baixo custo
Todos os fluxos identificados são provenientes do tráfego que passa pelo roteador
Versões 1,5,7,8 (recentemente lançada versão 9)
  Cada versão possui um formato de cabeçalho
  Suporte a fluxos agregados a partir da versão 8
  Suporte ao campo ToS

## Slide 74: Cisco Netflow
É interessante os coletores estarem na mesma rede dos ciscos
Arquitetura
Ciscos da rede com Netflow ativo
Fluxos
Fluxos
Maquinas que recebem os fluxos através de uma porta UDP
Servidor que concentra todos os fluxos de interesse
Dados são utilizados pelas aplicações para contabilidade, provisão, diagnósticos, etc.

## Slide 75: Testes realizados na RNP2
Experimentos iniciais no POP-Ba
Netflow habilitado no principal roteador
Fluxos enviados a um servidor de coleta
Coleta feita através do pacote flow-tools

## Slide 76: Estágio atual
Máquinas coletoras estão sendo configuradas nos POPs para coleta local.
Transferência dos dados realizadas para um servidor central num horário de menor tráfego.
Estudos estão sendo direcionados para o gerenciamento e análise dos dados coletados

## Slide 77: Ambiente de visualização
Com um bom ambiente de gerência e visualização, pode-se identificar:
  As anomalias na rede;
  O uso indevido (Ex.: tentativas de varreduras);
  Tendências do tráfego;
  Serviços que consomem maior banda;
  Características das subredes dos POPs.

## Slide 78: Ambiente de visualização (Estágio atual)
MRTG -> Flowscan

## Slide 79: Engenharia de Tráfego
Fundação CPqD

## Slide 80: Engenharia de Tráfego com o uso de MPLS
Estudo do Gerenciamento de capacidade
  planejamento de capacidades
  controle de roteamento e
  gerenciamento de recursos (banda, buffers e processamento)
Estudo do Gerenciamento de tráfego
  controle de tráfego no nó: condicionamento do tráfego, gerência das filas e escalonamento;
  outras funções que regulam o fluxo de tráfego ou que alocam recursos entre pacotes ou fluxos de tráfego diferentes.

## Slide 81: Projeto VIMOS
Vídeo, Mobilidade e Segurança

## Slide 82: VIMOS: Objetivos
Estudar, avaliar e propor mecanismos de suporte à QoS em diferentes tecnologias de redes móveis para o transporte de vídeo.

## Slide 83: VIMOS: Equipe
Nelson Luis Saldanha da Fonseca (UNICAMP)
Mauricio Ferreira Magalhães (UNICAMP)
Eleri Cardozo (UNICAMP)
Ricardo de Oliveira Anido (UNICAMP)
Edmundo de Souza e Silva (UFRJ)
Rosa Maria M. Leão (UFRJ)
Otto Carlos Muniz Bandeira Duarte (UFRJ)
José Ferreira de Rezende (UFRJ)
Marcelo Gonçalves Rubinstein (UERJ)
José Augusto Suruagy Monteiro (UNIFACS)
Morganna Carmem Diniz (IBMEC)