## Slide 1: GT Qualidade de Serviço IV WRNP2
José Augusto Suruagy Monteiro
Leobino Sampaio
Mércia E. B. Figueredo
www.nuperc.unifacs.br/gtqos
Natal, 19 de Maio de 2003
© 2003 – RNP

## Slide 2: Roteiro
Objetivos do GT-QoS
Proposta de Trabalho
Diagnóstico e Alternativas
  Qualidade de Serviço
  Arquiteturas de Serviços
  Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Projetos Piloto
  Questionário sobre Qualidade de Serviço
  Pilotos de Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Recomendações e Sugestões
GT-QoS

## Slide 3: Roteiro
Objetivos do GT-QoS
Proposta de Trabalho
Diagnóstico e Alternativas
  Qualidade de Serviço
  Arquiteturas de Serviços
  Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Projetos Piloto
  Questionário sobre Qualidade de Serviço
  Pilotos de Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Recomendações e Sugestões
GT-QoS

## Slide 4: Objetivos
Definição/detalhamento de uma Arquitetura de Serviços com Diferenciação de QoS para a RNP2
Implementação de uma Infra-estrutura de Medições com a finalidade de monitorar a QoS que está sendo oferecida para as diversas classes de serviços
GT-QoS

## Slide 5: Roteiro
Objetivos do GT-QoS
Proposta de Trabalho
Diagnóstico e Alternativas
  Qualidade de Serviço
  Arquitetura de Serviços
  Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Projetos Piloto
  Questionário sobre Qualidade de Serviço
  Pilotos de Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Recomendações e Sugestões
GT-QoS

## Slide 6: Proposta de Trabalho
Formação do GT:
  base: coordenadores de projetos relacionados
Articulação com os Projetos de Redes Avançadas:
  atividades/objetivos comuns
  necessidades de QoS: definição de uma arquitetura mínima de serviços
Colaboração com os GTs que envolvem aplicações.
GT-QoS

## Slide 7: Projetos Relacionados:
Projetos de Redes Avançadas
  IQoM (UNIFACS, UFPR, UFSC, UFRGS e CPqD).
  InfraVIDA (UFPE, UFRN, UFBA, UNIFACS e Real Hospital Português).
  MAPPED (UFRJ, UFF, UFMG e CEDERJ).
  QoSWare (UFPE, UFMG e Telemar).
  QUARESMA (UFRJ, UNICAMP, UFF, LIP6 e Netcenter).
GTs de Aplicações:
  Voz sobre IP
  Vídeo Digital
  Aplicações educacionais
Proposta de Trabalho

## Slide 8: Articulação com os demais projetos e a RNP:
Reunião sobre necessidades de QoS:
  IMPA, 20 de junho de 2002
  Definições:
    Identificar a demanda por QoS
    Serviços a serem testados: Premium e Scavenger (cata-lixo)
Reunião sobre Medições:
  IMPA, 16 de setembro de 2002
  Apresentadas experiências:
    Metropoa (medições passivas)
    GT-VoIP (medições fim-a-fim)
  Definições:
    Coleta de dados do Netflow
    Experimentos com medições ativas
Proposta de Trabalho

## Slide 9: Roteiro
Objetivos do GT-QoS
Proposta de Trabalho
Diagnóstico e Alternativas
  Qualidade de Serviço
  Arquitetura de Serviços
  Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Projetos Piloto
  Questionário sobre Qualidade de Serviço
  Pilotos de Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Recomendações e Sugestões
GT-QoS

## Slide 10: Conceito Básico
Recomendação E.800: Efeito coletivo do desempenho do serviço e que determina o grau de satisfação do usuário deste serviço.
Novidade das redes integradas e mais recentemente da Internet: oferecimento de serviços que atendam os diferentes requisitos de QoS das aplicações.
Quantitativamente, a QoS para uma dada aplicação pode ser expressa através de um conjunto de parâmetros mensuráveis tais como retardo máximo, variação máxima do retardo, percentual máximo de perdas, etc.
Qualidade de Serviço

## Slide 11: Necessidades das Aplicações por QoS
Aplicações elásticas e de tempo real (sensíveis a atrasos).
Documento sobre necessidades de QoS das Aplicações avançadas (dezembro 2002): http://qos.internet2.edu/wg/apps/fellowship/
Pesquisa projeto SEQUIN (http://www.dante.net/sequin/)
Qualidade de Serviço

## Slide 12: Necessidades das Aplicações – Pesquisa SEQUIN
Qualidade de Serviço

## Slide 13: Roteiro
Objetivos do GT-QoS
Proposta de Trabalho
Diagnóstico e Alternativas
  Qualidade de Serviço
  Arquiteturas de Serviços
  Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Projetos Piloto
  Questionário sobre Qualidade de Serviço
  Pilotos de Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Recomendações e Sugestões
GT-QoS

## Slide 14: Tipos Principais
Melhor Esforço (Best Effort)
Serviços Integrados (IntServ)
Serviços Diferenciados (DiffServ)
Arquiteturas de Serviços

## Slide 15: Serviços Integrados
Arquitetura de serviços idealizada para disponibilizar funções de reserva de banda fim-a-fim para aplicações de tempo real.
Tipos de Serviço:
  Serviço Garantido: Este serviço foi concebido para aplicações de tempo real. Para isso o retardo é controlado e o tráfego condicionado por um token bucket.
  Serviço de carga controlada: Este serviço foi criado para aplicações elásticas e está próximo do serviço melhor esforço quando em leve sobrecarga. É garantida a entrega de pacotes (baixa perda) e o retardo não irá exceder o máximo retardo suportado pela aplicação.
Arquiteturas de Serviços

## Slide 16: Serviços Integrados
RSVP (Reservation Protocol):
  Protocolo de sinalização para reserva de recursos.
Limitações:
  Não escalável
  Alta exigência nos roteadores.
Arquiteturas de Serviços

## Slide 17: Roteiro
Objetivos do GT-QoS
Proposta de Trabalho
Diagnóstico e Alternativas
  Qualidade de Serviço
  Arquiteturas de Serviços
  Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Projetos Piloto
  Questionário sobre Qualidade de Serviço
  Pilotos de Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Recomendações e Sugestões
GT-QoS

## Slide 18: Serviços Diferenciados
Arquitetura de serviços baseada no controle de QoS para fluxos agregados que são identificados através do DSCP (Differentiated Service Code Point):
Arquiteturas de Serviços

## Slide 19: Comportamentos por saltos (PHBs)
Encaminhamento Assegurado (AF):
  O serviço AF é composto por várias sub-classes de serviço, que possuem diferentes níveis de precedência em relação ao descarte de pacotes. É indicado para as aplicações que não são sensíveis ao atraso, mas não suportam perda.
Encaminhamento Expresso (EF):
  O encaminhamento expresso oferece um serviço de redes com baixa perda, pequeno atraso, baixo jitter e banda garantida. É indicado para aplicações de tempo real.
Serviços Diferenciados

## Slide 20: Serviços Diferenciados
Maior escalabilidade
Número limitado de classes de serviços
Menor exigência nos roteadores.
Arquiteturas de Serviços

## Slide 21: Alternativas de Serviços
Nobres (Elevated)
  Premium (EF)
  Olympic (AF)
Best Effort (BE)
Plebeus (Non-Elevated)
  Scavenger ou “cata-lixo” (QBSS)
  Alternative Best Effort (ABE)
  Best-Effort Differentiated Service (BEDS)
Serviços Diferenciados

## Slide 22: QBone Premium Service (QPS)
Definido pelo QoS-WG da Internet2 (http://qbone.internet2.edu/premium/)
A sua implantação encontra-se suspensa indefinidamente.
Motivos principais:
  falta de suporte dos roteadores,
  custo de atualização dos equipamentos em cada rede (cada domínio QPS deve efetuar policiamento em cada porta de entrada),
  ausência de demanda por parte das aplicações,
  preocupações com o custo e complexidade operacionais.
Serviços Diferenciados

## Slide 23: Projeto Piloto de QoS da RNP
Serviços
  Serviço Premium (Virtual Leased Line)
  Serviço Assegurado
  Serviço Best Effort
Serviços Diferenciados

## Slide 24: Projeto Piloto de QoS da RNP
Mecanismos testados:
  O mecanismo de fila LLQ (Low Latency Queueing)
  Sua implementação se vale de uma fila com prioridade para o serviço Premium e filas usando a política CBWFQ (Class-based Weighted Fair Queueing) para as demais classes;
  É obrigatório alocar um mínimo de 25% da banda para a classe Best Effort;
  A Cisco recomenda o uso de, no máximo, 5 classes de tráfego.
Serviços Diferenciados

## Slide 25: Projeto Piloto de QoS da RNP
Utilização de geradores de tráfego
Os parâmetros de desempenho avaliados nos testes objetivos foram: perda, atraso e jitter;
As ferramentas escolhidas: MGEN/DREC, TANGRAM II e o RUDE/CRUDE.
Serviços Diferenciados

## Slide 26: Projeto Piloto de QoS da RNP
Usando o serviço Premium:
  Geração de 4 Mbits/seg entre RS/SP com e sem QoS;
  Geração de 2,2 Mbits/seg entre
  http://corcovado.ceo.rnp.br/Testes_QoS/
Serviços Diferenciados

## Slide 27: Projeto Piloto de QoS da RNP
Problemas com IOS:
  Alguns reloads, fora deste padrão, também foram registrados;
  Devido ao fato dos testes estarem atrapalhando o serviço de produção, estes foram suspensos.
Problemas com sincronização:
  NTP não fornece precisão suficiente para esta medida;
Serviços Diferenciados

## Slide 28: Projeto Piloto de QoS da RNP
Resultados:
  Apesar da interrupção dos testes, foi possível verificar a priorização de serviço para os tráfegos gerados ao se habilitar as políticas de QoS;
  Redução acentuada da perda e redução de jitter.
Serviços Diferenciados

## Slide 29: Propostas de Projetos Piloto
Levantamento da Demanda por QoS:
  Projetos de redes avançadas
  Questionário.
Definição de uma arquitetura de QoS para a RNP
  Quais serviços atendem melhor a demanda por QoS (Premium, Scavenger, etc.)?
  Dimensionar o serviço:
    Capacidade dos links a ser reservada, 5%?
  Descobrir uma solução para SLA :
    CiscoWorks2000 Service Management Solution ?
Retomada dos testes no backbone da RNP com Serviços Diferenciados.
Pilotos com os Serviços escolhidos (laboratório e na rede de produção)
Medições específicas para avaliar o benefício e o impacto da implementação destes serviços
GT-QoS

## Slide 30: Roteiro
Objetivos do GT-QoS
Proposta de Trabalho
Diagnóstico e Alternativas
  Qualidade de Serviço
  Arquiteturas de Serviços
  Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Projetos Piloto
  Questionário sobre Qualidade de Serviço
  Pilotos de Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Recomendações e Sugestões
GT-QoS

## Slide 31: Motivação
Necessidade de monitorar o tráfego para checar se os objetivos de QoS estão sendo atendidos.
Falta de informações específicas sobre o tráfego e sua tendência.
Necessidade de visualização das características do tráfego.
Necessidade de visualização dos fluxos de tráfegos entre os diversos POPs da rede.
Infra-Estrutura de Medições

## Slide 32: Objetivos
Avaliar os recursos oferecidos pelas ferramentas existentes no mercado, levando em consideração o tipos de medição e as métricas de desempenho.
Desenvolver um ambiente de coleta, acompanhamento e apresentação de resultados sobre as características da rede.
Obter um ambiente que permita uma análise mais precisa da rede para definir a prioridade dos serviços.
Responder às seguintes questões:
  Qual é a composição do tráfego?
  O que priorizar?
  Quais são as origens e destinos do tráfego?
Infra-Estrutura de Medições

## Slide 33: Métricas de Interesse
Largura de banda
Atraso
Jitter (variação do atraso)
Perda de pacotes
Utilização
Caracterização do tráfego
Infra-Estrutura de Medições

## Slide 34: Tipos de Medições
Ativas – São gerados pacotes de teste e monitorado o desempenho para os mesmos através da rede.
  Problemas: falta de sincronização dos relógios e tráfego extra na rede.
  Ideais para medições de Jitter, atraso, perda e latência.
Passivas – são coletadas informações sobre todos os pacotes que trafegam na rede sem fazer nenhuma interferência.
  Requer maior investimento na infra-estrutura de equipamentos.
  Ideais para medições de caracterização de tráfego, utilização.
Infra-Estrutura de Medições

## Slide 35: Projetos de Medições
Caida (Cooperative Association for Internet Data Analysis)
  http://www.caida.org
Surveyor http://www.advanced.org/surveyor/
IEPM (Internet end-to-end performance monitoring)
  http://www-iepm.slac.stanford.edu/
RIPE (Réseaux IP Européens)
  http://www.ripe.net/test-traffic/index.html
NLANR (MOAT)
  http://moat.nlanr.net/
E2Epi (End-to-End Performance Initiative)
  http://e2epi.internet2.edu
Infra-Estrutura de Medições

## Slide 36: Projetos Relacionados
IQoM (Redes Avançadas)
LAND/UFRJ
GT-VOIP
Experiência da RNP
Infra-Estrutura de Medições

## Slide 37: Propostas de Projetos Piloto
Num primeiro momento, os esforços serão direcionados para a caracterização do tráfego.
Determinar:
  Quanto do tráfego está sendo destinado para cada serviço;
  A origem e destino de um tráfego;
  Maior diagnóstico da rede.
Utilização do Netflow/NetraMet/Flow-tools
Infra-estrutura de Medições

## Slide 38: Roteiro
Objetivos do GT-QoS
Proposta de Trabalho
Diagnóstico e Alternativas
  Qualidade de Serviço
  Arquiteturas de Serviços
  Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Projetos Piloto
  Questionário sobre Qualidade de Serviço
  Pilotos de Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Recomendações e Sugestões
GT-QoS

## Slide 39: Questionário sobre Qualidade de Serviço
Objetivos:
  identificar a demanda real para QoS IP na RNP
  levantar os requisitos de qualidade de serviço para estas aplicações
Produto:
  construção de uma "radiografia" do tráfego da rede
  base para o diagnóstico e escolha da solução mais apropriada de QoS
Público alvo:
  Desenvolvedores e usuários em potencial de aplicações avançadas.
Divulgação:
  Veículos de divulgação da RNP
  GTs e grandes usuários
  Contatos dos Pontos de Presença
http://barra.nc-rj.rnp.br/extranet/gt/survey/index.cfm
Projetos Piloto

## Slide 40: Roteiro
Objetivos do GT-QoS
Proposta de Trabalho
Diagnóstico e Alternativas
  Qualidade de Serviço
  Arquiteturas de Serviços
  Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Projetos Piloto
  Questionário sobre Qualidade de Serviço
  Pilotos de Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Recomendações e Sugestões
GT-QoS

## Slide 41: Definições
Roteador de borda na entrada do tráfego:
  Classificação por ACL (Access Control List) e DSCP
  Marcação
  Policiamento
  Escalonamento com CBWFQ/LLQ
Roteador de núcleo:
  Classificação por DSCP nas Interfaces que recebem tráfego já classificados no nó anterior.
  Classificação por ACL nas interfaces de entrada de tráfego
  Escalonamento CBWFQ/LLQ
Pilotos de Serviços Diferenciados

## Slide 42: Classes
Classe Premium
  DSCP 46;
  Tráfego entre os geradores/receptores;
  Filtro: ACL com os IPs dos geradores/receptores (POP-DF, POP-BA ou UNIFACS).
Classe Scavenger
  DSCP 8;
  Tráfego entre o servidor HTTP e FTP (NA-CP) e clientes (UNIFACS ou POP-BA).
Classe best-effort
  DSCP 0;
  Tráfego: tudo o que não for Premium ou Scavenger.
Pilotos de Serviços Diferenciados

## Slide 43: Etapas
Primeira Etapa:
  Gerador de tráfego para verificação do funcionamento do serviço , configurações, limitações, etc.
Segunda etapa:
  Com aplicação de vídeo (em colaboração com o GT-Vídeo)
Pilotos de Serviços Diferenciados

## Slide 44: Cenário da 1a. Etapa:
DF
BA
SP
UNIFACS
NA-CP
Gerador/receptor
de tráfego
Gerador/receptor
de tráfego
Premium
Scavenger
Pilotos de Serviços Diferenciados

## Slide 45: Configuração
Alocação de banda:
  500Kbps para o serviço Premium
  5% do link no backbone e 20% do link de Campinas
Sincronização com NTP
Serviço Premium:
  Gerador de tráfego rude/crude:
    Tráfego CBR gerado 385kbps (EF e BE)
    Tamanho dos pacotes 512 bytes
Serviço Scavenger:
  FTP modificado para fazer marcação dos pacotes
Pilotos de Serviços Diferenciados

## Slide 46: Configuração CISCO
Classificação:
access-list 175 permit ip host 200.19.119.111 host 200.128.80.169
access-list 185 deny ip any any dscp cs1
access-list 185 permit ip any any
class-map match-all EF
match access-group 175
class-map match-all best-effort
match access-group 185
class-map match-all Premium
match ip dscp 46
class-map match-all Scavenger
match ip dscp 8
Pilotos de Serviços Diferenciados

## Slide 47: Configuração CISCO
Políticas:
  policy-map SET46-SET0
  class EF
  police cir 500000 bc 3000
  conform-action set-dscp-transmit 46
  exceed-action drop
  class best-effort
set ip dscp 0
  policy-map Scavenger-Premium
  class Scavenger
  bandwidth percent 5
  random-detect
  class Premium
  priority 500
Pilotos de Serviços Diferenciados

## Slide 48: Configuração CISCO
Aplicação na interface:
service-policy input SET46-SET0
service-policy out Scavenger-Premium
Pilotos de Serviços Diferenciados

## Slide 49: Dificuldades encontradas
Alocação de banda para os testes
Configuração de políticas de QoS aplicável somente na placa VIP do roteador, demais interfaces sem configuração.
Descartes de pacotes no policiamento quando o tráfego estava sendo gerado a 500kbps.
Foi detectado 2% de perdas entre o POP-BA e UNIFACS
Não foi possível coletar as informações sobre os testes nos roteadores com o Netflow
O serviço scavenger não teve avaliação completa
Pilotos de Serviços Diferenciados

## Slide 50: Resultados
Pilotos de Serviços Diferenciados

## Slide 51: Resultados
Pilotos de Serviços Diferenciados

## Slide 52: Resultados
Pilotos de Serviços Diferenciados

## Slide 53: Resultados
Pilotos de Serviços Diferenciados

## Slide 54: Resultados
Pilotos de Serviços Diferenciados

## Slide 55: Cenário da 2a. Etapa
USP
PUC-RJ RJ
UFRN
UFSC
SP
SC
RJ
RN
QoS
Conexões
Fluxo do vídeo
BA
UNIFACS
Pilotos de Serviços Diferenciados

## Slide 56: Segunda Etapa
Aplicação Torcida Virtual
Requisito da aplicação 1,0 Mbps
Banda Alocada 1,3 Mbps
Pacote cliente do GTVídeo:
  Proxy
  MPTV
Coleta de Estatísticas no Proxy
Serviço Premium configurado entre POP-RN e POP-SP. Banda alocada entre estes pontos de 5Mbps.
Serviço Premium configurado entre O refletor no POP-SP até o ultimo roteador do backbone em direção aos clientes.
Pilotos de Serviços Diferenciados

## Slide 57: Dificuldades encontradas
Travamento do servidor de vídeo
Dificuldades de conexão entre cliente e servidor devido a erros nos pacotes.
Após atualização do IOS, o roteador do POP-RN não classifica, nem marca os pacotes.
Não foi possível coletar estatísticas no prazo estabelecido no planejamento do piloto.
Pilotos de Serviços Diferenciados

## Slide 58: Conclusões
Os resultados da primeira etapa mostraram que há priorização de tráfego de uma classe em relação à outra.
Nas condições dos testes, as diferenças de tratamento foram tênues. Não sabemos como seria o comportamento para um tráfego UDP mais agressivo.
É adequado fazer novos testes com a aplicações de tempo real para se observar se a implementação de DiffServ da Cisco atende às necessidades da aplicação.
É necessário fazer novos testes com o serviço Scavenger associados com as coletas de medições passivas, para se observar se o serviço funciona como o esperado.
Pilotos de Serviços Diferenciados

## Slide 59: Roteiro
Objetivos do GT-QoS
Proposta de Trabalho
Diagnóstico e Alternativas
  Qualidade de Serviço
  Arquiteturas de Serviços
  Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Projetos Piloto
  Questionário sobre Qualidade de Serviço
  Pilotos de Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Recomendações e Sugestões
GT-QoS

## Slide 60: Cisco Netflow
Fácil implementação
Baixo custo
Todos os fluxos identificados são provenientes do tráfego que passa pelo roteador
Versões 1,5,7,8 (recentemente lançada versão 9)
  Cada versão possui um formato de cabeçalho
  Suporte a fluxos agregados a partir da versão 8
  Suporte ao campo ToS
Infra-estrutura de Medições

## Slide 61: Cisco Netflow na RNP2
É interessante os coletores estarem na mesma rede dos ciscos
Arquitetura
Ciscos em cada POP com Netflow ativo.
Fluxos
Fluxos
Maquinas coletoras locais recebem os fluxos em pacotes UDP através do pacote flow-tools.
Servidor concentra todos os fluxos. Atualmente no Nuperc (Salvador).
Dados que podem ser apresentados de forma gráfica ou disponibilizados por ftp para os grupos de interesse.
Infra-estrutura de Medições

## Slide 62: Coletor Netflow
Configuração:
  Pacote flow-tools-0.66
  Máquinas Linux RH 8
  Porta UPD 9800
  Dados compactados e transferidos para um servidor principal diariamente por rsync e depois apagados.
  Para evitar perdas de dados estas máquinas precisam estar dedicadas para a coleta e na mesma rede do cisco que possui o Netflow ativado.
  A maioria dos POPs estão com as máquinas coletoras configuradas faltando a ativação do Netflow no roteador principal.
Infra-estrutura de Medições

## Slide 63: Mapa de ativação das máquinas coletoras
Infra-estrutura de Medições

## Slide 64: Disponibilização dos dados
Servidor de coleta:
  Máquinas Linux RH 8.
  8 discos SCSI (sem RAID) e 4 processadores Pentium III 750Mhz.
  Atualmente sem políticas de backup dos dados coletados.
  Dados brutos disponibilizados por FTP.
  Será necessário:
    Implantação de políticas de backup.
    Transferência para POPRJ.
    Aumento da capacidade de processamento e armazenamento.
Infra-estrutura de Medições

## Slide 65: Disponibilização dos dados
Acesso aos dados por ftp
Infra-estrutura de Medições
Diretórios no raiz do ftp
Subdiretórios com os fluxos de cada POP

## Slide 66: Disponibilização dos dados
Acesso aos dados por ftp
Infra-estrutura de Medições
Dentro do diretório de cada POP os fluxos são separados por data
Os arquivos com as informações dos fluxos

## Slide 67: Apresentação dos dados
Tabular:
  Disponível na página do GT
  Apenas alguns fluxos de interesse.
    AS origem, AS destino, AS origem e destino, porta origem, porta destino, protocolo IP, IP origem, IP destino, IP origem e destino, IP next hop, ToS
  Processamento realizado em background dos dados do dia anterior.
  Outros fluxos podem ser disponibilizados na página.
  A apresentação dos dados pode ser feita por uma outra máquina com maior poder de processamento.
Infra-estrutura de Medições

## Slide 68: Apresentação dos dados
Gráfica:
  Utilização da ferramenta flow-scan.
  Para a geração destes gráficos é necessário um conhecimento das redes de cada POP.
  Processamento realizado em background
  Melhor visualização da composição do tráfego quando comparado com ferramentas com o MRTG.
Infra-estrutura de Medições

## Slide 69: Visualização gráfica
Com um bom ambiente de gerência e visualização, pode-se identificar:
  As anomalias na rede;
  O uso indevido (Ex.: tentativas de varreduras);
  Tendências do tráfego;
  Serviços que consomem maior banda;
  Características das subredes dos POPs.
Infra-estrutura de Medições

## Slide 70: Ambiente de visualização e gerência (Estágio atual)
MRTG -> Flowscan
Infra-estrutura de Medições

## Slide 71: Outras técnicas de visualização
Técnica de Mapas em árvores em conjunto com medições por fluxo
  Pacote flow-tools para seleção e coleta dos fluxos.
  Visualização dos dados de forma hierárquica.
  Utilização de outros parâmetros (cor, tamanho, brilho, etc.) para visualização de outras características da rede numa única cena visual.
Infra-estrutura de Medições

## Slide 72: Outras técnicas de visualização
Visualização de uma rede
Tamanho representa o volume do tráfego
As cores representam o serviço
Infra-estrutura de Medições

## Slide 73: Resumo dos trabalhos de medições por fluxo (Netflow)
Coleta
  Instalação e configuração das máquinas coletoras (OK)
  Ativação do Netflow cisco (em andamento)
  Transferência dos dados para o servidor principal (em andamento)
Disponibilização
  Pode-se conseguir dados brutos através de ftp (OK para os POPs ativos)
Apresentação
  Página do GT
  Tabular (OK para fluxos mais conhecidos)
  Gráfica (Flowscan, atualmente apenas para os dados do POP-Ba).
Análise (trabalhos futuros)
  Armazenamento em BD e o uso de técnicas de mineração de dados.
  Criação da matriz de tráfego e sua análise.
Infra-estrutura de Medições

## Slide 74: Trabalhos futuros
Análise dos dados coletados pelo Netflow
  Armazenamento em BD.
  Utilização de técnicas de mineração de dados
  Criação de uma matriz de tráfego
Realização de testes com o Netflow em conjunto com o piloto de serviços diferenciados.
Iniciar a implantação das medições passivas através da utilização de splitters ópticos.
Implantação do piloto de medições ativas
  AMP
  OWAMP
Infra-estrutura de Medições

## Slide 75: Roteiro
Objetivos do GT-QoS
Proposta de Trabalho
Diagnóstico e Alternativas
  Qualidade de Serviço
  Arquitetura de Serviços
  Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Projetos Piloto
  Questionário sobre Qualidade de Serviço
  Pilotos de Serviços Diferenciados
  Infra-estrutura de Medições
Recomendações e Sugestões
GT-QoS

## Slide 76: Recomendações
Serviços Diferenciados em produção
  Em andamento: resultado dos experimentos
  Avaliação conjunta com os técnicos da RNP
  Recomendamos que seja dada continuidade aos experimentos, upgrade dos roteadores, etc.
  Definição dos SLAs com as instituições
Infra-estrutura de Medições
  Continuidade da implantação do Netflow
  Implantação de uma rede de pontos de coleta de medições ativas baseadas no OWAMP
  Suporte/colaboração com a Iniciativa de desempenho fim-a-fim da Internet2.
Recomendações e Sugestões

## Slide 77: Sugestões
Criação de Grupos Temáticos que articulem as atividades relacionadas => Grupos de Trabalho
  Discutiria pontos comuns, tais como arquiteturas de serviço, medições, aplicações, etc. à la WGs da Internet2, ou pelo menos como as “Iniciativas”.
  Possibilitaria a continuidade de ações mais abrangentes.
  Uso intensivo de listas de discussão.
Programa Grupos de Trabalho => Projetos Piloto.
  Pilotos específicos, na medida do possível implementando experimentos necessários definidos dentro do contexto dos grupos temáticos.
Recomendações e Sugestões

## Slide 78: GT Qualidade de Serviço
www.nuperc.unifacs.br/gtqos