## Slide 1: Organização de Computadores e Sistemas Operacionais
Sérgio Cavalcante
svc@cin.ufpe.br: Usem assunto com [ocso]
http://www.cin.ufpe.br/~svc/ocso
98835.0950

## Slide 2: Motivação
O que é este curso ?
Porque é importante saber conceitos de arquitetura/organização de computadores e sistemas operacionais?

## Slide 3: Público alvo
Projeto de máquinas
Desenvolvimento de sw básico
Concepção de sistemas de
computação
Desenvolvimento de aplicações de alto desempenho
Aquisição de computadores

## Slide 4
Concreto
Tangível
Hardware
Abstrato
Intangível
Software

## Slide 5: Hardware e Software
Hardware
Sistema Operacional
Software de Suporte
Software Aplicativo

## Slide 6: Arquitetura X Organização
Organização
Tecnologia de memória
Interfaces
Implementação das instruções
interconexões
Repertório de instruções
Tipos de Dados
Modos de endereçamento
Conjunto de registradores
Arquitetura

## Slide 7: Organizações Diferentes
Computadores estão
presentes nos mais diversos
equipamentos

## Slide 8: Organizações Diferentes
Computadores no nosso dia a dia ....

## Slide 9: Estrutura de um computador
Interconexão
CPU
Memória
I/O
Computador
Periféricos

## Slide 10: Componentes de um computador
Escopo deste curso
Vídeo
Teclado
CPU
Execução das
instruções de um
programa
Memória
Programas
+
Dados
E/S
Buffers

## Slide 11: Componentes de um computador
Vídeo
Teclado
Memória
Programas
+
Dados
E/S
Buffers
Reg.
ALU
PC
IR
MAR
MBR
Unid. processamento
Unid. controle
AC

## Slide 12: Mundo real
Complexidade
hardware
redes
Pessoas e aplicativos
sistemas operacionais, middleware
uso, gerenciamento, compartilhamento

## Slide 13: Mundo real
Complexidade
hardware
redes
Pessoas e aplicativos
sistemas operacionais, middleware
uso, gerenciamento, compartilhamento

## Slide 14: Infra-estruturas de Suporte
Infra-estrutura de Software
sistemas operacionais, middleware
Usuários / Programas de Usuários
Infra-estrutura de Hardware
Infra-estrutura de Comunicação
a

## Slide 15
Sistemas operacionais visam gerenciar a operação de computadores de modo a oferecer flexibilidade, eficiência, segurança, transparência e compartilhamento de recursos
Computadores de grande porte, desktops, tablets, celulares, TV etc.
Quatro grupos básicos: processos, memória, armazenamento (arquivos), entrada e saída

## Slide 16: Pra quê software básico?
O que acontece quando ligamos o computador?
E quando “clicamos” num ícone?
Como funcionam dois programas ao mesmo tempo?
Como ocorre o mapeamento de discos?
E se dois programas quiserem usar o mesmo recurso?

## Slide 17: Como se faz?
Existe aqui um programa (PowerPoint) rodando,
  usando o processador da máquina,
  …a memória,
  …manipulando um arquivo armazenado no disco,
  …aparecendo na tela,
  …recebendo comandos, via teclado

## Slide 18: Como isso está acontecendo ao mesmo tempo?

## Slide 19: Um Sistema Operacional
Uma máquina abstrata
  Esconde detalhes através de uma máquina virtual, mais fácil de usar
Um gerenciador de recurso
  Cada programa tem um tempo com o recurso
    Ex.: CPU, Impressora,
  Cada programa tem um espaço no recurso
    Ex.: Memória

## Slide 20: Sistema Computacional em Camadas
Acesso completo a todo o hardware e pode executar qualquer instrução que a máquina seja capaz de executar
Não pode executar instruções que afetam o controle da máquina ou fazem E/S
GUI ou shell
Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved.
Modo Usuário
Modo Kernel
Programa de Interface do Usuário
Sistema Operacional
Browser
Editor de Texto
Power Point

## Slide 21: O S.O. como uma Máquina Estendida
Sistemas operacionais fazem com que o hardware, que tem interfaces difíceis, se torne mais acessível por meio de abstrações mais fáceis e simples.
Processador
Memória
Dispositivos E/S
Processos
Arquivos
Memória Virtual
Abstrações
Interface Simples
Interface Complexa
Programas do Usuário
Sistema Operacional
Hardware

## Slide 22: SO: Interface de Usuário Shell

## Slide 23: SO: Interface de Usuário GUI – Graphical User Interface

## Slide 24: O S.O. como Gerenciador de Recursos
Gerencia e protege memória, dispositivos de E/S e outros recursos (hardware)
Permite o compartilhamento de recursos
  no tempo (time-sharing)
    Ex.: múltiplos programas compartilham o processador (executam) ao “mesmo tempo”
  no espaço
    Ex.: dados de diferentes usuários/arquivos compartilhem o espaço em disco

## Slide 25: Um Sistema Operacional…
[é um conjunto de programas que] gerencia os recursos disponíveis
  processo/processador
  memória
  arquivos/disco
  dispositivos de entrada/saída – teclado, tela, mouse etc.
Gerência de processo
Gerência de memória
Gerência de disco/ armazenamento – Sistema de Arquivos
Gerência de entrada/saída
Eficiência, compartilhamento e resolução de possíveis conflitos

## Slide 26: Um Sistema Operacional…
[é um conjunto de programas que] visa esconder as peculiaridades do hardware
Máquina mais fácil de ser utilizada, mais amigável e mais segura

## Slide 27
Software Executável

## Slide 28: Software Executável [A. Raposo e M. Endler, PUC-Rio, 2008]
“Conhecendo mais sobre o que está ‘por baixo’ do programa, você pode escrever programas mais eficientes e confiáveis”
Abstrações em um sistema de computação:
Programa de usuário
Hardware
?????
Programa em Assembly
Sistema Operacional
Aplicações: jogos, editores, browsers, media players …
Escritos geralmente em linguagem de alto nível (C, C++, C#, Java etc.)
Linguagem de máquina: binária (0,1) – pouco legível por humanos
A linguagem de montagem (Assembly) é um mapeamento direto da linguagem de máquina, mas que introduz várias “facilidades” (ou “menos dificuldades”) para o programador
  usa "apelidos" das instruções de máquina, mais fáceis de lembrar do que seu valor hexadecimal exigido pelo processador
    Ex.: mov AX, DX
move o que está no registrador DX para o registrador AX

## Slide 29: Gerando um executável
unix> gcc –o hello hello.c
Modifica o programa em C de acordo com diretivas começadas com #
  Ex.: #include <stdio.h> diz ao pré-processador para ler o arquivo stdio.h e inseri-lo no programa fonte
O resultado é um programa expandido em C, normalmente com extensão .i, em Unix
#include <stdio.h>
int main()
{
printf(“hello, world\n”);
}
pré-processador
hello.c
programa-fonte
(texto)
hello.i
programa-fonte modificado

## Slide 30: Gerando um executável
unix> gcc –o hello hello.c
Compilador traduz o programa .i em um programa em Assembly
  É o formato de saída comum para os compiladores nas várias linguagens de programação de alto nível
    i.e., programas em C, Java, Fortran, etc vão ser traduzidos para a mesma linguagem Assembly
#include <stdio.h>
int main()
{
printf(“hello, world\n”);
}
pré-processador
hello.c
programa-fonte
(texto)
compilador
hello.i
programa-fonte modificado
hello.s
programa
Assembly
(texto)

## Slide 31: Gerando um executável
unix> gcc –o hello hello.c
Montador (Assembler) transforma o programa em Assembly em um programa binário em linguagem de máquina (chamado programa-objeto)
  Os módulos de programas, compilados ou montados, são armazenados em um formato intermediário (“Programa-Objeto Relocável” – extensão .o)
Endereços de acesso e a posição do programa na memória ficam indefinidos
#include <stdio.h>
int main()
{
printf(“hello, world\n”);
}
pré-processador
hello.c
programa-fonte
(texto)
compilador
hello.i
programa-fonte modificado
montador (assembler)
hello.s
programa
Assembly
(texto)
hello.o
programa-objeto relocável
(binário)

## Slide 32: Gerando um executável
unix> gcc –o hello hello.c
O ligador (linker) gera o programa executável a partir do .o gerado pelo assembler
  No entanto, pode haver funções-padrão da linguagem (ex., printf) que não estão definidas no programa, mas em outro arquivo .o pré-compilado (printf.o)
  O ligador faz a junção dos programas-objeto necessários para gerar o executável
#include <stdio.h>
int main()
{
printf(“hello, world\n”);
}
pré-processador
hello.c
programa-fonte
(texto)
compilador
hello.i
programa-fonte modificado
montador (assembler)
hello.s
programa
Assembly
(texto)
hello.o
programa-objeto relocável
(binário)
ligador (linker)
hello
programa-objeto executável
(binário)
printf.o

## Slide 33
Hardware

## Slide 34: Um pouco de um computador típico
Main
memory
I/O
bridge
Bus interface
ALU
Register file
CPU
System bus
Memory bus
Disk
controller
Graphics
adapter
USB
controller
Mouse
Keyboard
Display
Disk
I/O bus
Expansion slots for
other devices such
as network adapters
PC
Randal E. Bryant, David R. O'Hallaron. Computer Systems: A Programmer's Perspective.
Prentice Hall, 2003

## Slide 35: CPU: Central Processing Unit
Unidade de Controle
ALU: Unidade Aritmética e Lógica
Registradores
  Funcionam como uma memória de acesso extremamente rápida
  Baixa capacidade
  Funções específicas
  Exemplos de registradores
    PC (program counter): contém o endereço da próxima instrução a ser executada
    Instruction register: onde é copiada cada instrução a ser executada
A CPU, seguidamente, executa instruções requisitadas à memória
  Ciclo fetch-decode-execute:
    busca instrução na memória
    Incrementa PC
    decodifica instrução
    executa instrução

## Slide 36: Barramentos e Dispositivos de E/S
Barramentos: conexões elétricas que carregam a informação entre os vários componentes da máquina
Dispositivos de E/S:
  Conexão da máquina com o mundo externo
  Conectados ao barramento de E/S por
    controladores (chips no próprio dispositivo ou na placa mãe) ou
    adaptadores (quando placa separada)

## Slide 37: Memória
Logicamente, a memória principal corresponde a um enorme vetor (array) de bytes
  cada posição tem um endereço único (índice do vetor)
Os registradores da CPU muitas vezes são usados para armazenar endereços de memória
  Assim, o número de bits em cada registrador limita o número de posições de memória endereçáveis
    Ex.: 8 bits  256 posições…

## Slide 38: Hierarquia de Memória
Registers
On-chip L1
cache (SRAM)
Main memory
(DRAM)
Local secondary storage
(local disks)
Larger,
slower,
and
cheaper
(per byte)
storage
devices
Remote secondary storage
(distributed file systems, Web servers)
Local disks hold files retrieved from disks on remote network servers.
Main memory holds disk
blocks retrieved from local
disks.
Off-chip L2
cache (SRAM)
L1 cache holds cache lines retrieved from the L2 cache.
CPU registers hold words retrieved from cache memory.
L2 cache holds cache lines retrieved from memory.
L0:
L1:
L2:
L3:
L4:
L5:
Smaller,
faster,
and
costlier
(per byte)
storage
devices
Trajetória de dados até a CPU

## Slide 39: Chips Multithreaded e Multicore
A quad-core chip with a shared L2 cache.
A quad-core chip with separate L2 caches.
Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved.
Cache nível 1: dentro de cada núcleo
Cache nível 2: normalmente dentro do mesmo processador e fora dos núcleos
Exs.: Core 2 Duo e Quad-Core

## Slide 40
Execução
Como acontece…

## Slide 41: Processo
Conceito: Um programa em execução
Ao digitar “hello”, os caracteres são passados para um registrador e depois para a memória principal

## Slide 42: Programa em execução
Ao clicar “Enter”, sabe-se que acabou o comando e então é realizada uma seqüência de instruções para copiar código e dados do programa hello do disco para a memória principal

## Slide 43: Programa em execução
PC aponta para o endereço de memória onde o programa hello foi escrito
Processador executa instruções em linguagem de máquina da função main() do programa

## Slide 44: Mais de um programa em execução
Múltiplos processos vs. um (ou [poucos] mais) processador(es)  como pode???

## Slide 45: Sistema Numérico
Como contar coisas?
  I,II, III, IIII ,IIIII, ..., IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
De onde veio a base 10?
  Algarismos Arábicos (séculos I a IV)
    Sistema numérico posicional
    O zero veio no século IX
Sistema Romano

## Slide 46: Ao final do curso você deverá ser capaz de…
Explicar o funcionamento de um SO
  Dos pontos de vista de mecanismo de abstração e gerenciamento de recursos
Aplicar vários dos conceitos discutidos, como processos, threads, interrupções e escalonamento

## Slide 47: …E não deverá ser capaz de
Projetar um novo sistema operacional
Implementar um novo sistema operacional
Estender um sistema operacional existente

## Slide 48: Avaliação
Provas (EE1 e EE3)
Projeto (EE2 e EE4)
  Lista de exercícios sobre linguagem de montagem
  Lista de exercícios sobre programação concorrente
  Bootloader em dois estágios
  Galeria de tiros
  Sistema Distribuído
Nota Final = (EE1 + EE2 + EE3) / 3

## Slide 49: Material de Estudo
Transparências das aulas
  www.cin.ufpe.br/~svc/ocso
Livro
  Sistemas Operacionais Modernos – 2ª Edição. A. Tanenbaum, 2003
    Opção: Modern Operating Systems 3 e. Prentice-Hall, 2008 (Já em Português, edição 2010)