## Slide 1: OCSO Organização de Computadores e Sistemas Operacionais
Sergio Cavalcante
svc@cin.ufpe.br
81 98835.0950

## Slide 2: Motivação
O que é este curso ?
Porque é importante saber conceitos de arquitetura/organização de computadores e sistemas operacionais?

## Slide 3: Público alvo
Projeto de máquinas
Desenvolvimento de sw básico
Concepção de sistemas de
computação
Desenvolvimento de aplicações de alto desempenho
Aquisição de computadores

## Slide 4: Arquitetura X Organização
Organização
Tecnologia de memória
Interfaces
Implementação das instruções
interconexões
Repertório de instruções
Tipos de Dados
Modos de endereçamento
Conjunto de registradores
Arquitetura

## Slide 5: Estrutura de um computador
Interconexão
CPU
Memória
I/O
Computador
Periféricos

## Slide 6: Componentes de um computador
Escopo deste curso
Vídeo
Teclado
CPU
Execução das
instruções de um
programa
Memória
Programas
+
Dados
E/S
Buffers

## Slide 7: Componentes de um computador
Vídeo
Teclado
Memória
Programas
+
Dados
E/S
Buffers
Reg.
ALU
PC
IR
MAR
MBR
Unid. processamento
Unid. controle
AC

## Slide 8: Organizações Diferentes
Computadores estão
presentes nos mais diversos
equipamentos

## Slide 9: Organizações Diferentes
Computadores no nosso dia a dia ....

## Slide 10: Hardware & Software
Hardware
Sistema Operacional
Software de Suporte
Software Aplicativo

## Slide 11: OCSO Introdução

## Slide 12
Concreto
Tangível
Hardware
Abstrato
Intangível
Software

## Slide 13: Um Sistema Operacional
Uma máquina abstrata
  Esconde detalhes através de uma máquina virtual, mais fácil de usar
Um gerenciador de recurso
  Cada programa tem um tempo com o recurso
    Ex.: CPU, Impressora,
  Cada programa tem um espaço no recurso
    Ex.: Memória

## Slide 14: Sistema Computacional em Camadas
Acesso completo a todo o hardware e pode executar qualquer instrução que a máquina seja capaz de executar
Não pode executar instruções que afetam o controle da máquina ou fazem E/S
GUI ou shell
Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved.
Modo Usuário
Modo Kernel
Programa de Interface do Usuário
Sistema Operacional
Browser
Editor de Texto
Power Point

## Slide 15: O S.O. como uma Máquina Estendida
Sistemas operacionais fazem com que o hardware, que tem interfaces difíceis, se torne mais acessível por meio de abstrações mais fáceis e simples.
Processador
Memória
Dispositivos E/S
Processos
Arquivos
Memória Virtual
Abstrações
Interface Simples
Interface Complexa
Programas do Usuário
Sistema Operacional
Hardware

## Slide 16: SO: Interface de Usuário Shell

## Slide 17: SO: Interface de Usuário GUI – Graphical User Interface

## Slide 18: O S.O. como Gerenciador de Recursos
Gerencia e protege memória, dispositivos de E/S e outros recursos (hardware)
Permite o compartilhamento de recursos
  no tempo (time-sharing)
    Ex.: múltiplos programas compartilham o processador (executam) ao “mesmo tempo”
  no espaço
    Ex.: dados de diferentes usuários/arquivos compartilhem o espaço em disco

## Slide 19
Software Executável

## Slide 20: Software Executável [A. Raposo e M. Endler, PUC-Rio, 2008]
“Conhecendo mais sobre o que está ‘por baixo’ do programa, você pode escrever programas mais eficientes e confiáveis”
Abstrações em um sistema de computação:
Programa de usuário
Hardware
?????
Programa em Assembly
Sistema Operacional
Aplicações: jogos, editores, browsers, media players …
Escritos geralmente em linguagem de alto nível (C, C++, C#, Java etc.)
Linguagem de máquina: binária (0,1) – pouco legível por humanos
A linguagem de montagem (Assembly) é um mapeamento direto da linguagem de máquina, mas que introduz várias “facilidades” (ou “menos dificuldades”) para o programador
  usa "apelidos" das instruções de máquina, mais fáceis de lembrar do que seu valor hexadecimal exigido pelo processador
    Ex.: mov AX, DX
move o que está no registrador DX para o registrador AX

## Slide 21: Gerando um executável
unix> gcc –o hello hello.c
Modifica o programa em C de acordo com diretivas começadas com #
  Ex.: #include <stdio.h> diz ao pré-processador para ler o arquivo stdio.h e inseri-lo no programa fonte
O resultado é um programa expandido em C, normalmente com extensão .i, em Unix
#include <stdio.h>
int main()
{
printf(“hello, world\n”);
}
pré-processador
hello.c
programa-fonte
(texto)
hello.i
programa-fonte modificado

## Slide 22: Gerando um executável
unix> gcc –o hello hello.c
Compilador traduz o programa .i em um programa em Assembly
  É o formato de saída comum para os compiladores nas várias linguagens de programação de alto nível
    i.e., programas em C, Java, Fortran, etc vão ser traduzidos para a mesma linguagem Assembly
#include <stdio.h>
int main()
{
printf(“hello, world\n”);
}
pré-processador
hello.c
programa-fonte
(texto)
compilador
hello.i
programa-fonte modificado
hello.s
programa
Assembly
(texto)

## Slide 23: Gerando um executável
unix> gcc –o hello hello.c
Montador (Assembler) transforma o programa em Assembly em um programa binário em linguagem de máquina (chamado programa-objeto)
  Os módulos de programas, compilados ou montados, são armazenados em um formato intermediário (“Programa-Objeto Relocável” – extensão .o)
Endereços de acesso e a posição do programa na memória ficam indefinidos
#include <stdio.h>
int main()
{
printf(“hello, world\n”);
}
pré-processador
hello.c
programa-fonte
(texto)
compilador
hello.i
programa-fonte modificado
montador (assembler)
hello.s
programa
Assembly
(texto)
hello.o
programa-objeto relocável
(binário)

## Slide 24: Gerando um executável
unix> gcc –o hello hello.c
O ligador (linker) gera o programa executável a partir do .o gerado pelo assembler
  No entanto, pode haver funções-padrão da linguagem (ex., printf) que não estão definidas no programa, mas em outro arquivo .o pré-compilado (printf.o)
  O ligador faz a junção dos programas-objeto necessários para gerar o executável
#include <stdio.h>
int main()
{
printf(“hello, world\n”);
}
pré-processador
hello.c
programa-fonte
(texto)
compilador
hello.i
programa-fonte modificado
montador (assembler)
hello.s
programa
Assembly
(texto)
hello.o
programa-objeto relocável
(binário)
ligador (linker)
hello
programa-objeto executável
(binário)
printf.o

## Slide 25
Hardware

## Slide 26: Um pouco de um computador típico
Main
memory
I/O
bridge
Bus interface
ALU
Register file
CPU
System bus
Memory bus
Disk
controller
Graphics
adapter
USB
controller
Mouse
Keyboard
Display
Disk
I/O bus
Expansion slots for
other devices such
as network adapters
PC
Randal E. Bryant, David R. O'Hallaron. Computer Systems: A Programmer's Perspective.
Prentice Hall, 2003

## Slide 27: CPU: Central Processing Unit
Unidade de Controle
ALU: Unidade Aritmética e Lógica
Registradores
  Funcionam como uma memória de acesso extremamente rápida
  Baixa capacidade
  Funções específicas
  Exemplos de registradores
    PC (program counter): contém o endereço da próxima instrução a ser executada
    Instruction register: onde é copiada cada instrução a ser executada
A CPU, seguidamente, executa instruções requisitadas à memória
  Ciclo fetch-decode-execute:
    busca instrução na memória
    Incrementa PC
    decodifica instrução
    executa instrução

## Slide 28: Barramentos e Dispositivos de E/S
Barramentos: conexões elétricas que carregam a informação entre os vários componentes da máquina
Dispositivos de E/S:
  Conexão da máquina com o mundo externo
  Conectados ao barramento de E/S por
    controladores (chips no próprio dispositivo ou na placa mãe) ou
    adaptadores (quando placa separada)

## Slide 29: Memória
Logicamente, a memória principal corresponde a um enorme vetor (array) de bytes
  cada posição tem um endereço único (índice do vetor)
Os registradores da CPU muitas vezes são usados para armazenar endereços de memória
  Assim, o número de bits em cada registrador limita o número de posições de memória endereçáveis
    Ex.: 8 bits  256 posições…

## Slide 30: Hierarquia de Memória
Registers
On-chip L1
cache (SRAM)
Main memory
(DRAM)
Local secondary storage
(local disks)
Larger,
slower,
and
cheaper
(per byte)
storage
devices
Remote secondary storage
(distributed file systems, Web servers)
Local disks hold files retrieved from disks on remote network servers.
Main memory holds disk
blocks retrieved from local
disks.
Off-chip L2
cache (SRAM)
L1 cache holds cache lines retrieved from the L2 cache.
CPU registers hold words retrieved from cache memory.
L2 cache holds cache lines retrieved from memory.
L0:
L1:
L2:
L3:
L4:
L5:
Smaller,
faster,
and
costlier
(per byte)
storage
devices
Trajetória de dados até a CPU

## Slide 31: Chips Multithreaded e Multicore
A quad-core chip with a shared L2 cache.
A quad-core chip with separate L2 caches.
Tanenbaum, Modern Operating Systems 3 e, (c) 2008 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved.
Cache nível 1: dentro de cada núcleo
Cache nível 2: normalmente dentro do mesmo processador e fora dos núcleos
Exs.: Core 2 Duo e Quad-Core

## Slide 32
Execução
Como acontece…

## Slide 33: Processo
Conceito: Um programa em execução
Ao digitar “hello”, os caracteres são passados para um registrador e depois para a memória principal

## Slide 34: Programa em execução
Ao clicar “Enter”, sabe-se que acabou o comando e então é realizada uma seqüência de instruções para copiar código e dados do programa hello do disco para a memória principal

## Slide 35: Programa em execução
PC aponta para o endereço de memória onde o programa hello foi escrito
Processador executa instruções em linguagem de máquina da função main() do programa

## Slide 36: Mais de um programa em execução
Múltiplos processos vs. um (ou [poucos] mais) processador(es)  como pode???

## Slide 37: Organização de Computadores e Sistemas Operacionais
Introdução (II)

## Slide 38: Diversidade de Sistemas Operacionais
Sistemas operacionais de computadores de grande porte (mainframe)
Sistemas operacionais de servidores / redes
Sistemas operacionais de multiprocessadores (paralelismo)
Sistemas operacionais de computadores pessoais
Sistemas operacionais de dispositivos portáteis/ móveis (ex. celulares)
Sistemas operacionais de tempo-real
Sistemas operacionais embarcados
Sistemas operacionais de cartões inteligentes
Sistemas operacionais de sensores
Notes: Alto desempenho, múltiplos usuários/programas, armazenamento – concorrência
comunicação
balanceamento
bateria
deadline
bem ajustado

## Slide 39: Estruturação de Sistemas Operacionais
Monolítico
Camadas
Cliente-Servidor
Virtualização

## Slide 40: Estrutura de Sistemas Operacionais: Sistema Monolítico
Modelo simples de estruturação de um sistema monolítico
SO = um processo com n procedimentos
Executam as
System Calls
Ajudam os
Procedimentos de Serviços

## Slide 41: Estrutura de Sistemas Operacionais: Sistema em Camadas
Modularidade
Hierarquia
Facilita evolução e adaptação a novos ambientes (Flexibilidade)

## Slide 42: Camadas em Linux
Kernel (núcleo)

## Slide 43: Arquitetura Linux - Outra Visão
User applications
System libraries(e.g., libc)
Architecture-independent (portable)portion of kernel
Architecture-dependent (nonportable)portion of kernel
Hardware
User applications
System libraries(e.g., libc)
System call interface
I/O
Process Control
Process Scheduler
Interprocess Communication
Memory Management
Hardware

## Slide 44: Linux Kernel: Relacionamentos
Hardware
Network
Process
Management
Memory
Management
IPC
File
System
Device Driver
System Call Interface
Process
Process
Process
Process
Process

## Slide 45: Android em Camadas

## Slide 46: História dos Sistemas Operacionais
Primeira geração: 1945 - 1955
  Válvulas, painéis de programação
Segunda geração: 1955 - 1965
  transistores, sistemas em lote
Terceira geração: 1965 – 1980
  CIs (circuitos integrados) e multiprogramação
Quarta geração: 1980 – presente
  Computadores pessoais
Hoje: onipresença – computação ubíqua

## Slide 47: Evolução dos Computadores
GERAÇÃO ZERO - 1836 - Anos 30
  Máquinas mecânicas ou baseadas em relés
    dificuldade de construção
    pouca exatidão
  1 nível:
    nível de hardware (lógica digital)
  Exemplos:
    1936 - Zuze - Z1
      Primeira máquina calculadora a relés
    1943 - Governo Britânico - Colossus
      Primeiro computador eletromecânico
Hardware

## Slide 48: Evolução dos Computadores
PRIMEIRA GERAÇÃO - Anos 40
  Válvulas com processadores
    Caras, lentas, queimavam com facilidade
      ENIAC, UNIVAC
  2 níveis:
    nível convencional (binário)
    nível de hardware
  Exemplos:
    1946 - Eckert/Mauchkley - Eniac 1
    Começa a História do computador moderno
Hardware
Convencional
(binário)
0001010...01

## Slide 49: Evolução dos Computadores
SEGUNDA GERAÇÃO - Anos 50
  Transistores
    menores, mais baratos, rápidos, duráveis
  3 níveis:
    nível de montadores (assembly)
    nível de máquina convencional (binário)
    nível de hardware
  Exemplo:
    1952 - Von Neumann - IAS
      Modelo da maioria das máquinas atuais
Hardware
Convencional
(binário)
Ling. Assembly
Programa
add
sub
lw
0001010...01

## Slide 50: Evolução dos Computadores
Hardware
Convencional
(binário)
Ling. Assembly
Programa
add
sub
lw
0001010...01
2a. Geração Estrutura de um job típico (lote de cartões)

## Slide 51: Evolução dos Computadores
TERCEIRA GERAÇÃO - Anos 60
  Circuitos Integrados (CI`s)
  4 níveis:
    nível de montadores/compiladores
    nível de sistema operacional
    nível de máquina convencional (binário)
    nível de hardware
  Exemplos:
    1960 - DEC - PDP 11
      Primeiro minicomputador (50 unidades vendidas)
    1964 - IBM - 360
      Primeira linha de produtos projetada como uma família
Ling. Programação de alto nível
Hardware
Convencional
(binário)
Ling. Assembly
Sist. Operacional
C, Java, etc.
Memória Virtual
Entrada/Saída

## Slide 52: Evolução dos Computadores
Sistema de multiprogramação
  Três jobs na memória – 3a. geração

## Slide 53: Evolução dos Computadores
QUARTA GERAÇÃO - Anos 70
  Microprocessadores/ Mem. semicondutora
    VLSI Very Large Scale Integration
  5 níveis:
    nível de montadores/compiladores
    nível de sistema operacional
    nível de máquina convencional (binário)
    nível de hardware + microprogramação
  Exemplos:
    1974 - Intel - 8080
      CPU de uso geral em um único chip
Ling. Programação de alto nível
Hardware + Firmware
Convencional
(binário)
Ling. Assembly
Sist. Operacional

## Slide 54: Evolução dos Computadores
QUINTA GERAÇÃO - Anos 80
  Crise do Software  Complexidade dos sistemas
    Linguagens estruturadas de nível mais alto
    Avanço dos compiladores
    Maior eficiência do hardware
   Máquinas RISC (Reduced Instruction Set Computer)
  4 níveis:
    nível de montadores/compiladores
    nível de sistema operacional
    nível de máquina convencional (binário)
    nível de hardware
  Exemplos: RISC, MIPS, Sparc

## Slide 55: Evolução dos Computadores
... Anos 90+
  Arquiteturas Superescalares
  Arquiteturas VLIW
  Arquiteturas Superpipeline
  4 níveis
    nível de montadores/compiladores
    nível de sistema operacional
    nível de máquina convencional (binário)
    nível de hardware
  Exemplos:
    Pentium, Alpha, Power

## Slide 56: Estrutura de Sistemas Operacionais: Máquina Virtual (Virtualização)
Hardware
Virtual Machine Monitor
Linux
Linux (devel)
XP
Windows 7
MacOS
VMM opera na interface de hardware, fornecendo uma interface idêntica para os SOs acima

## Slide 57: Tipos de Virtualização
De processo
  Java, .NET
De dispositivo
  RAID (Redundant Array of Independent Disks)
De sistema
  VMware

## Slide 58: Arquiteturas de VMM de Sistema
Tradicional
Hospedado (hosted)
Hipervisor
Hardware
Virtual Machine Monitor
Linux
…
XP
Win 7
MacOS

## Slide 59: Arquitetura Hosted Monitor
Executa como uma aplicação em um SO existente
Hardware
Virtual Machine Monitor
Guest OS (Linux)
Host OS (Windows XP)
User App
Kernel Module

## Slide 60: Hipervisor
Hardware
Hypervisor
Operating System
Virtual Kernel
Mode
Monitor
Mode
Virtual User
Mode
User mode
Kernel mode

## Slide 61: Ex.: Cloud Computing
Pool
Hipervisor
Hardware
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
Sob demanda

## Slide 62: Programa do Curso
Introdução: Conceitos Básicos de Arquitetura de Computadores
  Números binários
  Portas lógicas
  Representação digital: números e símbolos
  Unidade lógica e aritmética
  Unidade de Controle
Módulo 1: Conceitos Avançados de Arquitetura de Computadores
  Pipeline
  Arquitetura CISC x RISC
  Arquiteturas Superescalares
Módulo 2: Organização de Computadores
  Barramento
  Memória interna e externa
  Entrada/Saída
  Suporte do S.O.

## Slide 63: Material de Estudo
Transparências das aulas
  www.cin.ufpe.br/~svc/ocso
Livro
  Sistemas Operacionais Modernos – 2ª Edição. A. Tanenbaum, 2003
    Opção: Modern Operating Systems 3 e. Prentice-Hall, 2008 (Já em Português, edição 2010)
  Qualquer livro de Sistemas Operacionais da biblioteca