## Slide 1: OCSO
Entrada/Saída

## Slide 2: Diversidade de Dispositivos

## Slide 3: Diversidade de Dispositivos

## Slide 4: PCI Bus Peripheral Component Interconnect
Bridge para
o ISA ou EISA
EISA bus ou ISA bus
ISA ou EISA slots
DRAM
PCI bus
CPU
Bridge/
Cont. de memória
slots
Cache
LAN
Controlador
de Vídeo
Controlador
SCSI
Controlador
EIDE
AGP

## Slide 5: Arquitetura de Entrada/Saída
Portas (ports)
  Comunicação ponto a ponto.
  Ex: Porta serial e paralela
Barramentos (bus)
  Conjunto de condutores elétricos e com um protocolo rígido que define como mensagens trafegam sobre esses fios.
  Permite a comunicação entre vários componentes
  Protocolo é um conjunto de regras que definem como as comunicações no barramento serão efetuadas

## Slide 6: Arquitetura de Entrada/Saída
Controladores de Dispositivos
  Hardware que controla uma porta, barramento ou dispositivo(s) Ex: Controlador da porta serial Controlador SCSI (Small Computer-Systems Interface) Controlador de disco
Drivers de Dispositivos
  Partes do S.O. que fornecem uma interface de acesso uniforme para cada dispositivo.
  Traduz as chamadas de alto nível (usuário) para o dispositivo específico
  Conversão de dados
  Detecção e correção de erros

## Slide 7: Introdução aos Barramentos Comparação de barramentos
 | ISA | EISA | VLBUS | PCI
Ano | 1984 | 1987 | 1992 | 1993
Dispositivos | Vários | Vários | 2 | 4
Largura (bytes) | 2 | 4 | 4 | 4 a 8
Frequência (MHz) | 8,3 | 8,3 | CPU | 33 a 66
Taxa (MB/s) | 7,9 | 31,8 |  | 127,2 a 508,6
Obs. |  |  | Restrito ao 80486 | Dados e end. multiplexados

## Slide 8: Introdução aos Barramentos
Dispositivos
  Ativos ou Mestres - dispositivos que controlam o protocolo de acesso ao barramento para leitura ou escrita de dados
  Passivos ou Escravos - dispositivos que simplesmente obedecem a requisição do mestre.
Exemplo:
  CPU ordena que o controlador de disco leia ou escreva um bloco de dados.
   A CPU é o mestre e o controlador de disco é o escravo.

## Slide 9: Comunicação S.O.(CPU) - Controlador
Controlador tem registradores de dados, comandos, status.
CPU pode acessar info desses registradores
Controlador processa comando
Resultados (se houver) são gravados na memória

## Slide 10: Comunicação S.O.(CPU) – Controlador Diagrama de um controlador
Interface
lógica com
dispositivo
exerno
Interface
lógica com
dispositivo
externo
Registrador de dados
Status/Registrador de Controle
Lógica
de E/S
Dados
Status
Controle
Dados
Status
Controle
Linhas
de Endereço
Linhas de
Controle
Linhas de
Dados
Interface para
barramento
do sistema
Interface para
dispositivo
externo

## Slide 11: Dispositivos de E/S
Produtor
de tarefas
Servidor
Gera tarefas a
serem executadas
Executa tarefas
enviadas pela fila
Fila
Modelo Servidor/Produtor

## Slide 12: Dispositivos de E/S
Modelo Servidor/Produtor
Servidor
Executa tarefas
enviadas pela fila
Fila
Produtor
de tarefas
Servidor
Gera tarefas a
serem executadas
Executa tarefas
enviadas pela fila
Fila
Aumento de Througput
dividindo tarefas

## Slide 13: Interface de Saída - Impressora
Sinal de
Transferência
bit 0
bit 1
bit 2
bit 7
Q S
Flag
Q R
bit 0
bit 1
bit 2
bit 7
Impressora
Pronto
Status
Dado Presente
Buffer de saída
do sistema
Buffer de entrada
da impressora
CPU
Põe dado no buffer de saída
Se Status = 1 - Ativa Sinal de Transferência
Impressora
Se Dado Presente = 0 - Lê dado - Ativa sinal Pronto

## Slide 14: Comunicação S.O.(CPU) - Controlador
E/S isolado
  Através de instruções especiais de E/S
  Especificam a leitura/escrita de dados numa porta de E/S. Ex: IN AL, 60H
E/S mapeado em memória
  Através de instruções de leitura/escrita na memória Ex: MOV AL, (60H)
  Exemplo:
  >debug
  >e B800:072E 48 09 41 09 43 09 4B 09
Como a CPU acessa a informação?

## Slide 15: Comunicação S.O.(CPU) - Controlador
Isolado Mapeado em Mem. Híbrido

## Slide 16: Comunicação S.O.(CPU) – Controlador E/S Isolado
Controlador de E/S
Linhas de endereços
Linhas de dados
Linhas de Controle
Mreq / E/S
Barramento Isolado tem sinal especial (Mreq / E/S) que identifica o tipo de endereço presente no barramento
  Permite o uso de instruções especiais para dispositivos de E/S
  Para o mesmo núm. de bits de endereço => dobro de E/S + Memória
  Requer um sinal extra e, consequentemente, hardware extra na CPU
Memória

## Slide 17: Comunicação S.O.(CPU) - Controlador
IBM-PC usa ambos (híbrido):
  E/S mapeado em memória: memória de vídeo
  E/S isolado para dispositivos em geral
  Endereço de E/S Dispositivo Vetor de Interrupção
  000-00F Controlador de DMA
  020-021 Controlador de interrupção
  040-043 Timer 8
  060-063 Teclado 9
  200-20F Controlador de jogos
  2F8-2FF Porta serial 2 (COM2) 11
  320-32F Controlador de disco rígido 13
  378-37F Porta parelela 15
  380-3BF Controlador de vídeo P&B
  3D0-3DF Controlador de vídeo colorido
  3F0-3F7 Controlador de disquete 14
  3F8-3FF Porta serial 1 (COM1) 12

## Slide 18: Comunicação S.O.(CPU) - Controlador
E/S Programado:
  CPU lê constantemente os status do controlador e verifica se já acabou (Polling ou Busy-waiting)
  Espera até o fim da operação
E/S por interrupção
  CPU requisita um comando do dispositivo de E/S
  CPU continua a executar outras operações
  CPU é interrompida pelo módulo de E/S e ocorre transferência de dados.
E/S por DMA - Acesso Direto à Memória
  Quando necessário, o controlador de E/S solicita ao controlador de DMA a transferência de dados de/para a memória
  Nessa fase de transferência não há envolvimento da CPU.
  Ao fim da transferência, a CPU é interrompida e informada da transação
Como a CPU sabe que o dispositivo já executou o comando?

## Slide 19: Comunicação S.O.(CPU) – Controlador Técnicas de Acesso
Exemplo: Imprimindo uma string

## Slide 20: Técnicas de transferência de dados
E/S programada
Comando
de leitura
para módulo
de E/S
Ler dado de E/S Escreve memória
Status
de E/S
E/S dirigida por
interrupção
Interrupção
E/S --> CPU
CPU --> Mem.
CPU --> E/S
Outras tarefas
Volta ao que
estava fazendo
Comando
de leitura
para módulo
de E/S
OK
OK
Status
de E/S
Ler status
de E/S
Ler dado de E/S Escreve memória
OK
OK

## Slide 21: Comunicação S.O.(CPU) – Controlador E/S Programado
// p é o buffer do S.O.
// Enquanto houver caracteres…
// Espere a impressora ficar pronta
// Envie um caracter
// Retorne ao processo do usuário

## Slide 22: Comunicação S.O.(CPU) – Controlador E/S Programado
1. Copia informações do processo do usuário para o SO
2. Enquanto houver caracteres para imprimir
{
2.1. Espera impressora estar pronta
2.2. Envia um caracter para a impressora
}
3. Retorna para o aplicativo

## Slide 23: Comunicação S.O.(CPU) – Controlador E/S por Interrupção
  Código do S.O. executado quando o usuário requer a impressão
  Rotina de serviço de interrupção
  void SO_printString(…) {
  }
  void SO_ISRprinter() {
  }

## Slide 24: Comunicação S.O.(CPU) – Controlador E/S por Interrupção
  Código do S.O. executado quando o usuário requer a impressão
Rotina de serviço de interrupção
Copia informações do processo do usuário
Habilita interrupção
Envia o primeiro caracter para a impresssora
Retorna para o escalonador
Se terminou os caracteres
  1.1. Desbloqueia processo
2. Senão
  2.1. Envia um caracter para a impressora
3. Retorna da interrupção

## Slide 25: DMA - Acesso Direto à memória
Contador
de dados
Registrador
de dados
Registrador
de endereços
Lógica de
Controle
Linhas
de dados
Linhas de
endereço
DMA REQ
DMA ACK
INTR
Read
Write
O módulo de E/S e a memória principal
trocam dados diretamente sem o envol-
vimento da CPU.

## Slide 26: Técnicas de transferência de dados
Parâmetros para DMA
  End. memória
  End. dispositivo
  Tamanho bloco
Comando
de leitura
de E/S para
controlador
de DMA
Status
de E/S
Interrupção
Outras tarefas
Volta ao que
estava fazendo
CPU --> DMA
DMA --> CPU
Control. de DMA transfere dados entre memória e módulo de E/S

## Slide 27: Comunicação S.O.(CPU) – Controlador E/S por DMA
  void SO_printString(…) {
  }
  void SO_ISRprinter() {
  }
  Código do S.O. executado quando o usuário requer a impressão
  Rotina de serviço de interrupção

## Slide 28: Comunicação S.O.(CPU) – Controlador Conflito entre CPU e Controlador de DMA
Ciclo do
processador
Ciclo do
processador
Ciclo do
processador
Ciclo do
processador
Ciclo do
processador
Ciclo do
processador
Apanha Decodifica Apanha Executa Armazena Processa
instrução Instrução Operando Instrução resultado Interrupção
(Fetch (Fetch
Instruction) Operand)
Ciclo de Instrução
Pontos de acesso
de conflito CPU - DMA
Cycle Stealing
Acesso de
Interrupção

## Slide 29: Comunicação S.O.(CPU) – Controlador Transferência por DMA

## Slide 30: Comunicação S.O.(CPU) – Controlador Diferentes configurações de DMA
CPU Módulo E/S E/S Memória
DMA
1. Barramento simples, DMA simples
CPU Módulo Módulo Memória
DMA DMA
E/S E/S E/S
2. Barramento simples, DMA-E/S Integrados
CPU Módulo Memória
DMA
E/S E/S E/S
3. Barramento de E/S
Bus Mastering

## Slide 31: Controlador de Interrupção

## Slide 32: Controlador de Interrupção O 8259A do IBM-PC
Sinais de controle:
    IRQx - Interrupt request x
    INT (Interrupt) - Houve interrupção
    INTA (Int. Acknowledge) - Interrupção recebida
    RD (Read) - Leitura
    WR (Write) - Escrita
    CS (Chip select) - Seleção do chip do controlador
INT
INTA
RD
WR
CS
DADOS
CPU
Controlador
de
Interrupções
IRQ0
IRQ1
IRQ2 IRQ3
IRQ4
IRQ5
IRQ6
IRQ7
.........

## Slide 33: Controlador de Interrupção O 8259A do IBM-PC
Mecanismo de Interrupção
    Dispositivo E/S ativa IRQx
    8259A ativa INT para a CPU
    CPU ativa INTA pedindo identificação do dispositivo que gerou a interrupção
    8259A envia dado (vetor de interrupção identificando o dispositivo. Se houver mais de um, 8259A realiza arbitragem.
    CPU usa o vetor para executar a rotina apropriada a aquele dispositivo.
O sistema operacional deve estabelecer níveis de prioridade para os dispositivos.

## Slide 34: Níveis de software de E/S

## Slide 35: E/S Software Independente do Dispositivo
Interface uniforme para Driver de Dispositivos
Bufferização de dados
Info sobre erros
Alocação e liberação de dispositivos
Tamanho do bloco de dados

## Slide 36: E/S Software Independente do Dispositivo Interface uniforme para os Driver de Dispositivos
Sem interface padrão
Com interface padrão

## Slide 37: Tipos básicos de dispositivos
Caracter: transferem bytes um a um. Ex.teclado
Bloco: transferem bytes em bloco. Ex. Disco
Sequencial. Tem acesso em ordem fixa. Ex. modem
Acesso randômico: Ordem pode ser alterada. Ex CD-ROM
Síncrono: Tem tempo de resposta previsível. Ex. Fita
Assíncrono: Tempo de resposta imprevisível. Ex. Teclado
Compartilhável: pode ser usado por vários processos ao mesmo tempo. Ex. teclado
Dedicado. Só pode ser usado por um processo por vez. Ex. Impressora
Read-write, read only e write-only: disco, cdrom, video

## Slide 38: Driver de Dispositivos

## Slide 39: Driver de Dispositivos
“Escondem” do subsistema de E/S (do S.O.) as diferenças entre os diversos controladores, fornecendo uma interface padrão e uniforme de acesso para todos.
Facilitam o desenvolvimento do S.O.
Permitem a inclusão de novos dispositivos
Detecção e correção de erros

## Slide 40: E/S Software Independente do Dispositivo Alocação e liberação de dispositivos
Spooling e reserva de dispositivo
  Um spool é um buffer que guarda as saídas a serem enviadas a um dispositivo (ex. Impressora) que não pode aceitar dados misturados de vários processos.
  Geralmente é controlado por um daemon ou pelo kernel

## Slide 41: Exemplo de Chamada de E/S (1)
Níveis do sistema de E/S e suas funções principais

## Slide 42: Exemplo de Chamada de E/S (2)
Kernel
Subsistema de E/S
Rotina de Interrupção
Controlador de Dispositivo
Driver do Dispositivo
Processo do Usuário
Processa a requisição, emite comandos para o controlador
Determina qual E/S completou a requisição,
Verifica se os dados estão corretos.
Transfere dados para o processo (se precisar).
Retorna status OK ou código de erro.
Põe processo no estado pronto.
Manda a requisição para o driver do dispositivo.
Bloqueia o processo.
Recebe interrupção.
Armazena dados no buffer do DD (se for entrada)
Requisição realizada.
Gera Interrupção
Controla o dispositivo
Executa requisição
Requisição de E/S completa, dados de entrada disponíveis ou saída completa
Requisição de E/S
Já pode satisfazer a requisição?
Tempo
Sim
Não

## Slide 43: FIM

## Slide 44: Relógio do Sistema - Hardware
Um temporizador é um gerador de pulsos (interupções) em intervalos regulares de tempo (programável)

## Slide 45: Relógio do Sistema - Software
Várias maneiras de informar o tempo

## Slide 46: Relógio do Sistema - Software
Simulando vários temporizadores

## Slide 47: Terminais Orientados a Caracter Conexão via RS-232
Comunicação serial (bit a bit)
Independência entre computador e terminal

## Slide 48: Terminais com memória mapeada
Driver escreve direto na memória de vídeo
Parallel port

## Slide 49: Terminais com memória mapeada Exemplo de Sistema P&B Modo Texto
Caracteres na RAM de vídeo (X são atributos)
Tela correspondente

## Slide 50: Exemplo de Entrada: Teclado
No IBM-PC, o teclado envia códigos EBCDIC
  Driver de Dispositivo converte para caracteres em código ASCII

## Slide 51: Comunicação S.O.(CPU) – Controlador Diagrama de um controlador
Dados para e do ambiente
Lógica de
controle
Buffer
Transdutor
Info. para o
controlador
de E/S
Status para
controlador
de E/S
Dados para e
do controlador
de E/S
Determina a função
do dispositivo
- Input ou Read
- Output ou Write
Indica estado
do dispositivo
- Ready
- Not Ready
Conjunto de bits
a serem enviados
para ou recebidos
do módulo de E/S
- Converte dados elétricos para outras formas de energia durante Output
- Converte outras formas de energia em eletric. durante Input

## Slide 52: E/S Software Independente do Dispositivo Bufferização
(a) Entrada não bufferizada
(b) Bufferização do usuário
(c) Bufferização no kernel
(d) Dupla bufferização no kernel