## Slide 1: DISCOS

## Slide 2: Disco Magnético
Vel. angular constante => Vel. linear variável
Várias trilhas concêntricas
Vários setores por trilha
Cabeça
  fixa (uma por trilha)
  móvel (uma por superf.)
Portabilidade
  fixo ou removível
Lados
  simples ou duplos
Núm. de discos
Mecanismo da cabeça
  Contato direto
  Gap fixo
  Gap aerodinâmico

## Slide 3: Disco Magnético
s1
s4
s5
s2
s3
gap ID gap dados gap
Sinc. Tr Head Sec. CRC
17 7 41 515 20
Seagate ST506
1 2 1 1 2

## Slide 4: CD - ROM
Velocidade Linear Constante (básica de 1,2 m/s)
Um única trilha em espiral (5,27 Km)
774,57 Mbytes (73,2 minutos)
00 FFx10 00 min sec Setor Modo Dados ECC
12 Bytes (SYNC) 4 Bytes (ID) 2048 288
Modo: 0 - sem dados
1 - Dados, com ECC (Error Correcting Code)
2 - Dados, sem ECC

## Slide 5: CD-ROM
Uma única trilha
Vel. linear constante =>Vel. Angular variável
Ex: CD-ROM 1X velocidade
200 - 500 RPM

## Slide 8
CD, DVD e Blu-Ray

## Slide 9: RAID: Redundant Array of Independent Disks
RAID 0
  Sem redundância.
  Dados são distribuídos (interleaving entre os discos) a nível de bloco
  Aumenta taxa de transferência e capacidade de acesso paralelo

## Slide 10: RAID 0
Disco A
bloco 0
bloco 4
bloco 8
bloco 12
Disco B
bloco 1
bloco 5
bloco 9
bloco 13
Disco C
bloco 2
bloco 6
bloco 10
bloco 14
Disco D
bloco 3
bloco 7
bloco 11
bloco 15

## Slide 11: RAID: Redundant Array of Independent Disks
RAID 1
  Dados duplicados em dois discos
    Muito caro
    Alta confiabilidade (alta redundância)

## Slide 12: RAID 1
Disco A
bloco 0
bloco 2
bloco 4
bloco 6
Disco B
bloco 1
bloco 3
bloco 5
bloco 7
Disco C
bloco 0
bloco 2
bloco 4
bloco 6
Disco D
bloco 1
bloco 3
bloco 5
bloco 7

## Slide 13: RAID: Redundant Array of Independent Disks
RAID 2
  Discos são sincronizados.
  Distribuição de dados a nível de byte
  Uso de código de Hamming
  Altamente confiável
  Dada a alta confiabilidade individual dos discos, é muito caro (muitos discos)
  Apenas um acesso permitido por vez

## Slide 14: RAID 2
Disco A
H1
Disco B
H2
Disco C
D3
Disco D
H4
Disco E
D5
Disco F
D6
Disco G
D7

## Slide 15: RAID: Redundant Array of Independent Disks
RAID 3
  Discos são sincronizados.
  Distribuição de dados a nível de byte
  Uso de um disco com bit de paridade
  Alta taxa de transferência
  Apenas um acesso permitido por vez

## Slide 16: RAID 3
Disco A
D1
Disco B
D2
Disco C
D3
Disco D
D4
Disco E
Paridade

## Slide 17: RAID: Redundant Array of Independent Disks
RAID 4
  Distribuição de dados a nível de bloco
  Uso de um disco com blocos de paridade
  Alta taxa de transferência
  Vários acessos permitidos por vez
  Gargalo na escrita do disco de paridade

## Slide 18: RAID 4
Disco A
bloco 0
bloco 4
bloco 8
bloco 12
Disco B
bloco 1
bloco 5
bloco 9
bloco 13
Disco C
bloco 2
bloco 6
bloco 10
bloco 14
Disco D
bloco 3
bloco 7
bloco 11
bloco 15
Disco E
par.0-3
par.4-7
par.8-11
par.12-15

## Slide 19: RAID: Redundant Array of Independent Disks
RAID 5
  Distribuição de dados a nível de bloco
  Blocos de paridade distribuídos entre os discos (elimina gargalo na escrita do disco de paridade)
  Alta taxa de transferência
  Vários acessos permitidos por vez

## Slide 20: RAID 5
Disco A
bloco 0
bloco 4
bloco 8
Disco B
bloco 1
bloco 5
bloco 9
Disco C
bloco 2
bloco 6
Disco D
bloco 3
Disco E
par.0-3
par.4-7
par.8-11
bloco 7
bloco 12
bloco 13
bloco 10
bloco 14
bloco 15
par.12-15
bloco 11