## Slide 1: Conceitos Básicos de Arquitetura de Computadores
Notes: 6

## Slide 2: Computador: Hardware e Software

## Slide 3: Computador: Hardware e Software
CPU
Mem.
E/S
(I/O)
Computador
Periféricos
Interconexão

## Slide 4: Componentes de um computador
Vídeo
Teclado
CPU
Execução das
instruções de um
programa
Memória
E/S
Buffers
Programas
+
Dados

## Slide 5: Sistema Básico de Memória
CPU
Memória
Principal
Memória
Secundária
Barramento
de memória
Barramento
de E/S

## Slide 6: Sistema Básico de Memória
Alto desempenho da CPU
CPU
C
a
c
h
e
Memória
Principal
Memória
Secundária
Barramento
de memória
Barramento
de E/S

## Slide 7: Memória
0
15
sinal
Dado
Instrução
magnitude
0
15
3
Opcode
Endereço
4
0001
AC  Mem.
0010
Mem.  AC
0101
AC  AC + Mem.

## Slide 8: Componentes de um computador
Vídeo
Teclado
CPU
Execução das
instruções de um
programa
Memória
Programas
+
Dados
E/S
Buffers

## Slide 9: Componentes de um computador
Vídeo
Teclado
Memória
Programas
+
Dados
E/S
Buffers
Reg.
ALU
Endereço
Instrução
Unid. processamento
Unid. controle
Operando
temp

## Slide 10: Executando um programa
Busca instrução
Executa instrução
Busca operando
Decodifica instrução
Armazena resultado
Incrementa PC

## Slide 11: Executando um programa
1 9 4 0
5 9 4 1
2 9 4 1
0 0 0 3
0 0 0 2
3 0 0
1 9 4 0
3 0 0
9 4 1
9 4 0
3 0 2
3 0 1
PC (endereço da instrução)
AC (operando)
IR (código da instrução)
Registradores da CPU
Memória
...
0001
AC  Mem.
0010
Mem.  AC
0101
AC  AC + Mem.
0 0 0 3

## Slide 12: Executando um programa
1 9 4 0
5 9 4 1
2 9 4 1
0 0 0 3
0 0 0 2
3 0 0
9 4 1
9 4 0
3 0 2
3 0 1
Registradores da CPU
Memória
...
AC
0 0 0 3
0001
AC  Mem.
0010
Mem.  AC
0101
AC  AC + Mem.
AC
0 0 0 5
316
+ 216 = 516
1 9 4 0
IR
3 0 0
PC
3 0 1
PC
5 9 4 1
IR

## Slide 13: Executando um programa
1 9 4 0
5 9 4 1
2 9 4 1
0 0 0 3
0 0 0 2
2 9 4 1
3 0 0
9 4 1
9 4 0
3 0 2
3 0 1
AC
IR
Registradores da CPU
Memória
...
0 0 0 5
0001
AC  Mem.
0010
Mem.  AC
0101
AC  AC + Mem.
0 0 0 5
3 0 1
PC
3 0 2
PC

## Slide 14: Evolução dos Computadores
GERAÇÃO ZERO - 1836 - Anos 30
  Máquinas mecânicas ou baseadas em relés
    dificuldade de construção
    pouca exatidão
  1 nível:
    nível de hardware (lógica digital)
  Exemplos:
    1936 - Zuze - Z1
      Primeira máquina calculadora a relés
    1943 - Governo Britânico - Colossus
      Primeiro computador eletromecânico
Hardware

## Slide 15: Evolução dos Computadores
PRIMEIRA GERAÇÃO - Anos 40
  Válvulas com processadores
    Caras, lentas, queimavam com facilidade
      ENIAC, UNIVAC
  2 níveis:
    nível convencional (binário)
    nível de hardware
  Exemplos:
    1946 - Eckert/Mauchkley - Eniac 1
    Começa a História do computador moderno
Hardware
Convencional
(binário)
0001010...01

## Slide 16: Evolução dos Computadores
SEGUNDA GERAÇÃO - Anos 50
  Transistores
    menores, mais baratos, rápidos, duráveis
  3 níveis:
    nível de montadores (assembly)
    nível de máquina convencional (binário)
    nível de hardware
  Exemplo:
    1952 - Von Neumann - IAS
      Modelo da maioria das máquinas atuais
Hardware
Convencional
(binário)
Ling. Assembly
Programa
add
sub
lw
0001010...01

## Slide 17: Evolução dos Computadores
TERCEIRA GERAÇÃO - Anos 60
  Circuitos Integrados (CI`s)
  4 níveis:
    nível de montadores/compiladores
    nível de sistema operacional
    nível de máquina convencional (binário)
    nível de hardware
  Exemplos:
    1960 - DEC - PDP 11
      Primeiro minicomputador (50 unidades vendidas)
    1964 - IBM - 360
      Primeira linha de produtos projetada como uma família
Ling. Programação de alto nível
Hardware
Convencional
(binário)
Ling. Assembly
Sist. Operacional
C, Java, etc.
Memória Virtual
Entrada/Saída

## Slide 18: Evolução dos Computadores
QUARTA GERAÇÃO - Anos 70
  Microprocessadores/ Mem. semicondutora
    VLSI Very Large Scale Integration
  5 níveis:
    nível de montadores/compiladores
    nível de sistema operacional
    nível de máquina convencional (binário)
    nível de hardware + microprogramação
  Exemplos:
    1974 - Intel - 8080
      Primeira CPU de uso geral em um chip
Ling. Programação de alto nível
Hardware + Firmware
Convencional
(binário)
Ling. Assembly
Sist. Operacional

## Slide 19: Evolução dos Computadores
QUINTA GERAÇÃO - Anos 80
  Crise do Software  Complexidade dos sistemas
    Linguagens estruturadas de nível mais alto
    Avanço dos compiladores
    Maior eficiência do hardware
   Máquinas RISC (Reduced Instruction Set Computer)
  4 níveis:
    nível de montadores/compiladores
    nível de sistema operacional
    nível de máquina convencional (binário)
    nível de hardware
  Exemplos: RISC, MIPS, Sparc
Programação
em Assembler

## Slide 20: Evolução dos Computadores
... Anos 90+
  Arquiteturas Superescalares
  Arquiteturas VLIW
  Arquiteturas Superpipeline
  4 níveis
    nível de montadores/compiladores
    nível de sistema operacional
    nível de máquina convencional (binário)
    nível de hardware
  Exemplos:
    Pentium, Alpha, Power

## Slide 21: Geração de Computadores
Ano | Nome | Tamanho | Potência | Desempenho (adições por seg.) | Memória (KB) | Preço | Preço/Perf. | Preço reaj. | Preço/perf reaj.
1951 | UNIVAC1 | 1000 | 124.500 | 1900 | 48 | $1.000.000 | 1 | $4.996.7499 | 1
1964 | IBM/360 | 60 | 10.000 | 500.000 | 64 | $1.000.000 | 263 | $4.140.257 | 318
1965 | PDP-8 | 8 | 500 | 330.000 | 4 | $16.000 | 10.855 | $66.071 | 13.135
1976 | Cray-1 | 58 | 60.000 | 166.000.000 | 32.768 | $4.000.000 | 21.842 | $8.459.712 | 51.604
1981 | IBM-PC | 1 | 150 | 240.000 | 256 | $3.000 | 42.105 | $4.081 | 154.673
1991 | HP99000 | 2 | 500 | 50.000.000 | 16.384 | $7.400 | 3.556.188 | $8.156 | 16.122.356
1996 | Intel P pro 200MHz | 2 | 500 | 400.000.000 | 16.384 | $4.400 | 47.846.890 | $4.400 | 239.078.908

## Slide 22: Conceitos Avançados de Arquitetura de Computadores Arquiteturas RISC Reduced Instruction Set Computer
Notes: 6

## Slide 23: Máquinas CISC Complex Instruction Set Computer
Crise do Software
  Dificuldades em achar programadores
  Aumento da complexidade dos sistema
  Surgimento de linguagens de alto nível
  Aumento na complexidade do hardware: Unidades de execução e controle complexas
  Aumento do preço do software
INEFICIÊNCIA

## Slide 24: Máquinas CISC Complex Instruction Set Computer
Será que esta complexidade é realmente necessária?

## Slide 25: Solução: Busca da eficiência na simplicidade
Máquinas RISC Reduced Instruction Set Computer

## Slide 26: Filosofia RISC
Tornar as máquinas mais simples de modo a torná-las mais velozes:
  Poucas instruções, simples e com poucos formatos
  Poucos modos de endereçamento
  Muitos registradores => Menos buscas na memória
  => implementação mais eficiente

## Slide 27: Máquina RISC Implementação eficiente
  Conjunto reduzido de instruções simples
  Grande número de registradores
  Operação similar a uma linha de montagem
  Complexidade transferida para o compilador

## Slide 28: Máquinas RISC Uso eficiente dos registradores
Atribuições
Procedimentos

## Slide 29: Pipeline

## Slide 30: Lavando Roupa
Pipeline

## Slide 31: O que é pipeline?
É composto por uma série de estágios operando em paralelo onde uma parte do trabalho é feito em cada estágio.
O trabalho não está concluído até que tenha passado por todos os estágios.

## Slide 32: Surgimento do termo “pipeline”
Campbell (ed), Buchholz, Brooks, Bloch, et al, 1962, Planning a Computer System: Project STRETCH [p 204-5]
“The data flow through the computer is comparable to a pipeline which, once filled, has a large output rate no matter what its length.”
Linha de montagem automotiva
Carro-
ceria
Motor
Elétrica
Portas
Janelas
Aces-
sórios

## Slide 33: Para que pipeline?
Velocidade
Exemplos:
  IBM 7030 100x mais rápido que o 704 (o mais rápido naquele tempo). Melhorias comuns dariam 10x mais.
  IBM 360/91 é 1 a 2 ordens de magnitude mais rápido que o 7090. Sem pipeline se conseguiria apenas 4x mais.
  O 6502 tem throughput similar ao 8080 (que tem clock 4x mais rápido)

## Slide 34: Execução de um programa
Busca instrução
Acesso a dados externos (memória)
Execução (ALU)
Decodificação da Instrução
e Leitura de Registradores
Escrita de Resultado (Registradores)
registradores
com pipeline
Incrementa PC

## Slide 35: Pipeline
Em condições ideais, o ganho em performance é igual ao número de estágios do pipeline
Para estágios desbalanceados isto não acontece: Tempo por estágio = Tempo do estágio mais lento
Há um aumento de tempo de cada estágio por conta dos registradores necessários ao Pipeline
Mesmo que uma instrução não use um estágio, seu tempo é computado

## Slide 36: Pipeline: tão lento quanto o mais lento dos estágios
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
f
e
t
c
h
R
e
g
A
L
U
D
a
t
a
a
c
c
e
s
s
R
e
g
8
n
s
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
f
e
t
c
h
R
e
g
A
L
U
D
a
t
a
a
c
c
e
s
s
R
e
g
8
n
s
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
f
e
t
c
h
8
n
s
T
i
m
e
l
w
$
1
,
1
0
0
(
$
0
)
l
w
$
2
,
2
0
0
(
$
0
)
l
w
$
3
,
3
0
0
(
$
0
)
2
4
6
8
1
0
1
2
1
4
1
6
1
8
2
4
6
8
1
0
1
2
1
4
.
.
.
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
f
e
t
c
h
R
e
g
A
L
U
D
a
t
a
a
c
c
e
s
s
R
e
g
T
i
m
e
l
w
$
1
,
1
0
0
(
$
0
)
l
w
$
2
,
2
0
0
(
$
0
)
l
w
$
3
,
3
0
0
(
$
0
)
2
n
s
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
f
e
t
c
h
R
e
g
A
L
U
D
a
t
a
a
c
c
e
s
s
R
e
g
2
n
s
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
f
e
t
c
h
R
e
g
A
L
U
D
a
t
a
a
c
c
e
s
s
R
e
g
2
n
s
2
n
s
2
n
s
2
n
s
2
n
s

## Slide 37: Pipeline
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
m
e
m
o
r
y
A
d
d
r
e
s
s
4
3
2
0
A
d
d
A
d
d
r
e
s
u
l
t
S
h
i
f
t
l
e
f
t
2
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
M
u
x
0
1
A
d
d
P
C
0
W
r
i
t
e
d
a
t
a
M
u
x
1
R
e
g
i
s
t
e
r
s
R
e
a
d
d
a
t
a
1
R
e
a
d
d
a
t
a
2
R
e
a
d
r
e
g
i
s
t
e
r
1
R
e
a
d
r
e
g
i
s
t
e
r
2
1
6
S
i
g
n
e
x
t
e
n
d
W
r
i
t
e
r
e
g
i
s
t
e
r
W
r
i
t
e
d
a
t
a
R
e
a
d
d
a
t
a
A
d
d
r
e
s
s
D
a
t
a
m
e
m
o
r
y
1
A
L
U
r
e
s
u
l
t
M
u
x
A
L
U
Z
e
r
o
I
F
:
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
f
e
t
c
h
I
D
:
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
d
e
c
o
d
e
/
r
e
g
i
s
t
e
r
f
i
l
e
r
e
a
d
E
X
:
E
x
e
c
u
t
e
/
a
d
d
r
e
s
s
c
a
l
c
u
l
a
t
i
o
n
M
E
M
:
M
e
m
o
r
y
a
c
c
e
s
s
W
B
:
W
r
i
t
e
b
a
c
k
Registradores

## Slide 38: Pipeline: Detalhe da instrução lw
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
m
e
m
o
r
y
A
d
d
r
e
s
s
4
3
2
0
A
d
d
A
d
d
r
e
s
u
l
t
S
h
i
f
t
l
e
f
t
2
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
I
F
/
I
D
E
X
/
M
E
M
M
E
M
/
W
B
M
u
x
0
1
A
d
d
P
C
0
W
r
i
t
e
d
a
t
a
M
u
x
1
R
e
g
i
s
t
e
r
s
R
e
a
d
d
a
t
a
1
R
e
a
d
d
a
t
a
2
R
e
a
d
e
g
i
s
t
e
r
1
R
e
a
d
r
e
g
i
s
t
e
r
2
1
6
S
i
g
n
e
x
t
e
n
d
W
r
i
t
e
e
g
i
s
t
e
r
W
r
i
t
e
d
a
t
a
R
e
a
d
d
a
t
a
1
A
L
U
r
e
s
u
l
t
M
u
x
A
L
U
Z
e
r
o
I
D
/
E
X
A
d
d
r
e
s
s
D
a
t
a
m
e
m
o
r
y

## Slide 39: Pipeline Representação Gráfica
I
M
R
e
g
D
M
R
e
g
A
L
U
I
M
R
e
g
D
M
R
e
g
A
L
U
C
C
1
C
C
2
C
C
3
C
C
4
C
C
5
C
C
6
C
C
7
T
i
m
e
(
i
n
c
l
o
c
k
c
y
c
l
e
s
)
l
w
$
2
,
2
0
0
(
$
0
)
l
w
$
3
,
3
0
0
(
$
0
)
P
r
o
g
r
a
m
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
r
d
e
r
(
i
n
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
)
l
w
$
1
,
1
0
0
(
$
0
)
I
M
R
e
g
D
M
R
e
g
A
L
U

## Slide 40: Tempo total de execução de instruções

## Slide 41: Uso eficiente do pipeline
Características necessárias
Tempo de estágio pequeno
Uma instrução por ciclo
Artifícios para obter estas características
=> Design apropriado do conjunto de instruções
=> Eliminação ou bom gerenciamento de HAZARDS
  Estruturais
  Dados
  Controle

## Slide 42: Uso eficiente do pipeline Design do conjunto de instruções
1) Poucas instruções
  Sem microprogramação
2) Instruções do mesmo tamanho
Unidades de busca e decodificação mais eficientes (no 80X86, instruções podem ter de 1 a 17 bytes).
3) Poucos formatos de instrução.
Ex. Nos MIPS os campos dos registradores-fonte são sempre os mesmos. A decodificação pode ocorrer em paralelo com a leitura destes registradores.

## Slide 43: Uso eficiente do pipeline Design do conjunto de instruções
4) Arquitetura Load-Store
Permite usar a unidade de execução para calcular o endereço e acessar a memória no estágio seguinte. Se fosse possível executar aritmética com operandos da memória, seria necessário adicionar outro estágio ao pipeline. Requer grande número de registradores.
5) Poucos modos de endereçamento
Facilita decodificação e busca de operandos

## Slide 44: Uso eficiente do pipeline: design das instruções. Implementação por microprogramação
ALU
Reg.
Unidade de controle
Via de Dados
0110101010001
0111101000100
0101010101011
1110001011001
1010101011001
1111100001010
1110101010110
1111010101011
1010100111000
Busca
Decodificação
Execução
mpc
Seq.
10101011001
m IR
Problemas:
Instruções mais complexas microprograma maior

## Slide 45: Uso eficiente do pipeline: design das instruções. Implementação por microprogramação
ALU
Reg.
Unidade de controle
Via de Dados
Busca
Decod.
Oper.
Exec.
Resul.
F
S
M
Vantagem:
Maior desempenho

## Slide 46: Uso eficiente do pipeline: design das instruções. Arquitetura load-sotre
Operações lógicas e aritméticas entre registradores
ALU
Reg.
Unid
de
controle
Via de Dados

## Slide 47: Uso eficiente do pipeline: design das instruções. Repertório de Instruções
Formato fixo.
  Decodificação mais simples
  pipeline mais eficiente
  Ex. MIPS. Três formatos de instruções
Opcode | Reg Fonte1 | Reg Fonte2 | Reg Destino | Function Code
Opcode | Reg Fonte1 | Reg Fonte2 | Endereço
Opcode | Endereço
Notes: 31

## Slide 48: Uso eficiente do pipeline: design das instruções. Repertório de Instruções
Poucos modos de endereçamento
  Facilita decodificação e execução
Instruções com 3 operandos (registradores)
  Ex: add r1, r2, r3 => r1 = r2 + r3
Muitos registradores e de uso geral

## Slide 49: Uso eficiente do pipeline
Eliminação ou bom gerenciamento de HAZARDS
O que são: Situações em que a próxima instrução não pode ser executada no próximo ciclo, inserindo uma bolha (provocando um stall)
Tipos
  Estruturais
    Conflito no uso dos recursos
  Dados
    Dependência de dados
  Controle
    Alteração do fluxo do programa por instruções de desvio, chamada de funções, interrupções

## Slide 50: Uso eficiente do pipeline Hazard Estrutural
Causas:
- Recursos não suficientemente replicados ex: portas de escrita na memória ou mem. de dados = mem. Instruções
- Unidade funcionais muito lentas ex: Multiplicação e divisão
Solução: replicar recursos
Solução: pipelinezar o recurso

## Slide 51: Uso eficiente do pipeline Hazard de Dados
- Dependência Verdadeira:
Read-after-Write (RAW)
- Dependência de Saída:
Write-after-Write (WAW)
- Antidependências:
Write-after-Read (WAR)
Tipos de Dependências de Dados

## Slide 52: Uso eficiente do pipeline, Hazard de Dados Dependência Verdadeira (RAW)
bi dr ex mem er
Add r1, r2, r3
Sub r4, r1, r5
And r6, r1, r7
Or r8, r1, r9
bi dr ex mem er
bi dr ex mem er
bi dr ex mem er

## Slide 53: Uso eficiente do pipeline, Hazard de Dados Dependência Verdadeira (RAW)
I
M
R
e
g
I
M
R
e
g
C
C
1
C
C
2
C
C
3
C
C
4
C
C
5
C
C
6
Ciclos de clock
s
u
b
$
2
,
$
1
,
$
3
Instruções
a
n
d
$
1
2
,
$
2
,
$
5
I
M
R
e
g
D
M
R
e
g
I
M
D
M
R
e
g
I
M
D
M
R
e
g
C
C
7
C
C
8
C
C
9
o
r
$
1
3
,
$
6
,
$
2
a
d
d
$
1
4
,
$
2
,
$
2
s
w
$
1
5
,
1
0
0
(
$
2
)
D
M
R
e
g
R
e
g
R
e
g
R
e
g
D
M

## Slide 54: Uso eficiente do pipeline, Hazard de Dados Dependência Verdadeira (RAW)
1) Inserir NOPs ou bolhas
2) Inserir instruções independentes entre as dependentes
3) Método do curto circuito ou forwarding
A solução está em dar tempo para o resultado ser usado pela instrução dependente.

## Slide 55: Uso eficiente do pipeline, Hazard de Dados Dependência Verdadeira (RAW)
1) Inserir NOPs ou bolhas
Tempo
2
4
6
8
1
0
Add r1, r2, r3
I
F
I
D
W
B
E
X
M
E
M
Sub r4, r1, r5
I
F
I
D
W
B
E
X
M
E
M
Bolhas

## Slide 56: Uso eficiente do pipeline, Hazard de Dados Dependência Verdadeira (RAW)
2) Inserir instruções independentes entre as dependentes
Ex: Troca de valores entre v[k] e v[k+1]
// reg. r1 tem endereço de v[k]
lw r0, 0(r1) // r0 = v[k]
lw r2, 4(r1) // r2 = v[k+1]
sw r2, 0(r1) // v[k] = r2
sw r0, 4(r1) // v[k+1] = r0
Problema

## Slide 57: Uso eficiente do pipeline, Hazard de Dados Dependência Verdadeira (RAW)
2) Inserir instruções independentes entre as dependentes
Ex: Troca de valores entre v[k] e v[k+1]
// reg. r1 tem endereço de v[k]
lw r0, 0(r1) // r0 = v[k]
lw r2, 4(r1) // r2 = v[k+1]
sw r0, 4(r1) // v[k+1] = r0
sw r2, 0(r1) // v[k] = r2
Solução: trocar a ordem

## Slide 58: Uso eficiente do pipeline, Hazard de Dados Dependência Verdadeira (RAW)
3) Método do curto circuito ou forwarding
Add r1, r2, r3
Sub r4, r1, r5
Ordem das Instruções
I
F
I
D
W
B
E
X
I
F
I
D
M
E
M
E
X
Tempo
2
4
6
8
1
0
M
E
M
W
B
M
E
M

## Slide 59: Uso eficiente do pipeline, Hazard de Dados Dependência Verdadeira (RAW)
3) Método do curto circuito ou forwarding
registradores
Mux 1
Mux 2
ALU
R1
R2

## Slide 60: Uso eficiente do pipeline, Hazard de Dados Dependência Verdadeira (RAW)
3) Método do curto circuito ou forwarding
Tempo
2
4
6
8
1
0
1
2
1
4
l
w
$
s
0
,
2
0
(
$
t
1
)
s
u
b
$
t
2
,
$
s
0
,
$
t
3
I
F
I
D
W
B
M
E
M
E
X
I
F
I
D
W
B
M
E
M
E
X
b
u
b
b
l
e
b
u
b
b
l
e
b
u
b
b
l
e
b
u
b
b
l
e
b
u
b
b
l
e
Algumas vezes as bolhas são inevitáveis, como no exemplo abaixo

## Slide 61: Uso eficiente do pipeline Hazard de Controle
Necessidade da alteração no fluxo do programa:
  Interrupções, exceções
  Desvios condicionais e incondicionais
  Chamadas e retornos de subrotinas
Qual o comportamento do pipeline na ocorrência de instruções de desvio condicional?

## Slide 62: Uso eficiente do pipeline Hazard de Controle
R
e
g
R
e
g
4
0
b
e
q
$
1
,
$
3
,
7
I
M
R
e
g
I
M
D
M
I
M
D
M
I
M
D
M
D
M
D
M
R
e
g
R
e
g
R
e
g
R
e
g
R
e
g
R
e
g
I
M
4
4
a
n
d
$
1
2
,
$
2
,
$
5
4
8
o
r
$
1
3
,
$
6
,
$
2
5
2
a
d
d
$
1
4
,
$
2
,
$
2
7
2
l
w
$
4
,
5
0
(
$
7
)
R
e
g
Quanto mais tarde a decisão do salto pior o efeito
no pipeline

## Slide 63: Uso eficiente do pipeline, Hazard de Controle Abordagens Usadas
1) Congelamento do pipeline
Esperar para buscar próxima instrução após a execução do desvio (insere bolhas, NOPs)
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
f
e
t
c
h
R
e
g
A
L
U
D
a
t
a
a
c
c
e
s
s
R
e
g
T
i
m
e
b
e
q
$
1
,
$
2
,
4
0
a
d
d
$
4
,
$
5
,
$
6
l
w
$
3
,
3
0
0
(
$
0
)
4
n
s
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
f
e
t
c
h
R
e
g
A
L
U
D
a
t
a
a
c
c
e
s
s
R
e
g
2
n
s
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
f
e
t
c
h
R
e
g
A
L
U
D
a
t
a
a
c
c
e
s
s
R
e
g
2
n
s
2
4
6
8
1
0
1
2
1
4
1
6
Simplicidade
Degradação do desempenho do pipeline

## Slide 64: Uso eficiente do pipeline, Hazard de Controle Abordagens Usadas
Não perde tempo
Problemas
  Conflito na utilização de registradores e memória
  Requer grande duplicação de recursos
  Desvios seguidos podem provocar um grande número de streams
Ex: IBM 370/168 e IBM 3033
2) Multiple streams
Busca e executa as instruções dos vários endereços de desvio

## Slide 65: Uso eficiente do pipeline, Hazard de Controle Abordagens Usadas
  3) Desvio com efeito retardado
If a=b then
a:= a+1
else
a: a-1
end if;
Ling. alto nível
Mov R1,a
Mov R2,b
CMP R1,R2
JMPZ end1
Add R1, -1
JMP end2
end1: Add R1, 1
end2: Mov a, R1
Linguagem máquina
Instruções independentes são inseridas após a instrução de desvio de modo a ocupar o pipeline até que o salto seja decidido.

## Slide 66: Uso eficiente do pipeline, Hazard de Controle Abordagens Usadas
Mov R1,a
Mov R2,b
CMP R1,R2
JMPZ end1
Add R1, -1
JMP end2
end1: Add R1, 1
end2: Mov a, R1
Linguagem máquina
Mov R1,a
Mov R2,b
CMP R1,R2
JMPZ end1
Add R1, -1
JMP end2
end1: Add R1, 1
end2: Mov a, R1
Linguagem máquina
Add R6,R7
Mov R8, z
Slot de
retardo
  3) Desvio com efeito retardado

## Slide 67: Uso eficiente do pipeline, Hazard de Controle Abordagens Usadas
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
f
e
t
c
h
R
e
g
A
L
U
D
a
t
a
a
c
c
e
s
s
R
e
g
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
f
e
t
c
h
R
e
g
A
L
U
D
a
t
a
a
c
c
e
s
s
R
e
g
2
n
s
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
f
e
t
c
h
R
e
g
A
L
U
D
a
t
a
a
c
c
e
s
s
R
e
g
2
n
s
2
n
s
b
e
q
$
1
,
$
2
,
4
0
a
d
d
$
4
,
$
5
,
$
6
l
w
$
3
,
3
0
0
(
$
0
)
(D
e
l
a
y
e
d
b
r
a
n
c
h
s
l
o
t)
  3) Desvio com efeito retardado

## Slide 68: Uso eficiente do pipeline, Hazard de Controle Abordagens Usadas
Execução especulativa:
  4) Busca e executa sempre a instrução da sequência ou do salto. Ex: 68020, VAX 11/780
  5) Ação dependente da direção do desvio: avanço ou recuo.
Execução especulativa com histórico:
  6) Uso de perfis de execução ou previsões feitas durante a compilação, com informações passadas no opcode
  Ex: Sparc, RS/6000.
  7) Técnicas on-line: Branch Target Buffer (BTB).
  90% de acerto. Ex: Power-PC

## Slide 69: Uso eficiente do pipeline, Hazard de Controle Abordagens Usadas
  Branch Target Buffer (BTB)

## Slide 70: Uso eficiente do pipeline, Hazard de Controle Abordagens Usadas
  Branch Target Buffer (BTB): HISTÓRICO
Salta (fraco)
Salta (forte)
Não Salta (fraco)
Não Salta (forte)
saltou
saltou
não saltou
não saltou
saltou
não saltou
saltou
não
saltou

## Slide 71: Uso eficiente do pipeline, Hazard de Controle Exceções: outra fonte de hazards
Causas
  Opcode inexistente
  Ultrapassar limites da memória
  operações aritméticas erradas (ex. divisão por zero)
Tratamento:
  Chamar subrotina em endereço pré-definido.
  O pipeline deve parar imediatamente para não modificar os registradores
  Mais de uma exceção pode ocorrer em estágios diferentes no mesmo ciclo. (MIPS: a primeira tem prioridade)

## Slide 72: Uso eficiente do pipeline, Hazard de Controle Tratamento de exceções
  Ex: 4C add $1, $2, $1 (exceção no 3o. Estágio)
  50 slt $15, $6, $7
  54 lw $16, 50($7)
  …
Interrupção Imprecisa:
  O endereço indicado é 58
Interrupção Precisa:
  O endereço indicado é 4C. É necessário manter um conjunto de registradores (um por estágio) que contém o endereço da instrução em execução.

## Slide 73: Máquina RISC Gráfico de Kiviat
Profundidade pipeline
Decodificação
Modos de endereçamento
Número instruções
Desvio
Clock / Instrução
Núm. registradores
inteiro
Tamanho instrução
1
2
3
4
5
1
3
5
7
16
32
64
128
256
unid. desvio
Desvio retardado
desvio normal
128
64
32
16
8
fixo
variavel
microprogramado
hardware
0.2
0.5
1
2
3
DLX
TM320C25
Notes: 36